编            号：CTSO-C198

批   准  日   期：2013年  月  日

民航总局局长授权：

批      准    人：

技  术  标  准  规  定

自动飞行导引与控制系统（AFGCS）设备
（征求意见稿）

1．目的

本标准适用于自动飞行导引与控制系统（AFGCS）设备制造商申请技术标准规定（CTSO）项目批准书。本标准规定了自动飞行导引与控制系统（AFGCS）设备为取得批准并用CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准（MPS）。

2．适用性

本标准自生效之日起，对新提交的申请有效。

（1） CTSO-C9c，自动驾驶仪（颁布日期为2011年9月19日）；CTSO-C52b，飞行指引仪设备（颁布日期为2003年4月30日），以及这些CTSO的其它早前版本都不再有效。通常，在本标准生效日期以后，局方不再接受按照CTSO-C9c、CTSO-C52b标准及以前修订版本提交的产品申请。然而，在本标准生效日期以后的6个月之内，局方仍接受按照CTSO-C9c、CTSO-C52b标准要求的最低性能标准所设计产品的申请。

（2） 之前取得CTSO批准的自动驾驶仪及飞行指引仪仍可按照原批准的规定进行生产。

3．要求

在本CTSO生效之日及之后进行标记和制造的AFGCS设备的新型号，必须满足RTCA文件RTCA/DO-325《自动飞行导引和控制系统及设备》（颁布日期为2010年12月8日）第2.1.1章到2.1.6章、第2.2章以及下文表1中针对确定功能类别所列出的2.2章中各章节及子章节的MPS技术指标和文件要求。

表1

| AFGCS设备功能类别 | AFGCS设备功能类别描述 | RTCA/DO-325中的相应要求 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 固定翼飞机的自动驾驶仪 | 2.2.1章、2.2.7章、2.2.8章、2.2.9章、2.2.10章、2.2.11章以及2.2.12章及子章节 |
| A2 | 旋翼机的自动驾驶仪 | 2.2.1章、2.2.3章、2.2.4章、2.2.7章、2.2.8章、2.2.9章2.2.10章、2.2.11章以及2.2.12章及子章节 |
| B | 偏航阻尼器 | 2.2.2章、2.2.7章以及2.2.12章及子章节 |
| C | 飞行指引仪 | 2.2.5章、2.2.7章、2.2.9章、2.2.10章、2.2.11章以及2.2.12章及子章节 |
| D | 自动推力/自动油门 | 2.2.6章、2.2.7章、2.2.9章、2.2.10章、2.2.11章以及2.2.12章及子章节 |

（1）功能性

本CTSO标准适用于协助飞行员对航空器进行基本控制和导引的设备。该设备也可减轻飞行员工作负荷，并为满足特定运行要求，提供一种使航路飞行更加精确的方法。

（2）失效条件分类

对于本CTSO，没有一个标准的最小失效条件分类。适合于该设备的失效条件分类将取决于在特定航空器上如何使用该设备。你可以采用SAE ARP 4761《民用机载系统和设备安全评估过程指南与方法》中提出的功能危害性评估过程来确定合适的失效条件分类。依据本CTSO中5（1）④节，将设备失效条件分类记录在文档中。

（3）功能验证

在RTCA/DO-325第2.4章中规定的适用测试条件下，验证AFGCS类别所适用的功能性能。

（4）环境验证

在RTCA/DO-325第2.3章中规定的适用的测试条件下，利用适合于机载设备的标准环境条件和测试步骤，验证适用的AFGCS类别所需性能。可以使用不同于RTCA/DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》，只要该标准适合于AFGCS设备。

注：采用RTCA/DO-160D（仅包含变更1和变更2）或更早期的版本通常不合适，需要通过本CTSO中3（7）节中讨论的偏离过程来进行证明。

（5）软件验证

如果设备包含软件，则根据RTCA公司于1992年12月1日颁布的文件RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》或其最新修订版本进行开发，设计保证等级与本CTSO第3（2）节中定义的失效条件分类相一致。

注：在CAAC对适用的生命周期数据进行审查之后，则认为满足RTCA/DO-178B审定联络过程目标。

（6）电子硬件验证

如果该设备包含复杂定制的可编程元器件，则根据咨询通告（AC）20-152和RTCA DO-254《机载电子硬件设计保证指南》进行开发。硬件设计保证等级应符合本标准中第3（2）节给出的失效条件分类。

注：在CAAC对适用的生命周期数据进行审查之后，则认为满足RTCA/DO-254审定联络过程目标。

（7）偏离

允许提出符合本标准规定的最低性能要求的替代或等效方法。如果引用这些方法，必须证明设备具有同等的安全等级。在提交资料之时，应按CCAR-21第21.310条（二）提交偏离申请。

4．标记

（1）至少在一个重要部件上标记有CCAR-21第21.312条要求的所有信息。标记必须包含序列号以及依照第3章定义的设备功能类别。

（2）至少使用制造商名称、部件号和CTSO号对下列部件持久且清晰地标记：

① 每个容易拆卸的部件（不用手工工具）；

② 每个确定可以互换的产品组件。

（3）如果部件包括有软件和/或机载电子硬件，那么其部件的编号必须可对软件和机载电子硬件构型进行识别。部件编号对软件、硬件以及机载电子硬件可以使用单独的、唯一的件号。

（4）可以通过在硬件部件内部（利用软件）嵌入识别信息而不是在设备标牌上做标记，利用电子部件标记来对软件或机载电子硬件部件进行识别。如果使用电子标记，那么它必须易于获取而不需要利用特殊工具或设备。

5．申请资料要求

除了CCAR-21第21.310条（三）要求的资料外，申请人还应提供以下支持设计和生产获得批准的技术资料。

（1）一份手册，包含以下内容

① 描述设备工作能力的使用说明书和设备使用限制；

② 详细描述任何偏离；

③ 安装步骤及限制，它们足以确保当按照安装步骤进行安装时，AFGCS设备仍满足本CTSO的要求。安装说明书必须包括RTCA/DO-325第3.2.3章节中的所有信息。安装限制必须对任何特有的安装特性进行辨识，并包括RTCA/DO-325第3.2.4章节中的安装限制。安装限制必须包含以下声明注释：“本零部件满足技术标准规定(CTSO)要求的最低性能和质量控制标准。该零部件的安装需要单独进行批准。”

④ 对于任何一个唯一的软件和机载电子硬件构型，引用以下内容：

a. 包括版本和设计保证等级的软件件号；

b. 包括版本和设计保证等级的机载电子硬件件号；

c. 功能描述；

d. 失效条件分类。

⑤用于该零部件的每一个部件的环境鉴定测试条件的摘要。例如，在RTCA/DO-160G《机载设备环境条件和测试步骤》附录A中描述的一个表格；

⑥示意图、接线图以及AFGCS设备安装所必需的其它文件；

⑦组成AFGCS设备的可更换部件的清单（通过列举其件号）。适用时，还包括供应商件号以相互参考。

（2）用于AFGCS设备持续适航，涵盖周期维护、校准以及修理的操作指南。包括建议的检查周期以及使用寿命。

（3）如果该零部件包含软件，需提供软件合格审定计划（PSAC），软件构型索引以及软件实施摘要。

（4）如果该零部件包含复杂机载电子硬件，需提供硬件合格审定计划（PHAC），硬件验证计划、顶层图样以及硬件实施摘要（或类似的文档，如适用）。

（5）含有本CTSO第4部分所要求信息的标牌图纸。

（6）识别该零部件中包含的不在本CTSO第3章评估范围的功能或性能（即非CTSO功能）。在CTSO批准的同时认可其非CTSO功能。对于那些将被认可的非CTSO功能，你必须进行功能声明，同时在你的CTSO申请中需涵盖以下信息：

① 非CTSO功能的描述，如性能规范以及软、硬件和环境鉴定等级。包括一份声明，证实非CTSO功能不会妨碍零部件对于第3章需求的符合性。

② 安装步骤及限制。足以确保非CTSO功能满足5（6）①节中所描述的声明功能及性能规范。

③ 适用于5（6）①节中所描述的非CTSO功能的持续性能操作指南。

④ 接口需求和适用的安装测试步骤。以确保与5（6）①节中规定的性能数据相一致。

⑤ 适当的测试计划、分析和结果。以验证主CTSO零部件的性能不会受非CTSO功能的影响。

⑥ 适当的测试计划、分析和结果。以验证5（6）①节中所描述的非CTSO功能的功能和性能。

（7）按照CCAR-21第21.310条（三）要求的质量体系描述，包括功能测试规范。质量体系应确保能发现针对已批准的设计进行的可能对符合CTSO零部件MPS产生不利影响的任何变化，并相应地拒收该零部件。

（8）资料和工艺规范清单。

（9）定义产品设计的所有图样和工艺清单（包括修订版次）。

（10）制造商的CTSO鉴定报告。表明根据本CTSO 3（3）节完成的测试结果。

6．制造商资料要求

除了直接向中国民用航空局（CAAC）提供的资料以外，制造商还必须备有下列技术数据资料，以备局方审查：

（1）功能验证规范。对生产出来的每一个零部件进行验证以确保符合本标准。

（2）设备校准程序。

（3）示意图。

（4）接线图。

（5）资料和工艺规范。

（6）按照本标准3（4）进行的环境验证试验的结果。

（7）如果该零部件包括软件，需提供RTCA/DO-178B中规定的适用资料，其中包括支撑RTCA/DO-178B附录A《软件等级的过程目标及输出》中适用目标的所有资料。

（8）如果该零部件包括复杂定制的可编程元器件，需提供RTCA/DO-254附录A表A-1中规定的与设计保证等级相同的适用硬件生命周期资料。

（9）如果该零部件包含非CTSO功能，为了使6（1）至6（8）项适合非CTSO功能，你也必须具备与这些项目相关的技术数据。

7．随设备一起提供的资料

（1）如果向某一组织机构（例如：营运人或维修站）提供在本标准条件下制造的一个或多个零部件，则应为每个零部件提供本标准中5（1）节和5（2）节规定的技术数据资料拷贝各一份，以及AFGCS设备正确安装、审定、使用或持续适航所需要的任何其它数据资料。

（2）如果该零部件包含声明的非CTSO功能，则包含5（6）①节至（6）④节中所描述资料的一份副本。

8．参考资料的获得

（1）RTCA文件可从以下地址获得:

The RTCA, Inc.,

1828 L Steet, N.W., Suite805, Washington, D.C. 20036-4001

电话：(202)833-9339

传真： (202)833-9434

RTCA网站：www.rtca.org

# Text boxes

本技术标准规定根据中国民用航空规章《民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定》（CCAR-37）颁发。中国民用航空技术标准规定是对用于民用航空器上的某些航空材料、零部件和机载设备接受适航审查时，必须遵守的准则。