民用运输机场仪表飞行程序验证实施指南

（征求意见稿）

# 第一章 总则

## 1．目的和依据

为进一步完善飞行程序质量保证体系，规范仪表飞行程序验证工作，根据《民用机场飞行程序和运行最低标准管理规定》，制定本咨询通告。

## 2．适用范围

本通告适用于在中国境内民用运输机场（含军民合用运输机场的民用部分）开展的仪表飞行程序验证活动。

## 3．背景

仪表飞行程序验证是通过对障碍物、地形和导航数据等在内的仪表飞行程序设计进行质量评估，确保仪表飞行程序的安全性、可飞性、数据的准确性与完整性的过程。中国民航在《民用机场飞行程序和运行最低标准管理规定》（CCAR-97FS-R3）中首次对仪表飞行程序验证工作作出了明确规定。国际民航组织在《飞行程序质量保证手册》（ICAO Doc.9906）中对飞行程序验证的流程、步骤、基本内容、具体技术细节和验证工作单有明确规定，并在附件11《空中交通服务》中对各缔约国提出定期（最长不得超过5年）检查本国仪表飞行程序的国家责任要求。欧美等民航发达国家也都高度重视飞行程序验证工作，将其作为机场开航及日常运行的重要安全保障措施，并颁布了相应的规章文件指导该工作。在参考国际民航组织标准及相关国家做法基础上，结合我国民航实际情况和飞行程序验证工作特点，制定本通告。

## 4．参考文件

（1）《民用航空机场飞行程序和运行最低标准管理规定》（CCAR-97）

（2）《航空器运行目视和仪表飞行程序设计规范》（AC-97-FS-005）

（3）《飞行程序质量保证管理规定》（AC-97-FS-00X）

（4）《飞行程序设计质量保证手册》（ICAO Doc.9906）

（5）《标准飞行验证手册》（FAA Order 8200）

（6）《Standards Applicable to Instrument Flight procedure Design》（澳大利亚Manual of Standards Part 173）

（7）《Validation of Instrument Flight Procedures》（英国）

## 5．职责

5.1中国民用航空局对民用机场飞行程序验证工作实施统一管理，负责相关政策和技术标准的制定工作。

5.2中国民用航空地区管理局或其派出机构负责本辖区飞行程序验证工作的管理，组织模拟机验证和实地验证试飞，监督检查飞行程序验证实施情况，并对验证结果进行评估。

5.3 机场管理机构或项目法人（以下简称机场管理机构）负责承担和保障模拟机验证和实地验证试飞，组织飞行程序定期校验，委托相关机构具体实施验证，并根据验证结果开展飞行程序和运行最低标准的修订工作。

5.4民用航空运营人或民航局飞行校验机构（以下简称飞行程序验证机构）受委托具体实施飞行程序的模拟机验证和实地验证试飞，出具验证报告，并对验证记录的数据和验证结论负责。民航局飞行校验机构受委托具体实施飞行程序定期校验。

5.5飞行程序设计单位负责飞行程序地面验证，参与模拟机验证和实地验证试飞相关工作，承担飞行程序和运行最低标准的具体修订工作。

## 6．飞行程序验证过程

完整的飞行程序验证过程先后包括地面验证、模拟机验证、实地验证试飞和飞行程序定期校验四个部分。

### 6.1 地面验证

地面验证是飞行程序设计完成后，提交局方进行审查前，由飞行程序设计单位组建的地面验证小组依照飞行程序设计相关规章规范和技术标准对设计的飞行程序合规性、安全性、准确性和可飞性等进行的系统性检查和验证过程。

### 6.2 模拟机验证

模拟机验证是通过飞行模拟机验证方式评估飞行程序在正常和程序允许的极限条件下的安全性和合理性，机载导航数据库编码制作的正确性和完好性，以及障碍物、可飞性和人为因素的过程。

### 6.3 实地验证试飞

实地验证试飞（又称机场试飞）是通过实地飞行方式验证飞行程序的安全性、数据的准确性与完整性，对程序可飞性和机场保障能力作出评估，以保证设计的飞行程序能够符合实际运行要求的过程。

### 6.4 飞行程序定期校验

飞行程序定期校验（以下简称定期校验）是按照规定周期，采用实地飞行方式对仪表飞行程序开展检查和评估的过程。飞行程序定期校验主要评估障碍物数据、机场数据、航空数据和导航设备数据的变更，设计规范的更新，以及飞行程序反馈意见的合理性，确保飞行程序持续符合技术标准和安全运行要求。

# 第二章 地面验证

## 7．地面验证目标和要求

### 7.1 地面验证目标

（1）确认数据的精确性和完整性。对飞行程序设计报告中涉及的所有基础数据（包括机场、导航设备、航路点、障碍物和地形图等数据）来源进行核证，确保所有数据均由具备相应资质的机构提供或从官方渠道获得，其准确性和完整性也已得到确认。

（2）验证设计标准得到正确应用。对飞行程序设计报告中涉及的所有内容和数据进行复盘重新测量、计算和评估，确保设计规范在报告中得到正确应用。

（3）确认飞行程序相关评审意见已得到落实。对飞行程序设计报告中涉及的机场、空域、航路航线、净空处理、导航设施规划与布局等内容进行检查，确保飞行程序前期工作相关评审意见已得到落实。

（4）确保安全评估结果可接受（如适用）。如果设计偏离了程序设计规范，确保安全缓解措施在可接受的安全水平以内。

### 7.2 地面验证要求

（1）所有仪表飞行程序预先研究、方案研究、初步设计和正式设计均应当进行地面验证。

（2）地面验证由飞行程序设计单位组织，具体由接受过本次设计要求的相关培训、具有与本次设计难度相当的设计或审核经验，且未参与本次设计的飞行程序设计人员组成的地面验证小组实施。地面验证小组对地面验证结果负责。地面验证小组应至少由2名设计人员组成，以保证可交叉检查完成验证工作。地面验证小组成员可由其他设计单位人员担任。

（3）地面验证可以人工逐项核对，也可以使用自动化辅助工具开展，使用自动化辅助工具的验证单位应当对工具的准确性负责。

（4）地面验证可以在设计单位开展，也可通过远程协同方式开展，但最终应通过会议方式确认结果并形成地面验证报告。

（5）如果局方进行审查时发现地面验证报告存在重大缺陷或验证结果（即经验证的飞行程序设计报告）仍存在大量规范引用/计算错误等问题时，可中止审查并将飞行程序设计报告予以退回；待相关问题改正完成后，再继续审查工作。

## 8．地面验证流程

### 8.1 地面验证前准备

飞行程序设计单位应当按要求成立地面验证小组，在验证工作开始前向该小组提供如下验证材料：

（1）地面验证材料清单目录；

（2）各类飞行程序设计的原始数据；

（3）仪表飞行程序设计报告；

（4）飞行程序的制图文件（如AutoCAD文件等）；

（5）飞行程序图和保护区图；

（6）数据库编码表（适用于PBN等程序）；

（7）所有障碍物、航路点定位信息等；

（8）详细的偏离设计标准和建议的缓解措施（如适用）；

（9）相关书面评审意见等（如适用）。

### 8.2 地面验证实施

地面验证小组应当应用《民用机场航行服务研究报告检查单》（飞行程序部分）等对设计报告涉及的如下内容进行逐项检查。

（1）原始数据。检查基础的原始数据使用是否正确，如机场基准点坐标、跑道方位和入口标高等信息是否合理，是否被正确使用。

（2）标称航迹。检查飞行程序航图中的标称航迹绘制是否合理、正确，检查飞行程序航迹是否和编码一致，相应的高度、速度等参数是否在编码中体现，检查转弯半径计算是否正确等。

（3）航段参数。检查飞行程序的航段参数设计是否合理，如检查离场爬升梯度是否满足设计梯度要求，检查高度或速度限制是否合理等。

（4）数据库编码表（PBN程序设计）。检查数据库编码表和航路点坐标表，如检查航径终止码衔接使用是否合理、各航段参数是否符合要求、是否有缺漏项等，检查航路点坐标是否正确、是否缺航路点信息等。

（5）保护区图。检查飞行程序保护区图中的图形绘制是否合理、正确，根据设计规范，检查绘制的保护区是否符合规范，是否按导航规范绘制保护区图，保护区衔接航段是否绘制合理等。

（6）障碍物评估结果。主要检查控制障碍物是否正确，设计的程序高度是否能满足超障评估要求等。

（7）运行最低标准。检查起飞和各类进近方式运行最低标准计算是否正确。

（8）报告文字、航图和数据一致性。检查飞行程序设计报告的目录和文字描述等内容是否正确，检查航图绘制的准确性、检查航图和文字是否一致等。

（9）进离场程序高度和间隔合理性。检查进离场程序高度和间隔是否满足空域规划方案要求，如检查设计的离场程序是否和进场程序有飞行冲突等，如适用冲突，是否在设计时考虑了侧向间隔或垂直间隔，即是否有解决方案。

（10）检查其他必要内容。如：导航设施布局和位置、净空处理方案、偏离规范的说明等。

### 8.3 地面验证报告的编制

检查工作结束后，地面验证小组应编制地面验证报告（参见附件三）并签名。该报告应当作为飞行程序设计报告的附件，一并提交至机场管理机构用于后续的局方审查。地面验证报告可结合飞行程序设计报告格式编制，但至少应包含以下内容：

（1）飞行程序质量保证手册的执行情况；

（2）上报资料的完整性；

（3）飞行程序设计规范的符合性；

（4）障碍物数据来源的合法性；

（5）障碍物选取、数据计算和保护区绘制的正确性；

（6）设计的合理性；

（7）设计报告文字的准确性；

（8）航图计算和标准的准确性；

（9）改进建议；

（10）验证结论；

（11）地面验证小组名单、分工和签名表。

### 8.4 地面验证报告的保存

飞行程序设计单位应妥善保存地面验证数据记录和报告，直至飞行程序被修改或退出使用。

# 第三章 模拟机验证

## 9．模拟机验证目标和要求

### 9.1 模拟机验证目标

（1）评估飞行程序在正常和程序允许的极限条件下的安全性和合理性；

（2）评估机载导航数据库编码制作的准确性和完好性；

（3）评估障碍物、可飞性和人为因素。

### 9.2 模拟机验证要求

（1）所有新建、改建、扩建运输机场和符合下列条件之一的已运行机场仪表飞行程序正式设计预先批准后均应当进行模拟机验证。

- 涉及中间、最后进近、复飞或离场航段机载导航数据库编码变更的；

- 偏离于飞行程序设计规范的；

- 地形条件极端复杂的；

- 由于空域或净空等原因，飞行程序中存在大量速度和高度限制，可能严重影响飞行员操作的；

- 需要特殊机组程序或运行技术；

- 地区管理局或其派出机构认为需要的其他情形。

（2）对于无需进行模拟机验证的情况，可根据本通告11.2条确定的原则评估是否进行实地验证试飞。

（3）模拟机验证由地区管理局或其派出机构组织，由机场管理机构承担，具体由机场管理机构委托的飞行程序验证机构实施。

（4）为确保模拟机验证和实地验证试飞的延续性，原则上实施两次验证的机构应为同一个飞行程序验证机构。

（5）地区管理局或其派出机构应根据模拟机验证结果，根据本通告11.2条确定的原则评估决定是否进行实地验证试飞；

（6）模拟机验证必须在能够执行该飞行程序的“C”级或“D”级飞行模拟机中进行，模拟机机载设备、性能应当符合所验证飞行程序的要求。

（7）仅当特殊情况下，如果无法采取正常方式制作或修改数据库，在采用了必要的安全措施和数据核对后，经地区管理局同意，方可允许人工输入导航数据。

## 10．模拟机验证流程

### 10.1 验证前准备

在飞行程序正式设计预先批准后，模拟机验证计划申请前，飞行程序验证机构应当完成本节提到的相关工作，这些工作可以结合飞行程序正式设计局方审查一并进行。飞行程序验证机构应当对验证前准备情况进行记录。

#### 10.1.1 确认飞行程序相关资料完整性和一致性

（1）确认飞行程序正式设计报告中关于验证相关内容的完整性，包括：

- 仪表飞行程序设计过程描述、飞行程序图和保护区图;

- 机场基础设施信息（如跑道和目视助航设施）;

- 障碍物、控制障碍物的信息和图表;

- 导航设施、航路点和定位点、距离和高度信息；

- 详细的偏离飞行程序设计标准和建议的同等安全水平的缓解措施相关信息；

- 任何特殊的运行程序（如非标准起落航线）;

- 对非标准仪表飞行程序的训练、运行和设备要求；

- 可能影响模拟机验证和实地验证试飞的信息。

（2）确认已具备足够详细的图表和地图。

（3）确认已熟悉飞行程序适用的飞机等级和运行类型。

（4）确认仪表飞行程序图和保护区图数据的一致性。

（5）根据验证拟使用的导航数据库，比对程序设计、编码和相关图表数据信息。

（6）确认是否正确识别控制障碍物和其他影响程序设计的障碍物。

（7）确认已熟悉飞行程序使用的导航基础设施及其信号覆盖范围。

（8）确认飞行校验报告（如适用）中导航设施或传感器对飞行程序的支持性。

（9）对于传统程序，核实仪表飞行程序的航道、距离和高度信息。

（10）对于PBN程序，核实各航段的航迹、距离和高度信息。

#### 10.1.2 确认导航数据完整性和可用性

（1）如适用，飞行程序应能载入适当的导航系统（例如FMS或校验设备），确保导航数据库编码的电子数据文件和程序设计一致。

（2）如适用，可以为验证的飞行程序制作客户化导航数据库，并从具有足够数据完整性保护的电子媒介下载。

### 10.2 模拟机验证计划申请与批复

完成验证前准备后，机场管理机构应当于验证日期前至少10个工作日向地区管理局或其派出机构提出模拟机验证申请。申请文件至少应包括以下内容：

（1）飞行程序验证机构接受机场委托的证明文件；

（2）模拟机验证日期；

（3）模拟机验证方案；

（4）验证前准备情况说明。

地区管理局或其派出机构收到模拟机验证申请后5个工作日内完成审查，符合验证条件的，地区管理局或其派出机构应当批准模拟机验证计划；对于不批准的申请，地区管理局或其派出机构应当向机场管理机构说明理由并告知需补充的材料。

### 10.3 模拟机验证实施

（1）地区管理局或其派出机构应当组织机场管理机构和飞行程序验证机构实施模拟机验证工作，飞行程序设计人员应当参加。

（2）飞行程序验证机构应按照批准的验证计划进行验证。验证实施时，验证机组应符合飞行程序验证驾驶员的要求（参见附件二）并着重进行障碍物、可飞性和人为因素评估（参见附件一），做好验证记录。

（3）模拟机验证结束后，地区管理局或其派出机构应当组织召开讲评会，现场听取模拟机验证情况并对验证中发现的程序设计问题进行研讨，初步明确下一步工作计划。如会议明确需要修改飞行程序和运行最低标准的，飞行程序设计单位和机场管理机构应根据模拟机验证结果完善、调整或修改设计。

### 10.4 模拟机验证报告和评估

（1）模拟机验证后，机场管理机构应当协调飞行程序验证机构于模拟机验证结束后10个工作日内向地区管理局或其派出机构提交书面的模拟机验证报告（参见附件三）。

（2）地区管理局或其派出机构应当根据模拟机验证报告和模拟机验证讲评会情况，形成模拟机验证会议纪要。会议纪要应当记录模拟机验证情况和验证是否通过的结论，并附飞行程序验证机构的模拟机验证报告。对于不需要进行实地验证试飞的，地区管理局或其派出机构应最终批准用于公布的飞行程序图和导航数据库编码表（如适用）。如有必要，地区管理局或其派出机构可重新组织模拟机验证。

（3）飞行程序验证机构和机场管理机构应妥善保存模拟机验证数据记录和模拟机验证报告，直至飞行程序被修改或退出使用。

# 第四章 实地验证试飞

## 11．实地验证试飞目标和要求

### 11.1 实地验证试飞目标

（1）评估仪表飞行程序的安全性和合理性；

（2）评估机载导航数据库编码制作的正确性和完好性；

（3）评估障碍物、可飞性和人为因素；

（4）证实陆空通信范围能够覆盖飞行程序；

（5）证实导航设施或传感器支持飞行程序；

（6）证实监视手段能够覆盖要求的航段（如适用）；

（7）对于Ⅱ、Ⅲ类运行，记录无线电高度表指示；

（8）证实高度表拨正值来源；

（9）助航灯光系统。包括：

- 灯光设备工作正常，并且灯光构型与图上标识一致;

- 当评估带垂直引导的飞行程序时，确保目视进近段灯光指示系统的角度和设计的或图上标识的一致；

（10）检验机场跑道、滑行道（含联络道）和停机坪道面情况，检查滑行路线和停机位情况；

（11）检验机场飞行区标志、标志物和标记牌的设置情况；

（12）检验与飞行程序验证相关的机场空中交通管制、航行情报、地面服务、气象服务和应急处置等综合保障能力；

（13）地区管理局或其派出机构认为其他必要的项目。

### 11.2 实地验证试飞要求

（1）原则上，以下情况时应当组织进行实地验证试飞：

- 新建、改建、扩建运输机场的飞行程序和运行最低标准获得批准的；

- 已运行机场的飞行程序和运行最低标准发生重大改变的；

- 由于航行新技术的应用，已运行机场的飞行程序和运行最低标准做出修改的。

如果通过地面验证、局方审查和模拟机验证（如适用），地区管理局或其派出机构能够证实飞行程序设计报告中已考虑的所有障碍物和导航数据的精确性和完整性，以及实地验证试飞中通常考虑的任何其他要素，以上三种情况也无需再进行实地验证试飞。

（2）实地验证试飞由地区管理局或其派出机构组织，由机场管理机构承担，具体由机场管理机构委托的飞行程序验证机构实施。

（3）为确保模拟机验证和实地验证试飞的延续性，原则上实施两次验证的机构应为同一个飞行程序验证机构，而且参加实地验证试飞的飞行机组中应当有人参加过模拟机验证。

（4）用于实地飞行验证试飞的航空器机载设备、性能应适合该飞行程序类型和程序设计性能。

（5）实地验证试飞应当由符合要求的飞行程序验证驾驶员（参见附件二）完成。飞行程序验证机组应重点关注飞行程序与飞行员实际操作的符合性，对实地验证试飞情况进行记录并形成实地验证试飞报告（参见附件三）。

（6）地区管理局或其派出机构应根据实地验证试飞结果，评估决定是否正式批准飞行程序正式设计。

（7）实地验证试飞时不允许载客。验证试飞过程中，除与飞行运行相关的监察员和飞行程序设计人员外，其他人员不应进入驾驶舱。进入飞机客舱参加实地验证试飞的人员应经过安全检查并佩戴醒目的验证试飞工作牌。

（8）仅当特殊情况下，如果无法采取正常方式制作或修改数据库，在采用了必要的安全措施和数据核对后，经地区管理局同意，方可允许人工输入导航数据。人工输入导航数据的验证仅限在目视飞行条件下执行。

（9）新建机场的实地验证试飞天气标准原则上不低于试飞机型所属类型的目视盘旋最低标准，在此标准之上由飞行程序验证机组决定验证当天的天气条件是否满足实地验证试飞的要求。

（10）涉及障碍物评估的实地验证试飞应当在昼间目视天气条件下进行。出现跑道重新修建、增加灯光或改变灯光的构型、计划夜间使用盘旋程序、机场区域周围的灯光构型可能会干扰驾驶员识别跑道环境等情况之一，应进行昼间和夜间验证。如机场区域周围的灯光构型可能会干扰驾驶员识别跑道环境，则应在验证报告中注明。

## 12．实地验证试飞流程

### 12.1 实地验证试飞计划申请与批复

机场管理机构应当于模拟机验证后，实地验证试飞日期前至少15个工作日向地区管理局或其派出机构提出实地验证试飞申请。申请文件至少应当包括以下内容：

（1）实地验证试飞日期及机型；

（2）实地验证试飞方案；

（3）模拟机验证报告；

（4）竣工验收报告（如适用）；

（5）飞行校验报告（如适用）。

地区管理局或其派出机构收到实地验证试飞申请后10个工作日内完成审查，符合验证条件的，地区管理局或其派出机构应当批准实地验证试飞计划；对于不批准的申请，地区管理局或其派出机构应当向机场管理机构说明理由并告知需补充的材料。

### 12.2 实地验证试飞前准备

（1）原则上，实地验证试飞应当成立领导小组，具体负责试飞的组织与实施工作。领导小组由地区管理局或其派出机构协调机场管理机构、飞行程序验证机构和空管单位组成。

（2）飞行程序验证机构应提前研究确定实地验证试飞具体方案，并按当地空管部门要求申请飞行计划。对于需要实施夜间实地验证试飞的大型繁忙机场，飞行程序验证机构应会同机场管理机构制定相应的安全保障措施。

### 12.3 实地验证试飞实施

（1）实地验证试飞前，领导小组应当在实地验证试飞实施前组织召开由机场管理机构、飞行程序验证机构、相关管制单位、飞行程序设计单位和其他有关单位参加的准备会议，通报飞行计划的批复、机场天气情况，了解飞行程序验证机构、空管和机场等单位的准备情况，了解飞行计划的批复、机场天气情况，确定实地验证试飞实施方案。

（2）机场管理机构应当在飞机起飞前按实地验证试飞保障方案和各业务部门保障飞行的有关规定进行检查，发现问题及时报告和处理，并向领导小组通告处理情况。

空管部门应确认军方管制部门对试飞任务的批准，及时通报试飞机场的天气、空域状况，办理有关试飞的业务。

飞行程序验证机构应按照实地验证试飞方案进行飞行前准备，熟悉方案和特殊情况处置预案，制定机组配合方案，了解天气状况和发展趋势，在确保飞行安全的前提下按照实地验证试飞方案并由符合要求的飞行程序验证驾驶员（参见附件二）进行实地验证试飞，做好记录。

（3）实地验证试飞领导小组现场督促检查、掌控试飞的进展情况。领导小组中的监察员应在飞机起飞现场检查保障情况，发现问题及时纠正，并报告领导小组。必要时，领导小组可发出推迟实地验证试飞的指令。随机监察员应参加飞行前准备，在试飞过程中独立做好相应的记录。

实地验证试飞期间，因验证航空器或系统故障且48小时内不能排除的，或因恶劣天气、空域限制或其他不可抗力，造成实地验证试飞无法在48小时内继续进行的，应当中断实地验证试飞。

（4）实地验证试飞结束后，由领导小组组织召开讲评会。领导小组应当听取实地验证试飞情况，机场、空管运行保障情况，监察员现场检查情况的汇报后进行讲评。试飞结束当日，飞行机组应与飞行程序设计人员就程序设计出现的问题进行详细交流。

### 12.4 实地验证试飞后报告

（1）机场管理机构应协调飞行程序验证机构于实地验证试飞结束后10个工作日内向地区管理局或其派出机构提交书面实地验证试飞报告（参见附件三）。

（2）地区管理局或其派出机构应当评估实地验证试飞报告并督促机场管理机构和飞行程序设计单位落实整改项目（如适用），对于需要修改飞行程序和运行最低标准的，由机场管理机构重新修订后报地区管理局或其派出机构批准；对于不需要修改飞行程序和运行最低标准的，地区管理局或其派出机构应最终批准飞行程序正式设计。如有必要，地区管理局或其派出机构可重新组织实地验证试飞。

（3）飞行程序验证机构和机场管理机构应妥善保存实地验证试飞数据记录和实地验证试飞报告，直至飞行程序被修改或退出使用。

# 第五章 飞行程序定期校验

## 13．定期校验的目标和要求

### 13.1定期校验的目标

（1）定期评估障碍物、机场、航空和导航设备数据的变更是否对飞行程序造成影响；

（2）定期评估设计规范更新是否对飞行程序造成影响；

（3）定期评估飞行程序使用过程中收集到的意见是否对飞行程序造成影响。

### 13.2定期校验的要求

（1）满足下列条件之一的，应当每5年对其飞行程序进行一次定期校验，直至该飞行程序修订或退出使用。

i.机场飞行程序自生效之日起5年未修订；

ii.机场飞行程序自生效之日起5年未进行模拟机验证或实地验证试飞。

（2）定期校验时间应当在飞行程序生效之日后第60个月执行，由于季节或运行压力等原因，可以提前1-6个月或推后1个月，均视为在定期校验当月完成。

（3）定期校验由机场管理机构组织，通过实地验证试飞方式实现。除非确有必要，局方监察员一般不参加定期校验。机场管理机构应于每年年底前将次年该机场拟进行的定期校验计划（如适用）报本地区管理局或其派出机构备案。当定期校验执行日期变更时，机场管理机构应当及时通知地区管理局或其派出机构。

（4）为简化定期校验，飞行程序定期校验通常与导航设备飞行校验结合进行。

（5）用于定期校验的航空器机载设备、性能应适合该飞行程序类型和程序设计性能。

（6）定期校验应当由符合要求的飞行程序验证驾驶员（参见附件二）完成。

（7）如果无法采取正常方式制作或修改数据库，在采用了必要的安全措施和数据核对后，允许人工输入导航数据。人工输入导航数据的验证仅限在目视飞行条件下执行。

（8）定期校验时，机场管理机构应当提出对飞行程序使用过程中收集到的意见，校验机构应予以重点检查。

## 14．定期校验流程

### 14.1 定期校验计划申请

校验机构应提前研究确定定期校验具体方案，并按当地空管部门要求申请飞行计划。对于需要实施夜间实地验证试飞的大型繁忙机场，校验机构应会同机场管理机构制定相应的安全保障措施。

### 14.2 定期校验实施

（1）定期校验前，应当由机场管理机构组织校验机构、管制单位和其他有关单位召开准备会议，通报飞行计划的批复、机场天气情况，确定定期校验实施和保障方案。

（2）机场管理机构应当在定期校验过程中提供保障，发现问题及时报告和处理。

（3）空管部门应当在定期校验过程中确认对定期校验任务的批准，及时通报试飞机场的天气、空域状况，办理有关定期校验的业务。

（4）校验机构应按照定期校验方案进行飞行前准备，制定机组配合方案，了解天气状况和发展趋势，执行定期校验飞行任务，并做好记录。

（5）定期校验期间，因校验航空器或系统故障且48小时内不能排除的，或因恶劣天气、空域限制或其他不可抗力，造成定期校验无法在48小时内继续进行的，应当中断定期校验。

### 14.3 定期校验后报告

（1）在定期校验结束后，如定期校验结论为通过的，机场管理机构应当在定期校验结束后10个工作日内，将实地验证试飞报告报本地区管理局备案；如定期校验结论为未通过的，机场管理机构应当立即向所在地地区管理局或其派出机构通报，并按照规定向所在地空中交通管制部门及航空情报服务机构通报，并尽快组织开展后续工作。

（2）在定期校验过程中发现飞行程序存在严重安全隐患时，机场管理机构应当立即向地区管理局或其派出机构报告隐患情况和可能的原因。

（3）飞行程序校验机构和机场管理机构应妥善保存定期校验数据记录和定期校验报告，直至飞行程序被修改或退出使用。

# 第六章 附则

## 15．特别说明

### 15.1 特定的飞行程序验证

出于技术研究和应用的需要，经民航局同意，在下述情况下，可开展特定的飞行程序验证：

（1）安全运行受到严重影响；

（2）地形复杂机场建设需要；

（3）航行新技术试点需要；

（4）民航局认为的其他情形。

### 15.2 无人机飞行程序验证

因工作需要，经民航局同意，在具备条件的情况下可以使用无人机实施实地验证试飞。

### 15.3 对于演示验证的说明

对于航空公司运行合格审定演示验证中涉及仪表飞行程序验证的，按照航空公司运行合格审定流程开展。

## 16．质量保证制度

飞行程序验证机构应当建立质量保证制度，对飞行程序验证过程进行持续监控，对于发现的问题应当及时解决或者通报有关部门。

## 17．生效与废止

本规定自2021年1月1日起生效，《中国民用机场试飞管理规定》（AC-97-FS-2012-02）同时废止。

# 附件一

## 障碍物、可飞性和人为因素评估

### 1.障碍物评估

模拟机验证和实地验证试飞开展障碍物评估时，通常应当目视评估到飞行程序设计航段的水平边界，定期校验应当评估到飞行程序保护区的水平边界。

#### 1.1核实控制障碍物

（1）对飞行程序进行模拟机验证和实地验证试飞时，必须确认每个航段的控制障碍物，定期校验时则重点关注仪表进近程序中最后进近航段和复飞航段的控制障碍物；

（2）根据飞行程序验证驾驶员的判断，如某程序航段处于或高于最低仪表飞行安全高度，可不进行障碍物验证。可以通过研究公布在仪表飞行规则航路图上的障碍物超障高度、已建立航线的最低航路高度（MEA）或对区域图上的最大海拔高度值增加300米（山区600米）来确定最低仪表飞行安全高度。如有可能，可以使用最低雷达引导高度图；

（3）如果飞行程序验证驾驶员发现记录的控制障碍物不存在，则飞行程序验证驾驶员必须在报告内注明此信息。

#### 1.2新障碍物的识别

（1）飞行程序验证驾驶员应特别注意新发现的障碍物，尤其是人工障碍物。大多数情况下，障碍物的位置、描述和高度的准确信息可以从航行资料或飞行程序正式设计报告获得。如果发现了未标注在航行资料内新的、潜在的控制障碍物，尤其是没有包含的输电线、建筑物、风力发电机站和高速排烟的烟囱，应立即向机场管理机构报告，并在验证报告中注明；

（2）障碍物的位置必须标明经纬度或相对于一个已知导航设施或航路点的径向线、方位和距离。如果这些方法不可用，可以在地图上进行详细描述或拍摄照片。

#### 1.3近地警告

（1）执行有关近地警告系统的飞行程序验证时，飞机在相应的飞行阶段应处于对应的构型；

（2）如果飞行程序验证过程中，在设计的飞行程序高度上以设计的最大速度飞行，机载设备出现近地警告，则记录在验证报告中并将细节提供给机场管理机构。飞行程序验证驾驶员应提出可能的解决方案，例如速度限制、高度限制或航路点重新选定；

（3）在提供有标准越障余度的高度上，飞越不规则或迅速上升的地形时，也有可能会出现近地警告；

（4）当向未进入近地警告系统数据库内的机场跑道进近时，可能会出现虚假的近地警告。

#### 1.4对于各类飞行程序的验证要求

（1）仪表进离场飞行程序验证应当确认规定的程序高度是否足够安全。仪表离场航段验证应当评估至建立了超障的航段安全高度，重点评估起飞离场梯度大于标准值的情况以及速度限制的合理性。仪表进场航段验证应当从脱离航路位置到进入规定的仪表进近程序为止；

（2）仪表等待程序的飞行程序验证应当使用最低等待高度；

（3）起始和中间进近航段的飞行程序验证应当在规定的程序最低高度上飞行；

（4）最后进近航段的飞行程序验证应当核实下降梯度是否满足要求，重点评估下降梯度大于标准值的情况；

（5）非精密进近程序的飞行程序验证可根据需要采用连续下降最后进近（CDFA）和梯级下降两种进近方式，非精密进近的飞行程序验证在最后进近航段时应当下降至最低下降高度；

（6）精密进近程序的飞行程序验证时应当下降至决断高度；

（7）复飞航段的飞行程序验证应当核实复飞爬升梯度，复飞程序应至少飞行到飞行程序验证驾驶员可以识别任何可能造成危险的障碍物位置；

（8）盘旋程序验证应该证实对于涉及的航空器在盘旋区域内机动飞行是安全的；

（9）目视段的飞行程序验证应该证实这一航段在要求的天气标准下是安全、合理的。

### 2.可飞性评估

为了评估可飞性，至少要使用适于执行此飞行程序的飞机或模拟机在程序每一航段的标称航迹上飞一次。如果对于相同最后进近段但有不同运行最低标准的，最后进近段要分次进行评估。

#### 2.1仪表飞行程序可飞性评估的要求

（1）评估航空器机动区域对于飞行程序涉及的每个类别的航空器都能安全运行；

（2）证实仪表飞行程序与设计描述一致，航段长度、航迹和航路点位置与程序设计要求相匹配，确保数据可以产生期望的飞行轨迹，能以连续的、平顺的、可预期的、可重复的方式来保证可飞性；

（3）必须按照正常仪表飞行规则运行和飞行程序所要求的最大速度和飞机构型来验证。仪表进近程序从最后进近定位点到跑道入口，飞机必须是着陆构型并打开近地警告系统；

（4）飞行程序必须按照设计要求，在导航模式下使用正确的导航源来飞行；

（5）评估飞行指引和自动驾驶的适用性。验证应该按照飞机飞行手册或SOP允许的操作，接通飞行指引和自动驾驶（当该程序不禁止使用飞行指引和自动驾驶时）。关于断开飞行指引和自动驾驶的时机也应该评估，某些程序的验证会要求额外增加手动操纵；

（6）评估转弯保护区对于不同速率转弯和转弯坡度限制情况下都能提供足够的保护；

（7）检查航段长度符合飞机性能的要求；

（8）确保最后进近航道的下滑轨迹能引导飞机到达期望的空间位置点；

（9）检查从决断高/高度、最低下降高/高度到跑道的距离是合适的，并评估使用正常机动飞行是否可以着陆；

（10）评估要求的爬升梯度、下降梯度、速度限制和减速区域；

（11）评估程序满足使用的温度限制；

（12）评估其它运行因素，例如要求的地面设施、跑道标识、灯光和导航设施；

（13）以最恶劣情况的风速进行评估；每个进近航段，应记录风的参数和温度条件。

### 3.人为因素评估

仪表飞行程序设计所遵循的标准包括诸多因素，感官、感知和认知方面的限制属于其中的一部分。

应考虑到人的记忆能力，应将飞行程序有关图表复杂度降至最低，并评估驾驶舱的工作量是否可以接受。

对飞行程序进行验证时，驾驶员有责任遵守人为因素的基本原则来给出专业的判断。应对下列因素进行评估：

#### 3.1实用性

飞行程序应具有实用性，飞机可以按照飞行程序完成预定的飞行目标。

#### 3.2复杂性

飞行程序应尽可能简单。程序应无需飞机做过多机动飞行即可保持在水平或垂直轨迹上。不应给使用该程序的飞行机组造成过多的负担。对于特定的飞机设备或机场环境，如使用该程序的飞行机组经过专业训练和许可，则可以接受较为复杂的程序。

#### 3.3充足性及正确性

（1）检查飞行程序图上有足够的信息用于导航和识别重要的地形和障碍物；

（2）确保包含所有要求的注释；

（3）确保飞行程序图正确地以水平面和侧剖面两种格式描述了程序，并且易于理解。确保飞行轨迹与飞行程序图一致，可将飞机引导到预期的位置；

（4）核实FMS或GNSS接收机里的磁航迹准确地反应了飞行程序图或程序设计（在FMS/GNSS里的磁航迹角取决于制造商设备软件产生的磁差），记录航径角度误差。

#### 3.4易读性

（1）各个航段应清晰，所用导航设施/设备明确；

（2）飞行程序应清楚指明跑道号，并指明目视盘旋适用的区域；

（3）定位点命名必须可读易懂，标识符发音近似的定位点/航路点不得在同一程序中使用；

（4）不能用于机动飞行的区域必须明确标出，显著的地形特征必须显示在进近图上；

（5）对于容易产生目视错觉的跑道，必须标明识别建议。

#### 3.5记忆力因素

执行仪表飞行程序过程中，驾驶员必须具备迅速、准确读取信息的能力。同时执行多项任务会使驾驶员的记忆负荷增大，且在工作负担较重的飞行阶段会出现多个任务哪个优先的问题。

飞行程序图布局应该有条理、易于查阅和记忆。使驾驶员能迅速、准确读取信息，以便要减轻工作负担。

# 附件二

## 飞行程序验证驾驶员的要求

飞行程序验证驾驶员应当至少持有仪表等级的商用驾驶员执照、有类似机场和类似飞行程序的运行/验证经历并熟悉如下知识。

（1）本咨询通告的相关知识；

（2）飞行程序设计和质量保证相关知识；

（3）飞行程序验证和导航设施/传感器飞行校验的基本概念和区别相关知识；

（4）机场设计和障碍物限制面相关知识；

（5）航图绘制和出版相关知识；

（6）障碍物评估、测量学和大地建模相关知识；

（7）人为因素相关知识；

（8）不同类型航空器的运行知识；

（9）飞机性能相关知识（不同的限制和设备）；

（10）导航数据库和ARINC 424编码相关知识；

（11）WGS-84的相关知识；

（12）安全评估过程相关知识。

# 附件三

## 飞行程序验证报告

1.按照地面验证流程、模拟机验证流程和实地验证试飞流程逐项复核工作，评估收集到的数据。

2.基于规章、标准和实际验证情况，作出通过或不通过的结论。通过的，飞行程序设计单位或飞行程序验证机构视情向机场管理机构提供提示信息；不通过的，飞行程序设计单位或飞行程序验证机构应向机场管理机构提供细节信息，并提出修改意见。

（1）通过：是指飞行程序所有技术参数均符合有关民用航空技术标准中规定的标准值和容差，满足安全性、可飞性、人为因素、相关导航信号和数据支持性的要求。

（2）未通过：是指验证对象的主要技术参数不符合有关民用航空技术标准中规定的标准值和容差，不能提供安全可靠的服务或存在安全隐患。

3.飞行程序设计单位或飞行程序验证机构应当向机场管理机构提交验证报告，并将仪表飞行程序或飞行程序设计方案、收集的数据和验证文件存档。

4.验证报告模板如下：

飞行程序地面验证检查单

| 项目名称 |  | 设计编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 项目组成员及主要分工 |  |
| 地面验证小组成员及主要分工 |  |
| 验证结论 | 是否通过了地面验证：是（ ）否（ ） |
| 地面验证小组意见 |
| 地面验证小组（签名）： 年 月 日 |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 地面验证事项 | 质量保证手册是否得到执行 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 上报资料的完整性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 飞行程序设计规范的符合性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 障碍物数据来源的合法性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 障碍物选取、数据计算和保护区绘制的正确性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 设计的合理性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 设计报告的文字正确性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 航图计算和标准的准确性 | 是（ ）否（ ） |  |
| 改进建议： |

| 数据来源 |
| --- |
| 序号 | 提供单位/资料来源 | 资料内容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注1：资料内容包含：设计使用的障碍物数据、机场数据、程序数据、空域数据、航路点数据、地图数据、导航信息数据等。

注2：提供单位或资料来源，可以填写具体资料数据提供单位，如业主提供、实测数据、地面设计报告；也可以填写资料来自1：5w地形图、NAIP、其他用户数据等。

| 设计依据 |
| --- |
| 序号 | 参考文件 | 符合情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注1：设计依据主要是项目前期工作文件完整性、符合性的检查。包括前期批复、相关协调纪要、征求意见及修改要求、评审会修改内容等。

注2：如本报告对前期成果有合理修改调整，则需填写偏离说明。因篇幅问题，偏离说明可在表后补充。

| 基础数据 |
| --- |
| 检查项目 | 符合情况 | 存在问题 | 修改情况 |
| 坐标系 |  |  |  |
| 底图（地形图、卫星图、DEM数据等） |  |  |  |
| 障碍物 （地图、NAIP、人工障碍物、实测障碍物） |  |  |  |
| 跑道基础数据 |  |  |  |
| 航路航线数据 |  |  |  |
| 其他用户 空域数据 |  |  |  |
| 导航设施 |  |  |  |
| 设计参数 |  |  |  |
| 其他数据 |  |  |  |

注：对于程序优化等项目，现行公布的飞行程序、航路点信息、数据库编码是作为基础数据。

| 符合性检查 |
| --- |
| 检查项目 | 设计图纸与设计报告符合性 | 存在问题 | 修改情况 |
| 设计方案 | 空域规划方案 |  |  |  |
|  | 传统程序方案 |  |  |  |
|  | PBN程序方案 |  |  |  |
|  | 导航设施规划 |  |  |  |
| 超障评估 | 传统离场 |  |  |  |
|  | PBN离场 |  |  |  |
|  | 传统进场 |  |  |  |
|  | PBN进场 |  |  |  |
|  | VOR进近复飞 |  |  |  |
|  | ILS进近复飞 |  |  |  |
|  | PBN进近复飞 |  |  |  |
|  | PBN+ILS进近复飞 |  |  |  |
|  | RNP AR |  |  |  |
|  | 扇区 |  |  |  |
|  | 目视盘旋 |  |  |  |
|  | VSS面评估 |  |  |  |
|  | 运行标准 |  |  |  |
|  | 障碍物处理 |  |  |  |

注1：空域规划方案应从本场进离场程序方案的合理性、外围航路衔接的可飞行等角度分析。便于飞行、管制、协调的可行方案。

注2：传统及PBN程序方案应从航迹完整性么、航迹合理性、高距比、速度设置合理性检查。

| 障碍物评估检查 |
| --- |
| 检查项目 | 保护区图 | 参数选取 | 计算过程及结果 | 修改情况 |
| 评估部分 | 传统离场 |  |  |  |  |
|  | PBN离场 |  |  |  |  |
|  | 传统进场 |  |  |  |  |
|  | PBN进场 |  |  |  |  |
|  | 非精密进近复飞 |  |  |  |  |
|  | ILS进近复飞 |  |  |  |  |
|  | PBN进近复飞 |  |  |  |  |
|  | PBN+ILS进近复飞 |  |  |  |  |
|  | RNP AR |  |  |  |  |
|  | 扇区 |  |  |  |  |
|  | 目视盘旋 |  |  |  |  |
|  | 运行标准 |  |  |  |  |

| 设计成果检查 |
| --- |
| 检查内容 | 存在问题 | 修改情况 |
| 设计报告 | 模板格式 |  |  |
|  | 文字描述 |  |  |
| 航图及编码表 | 模板格式 |  |  |
|  | 数据准确度 |  |  |

| 偏离规范情况及说明 |
| --- |
| 偏离规范情况 | 规范规定 | 安全缓解措施 |
| 设计情况 |  |  |  |

飞行程序模拟机验证记录表

| 机场名称 |  |
| --- | --- |
| 程序类型 |  | 导航方式 |  |
| 验证原因 | 新程序（ ）重大修改（ ） |
| 机型 |  |
| 数据库版本号 |  | FMC型号 |  |
| 验证时间 | 年 月 日 时 分 至 时 分 |
| 参与验证人员 |  |
| 是否通过了飞行程序模拟机验证 | 是（ ）否（ ） |
| 模拟机验证机组意见 |
| 机长（签名）： 年 月 日 |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 模拟机验证事项 | 是否满足飞行程序的安全性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足飞行程序的合理性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否在飞行程序设计极限值评估 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 机载导航数据库数据是否完整并正确 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足可飞性要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足人为因素要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 飞行程序相关资料完整 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 飞行程序相关资料一致性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 进近程序是否评估至DA/MDA | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 离场/复飞程序以最小爬升梯度评估 | 是（ ）否（ ） |  |
| 改进建议： |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 进近航段检查表 | 号跑道 | 起始进近 航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 中间进近 航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 最后进近 航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | VPA是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 复飞航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 等待程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  | 改进建议： |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 进/离场航段检查表 | 号跑道 | 进场程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 离场程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  | 改进建议： |

| 资 料 公 布 | 项 目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 号跑道 | 航图 | 航图公布是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否准确描述程序 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 机型限制是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/梯度限制注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 温度限制是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 复飞RNP<1.0注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | RF航段是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 运行最低 标准 | 起飞RVR/VIS是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 起飞云底高是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 着陆标准是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 改进建议： |

实地验证试飞记录表

| 机场名称 |  |
| --- | --- |
| 程序类型 |  | 导航方式 |  |
| 验证原因 | 新程序（ ）重大修改（ ）定期校验（ ） |
| 机型 |  | 机号 |  |
| 数据库版本号 |  | FMC型号 |  |
| 验证时间 | 年 月 日 时 分 至 时 分 |
| 参与验证人员 |  |
| 天气条件 | 温度： 云高： 能见度： 风向： 风速： 修正海压（场压）： |
| 是否通过了飞行程序实地验证试飞 | 是（ ）否（ ） |
| 实地验证试飞机组意见 |
| 机长（签名）： 年 月 日 |
| 项 目 | 说明 |
| 实地验证试飞检查事项 | 模拟机验证修订是否核对 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 机载设备是否可用 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | RAIM预测是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足飞行程序的安全性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足飞行程序的合理性 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 机载导航数据库数据满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | FAS数据块是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足障碍物评估要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足可飞性要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否满足人为因素要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 陆空通信是否可靠 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 导航设施是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 雷达或其他监视手段满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 灯光系统是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 跑道标识是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 夜间评估是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 对飞行程序的限制满足运行需求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 记录Ⅱ/Ⅲ类运行无线电高度指示 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 高度表拨正来源正确 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 跑道、滑行道和停机坪满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 飞行区标志和标记牌满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 机场综合保障能力是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
| 改进建议： |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 进近航段检查表 | 号跑道 | 起始进近航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 中间进近航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 最后进近航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | VPA是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 复飞航段 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 等待程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 目视航段 | 飞行操作是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 障碍物满足安全要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 目视参考是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 改进建议： |

| 项 目 | 说明 |
| --- | --- |
| 进/离场航段检查表 | 号跑道 | 进场程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  |  | 离场程序 | 航迹是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 航段长度是否满足要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否出现近地告警 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/高度限制是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 风速： |  |
|  | 改进建议： |

| 资 料 公 布 | 项 目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 号跑道 | 航图 | 航图公布是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否准确描述程序 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 机型限制是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 速度/梯度限制是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 温度限制是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 复飞RNP<1.0是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | RF航段是否注释 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 运行最低标准 | 起飞RVR/VIS是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 起飞云底高是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 着陆标准是否合理 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 改进建议： |