民航行业标准

《航空替代燃料可持续性要求》

（征求意见稿）

编制说明

《航空替代燃料可持续性要求》编制组

2023年7月

# 工作简况

## 任务来源

《航空替代燃料可持续性要求》为2019年标准计划内项目，标准编制周期为12个月。该标准由民航局适航司提出，牵头起草单位为中国民用航空总局第二研究所。

## 主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国民用航空总局第二研究所（以下简称“民航二所”），中国石油化工股份有限公司，中石化节能技术服务有限公司。

编制组成员：胡晓佳、杨智渊、周宁、宋巍、杜澜、夏祖西、柳华、肖勇、王强、李毅、李远。

## 标准制定的背景、目的和意义

### 背景

为解决民航运输带来的二氧化碳排放问题，2010年全球航空业在国际民航组织（ICAO）领导下确定了“年均燃效提升1.5%，自2020年起行业实现碳中性增长，到2050年行业排放降低到2005年50%水平”的理想目标，并确认了包括技术革新、运营改善、可持续航空燃料（SAF）和市场机制在内的航空碳减排一揽子方案。2018年ICAO发布了《公约》附件16《环境保护》第Ⅳ卷《国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）》，明确要求飞机运营人使用SAF和合格碳指标进行碳抵消和减排。

“可持续航空燃料”指满足可持续性标准的并且原料来自生物质（餐厨废油、动植物油脂、植物纤维素等）或废弃物（城市固废、农林废弃物等）的航空替代燃料。ICAO提出要制定航空替代燃料可持续性标准并建立相应认证认可机制，包括评估航空替代燃料对环境、社会、经济等可持续性方面的影响，同时对航空替代燃料的全生命周期排放量进行测算。ICAO明确指出，只有满足ICAO可持续性标准要求的航空替代燃料才具有减排作用，只有经ICAO认可的第三方机构方能开展航空替代燃料可持续性认证工作。国外现有的可持续性标准包括：美国《可再生燃料标准》（Renewable Fuel Standards，RFS）、欧盟《可再生燃料指令》（Renewable Energy Directive，RED）、可持续生物燃料圆桌会议（Roundtable on Sustainable Biofuels，RSB）认证标准、国际可持续碳认证（International Sustainability & Carbon Certification，ISCC）体系标准、中国认证认可行业标准RB-175《生物质能可持续性认证要求》以及全球生物燃料合作伙伴（Global Bioenergy Partnership，GBEP）和国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）的相关标准，如ISO 13065《生物能源的可持续性标准》等全球框架性和自愿性标准。

ICAO在2017年制定了SAF全球用量要求（2025年达到500万吨，2040年达到1.28亿吨，2050年达到2.85亿吨），目前各国正积极开展SAF的研发、生产和应用工作，我国作为ICAO一类理事国和航空大国，正面临如何发展SAF的问题。中国民航目前已建立完整的航空燃料适航审定体系，但是可持续性评价方面还是空白，本标准的编制可以为未来发展SAF奠定基础，助力民航绿色发展。

### 目的

编制满足国际通用要求并符合中国国情的航空替代燃料可持续性标准。

### 意义

我国在2017年4月份颁布了认证行业标准《生物质能可持续认证要求》，但国内尚无航空燃料相关可持续性标准和审查机制，为避免在应对气候变化谈判中的或然风险，本项目对国内外航空替代燃料的可持续性指标进行研究并制定相关标准，以便于未来建立航空替代燃料可持续性评价标准体系。

## 主要工作过程

### 启动

2018年4月，民航局领导在计划司呈报的《关于航空替代燃料国际标准制定进程相关情况的报告》上作出重要批示，李健副局长指示加快推进相关研制、监测技术，支持替代燃料标准制定及其应用，董志毅副局长指示人教司积极跟进支持，王志清副局长指示同意所提建议，民航二所在计划司指示下正式启动可持续性标准研究工作。

### 组建编制组

2018年8月，成立标准编制组。以民航二所为牵头单位，组织人员参加标准编制培训班，认真学习GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件，民航二所承担方案设计、理论研究和标准编制的主要工作，中石化中国石油化工股份有限公司和中石化节能技术服务有限公司协同调研并提供航空燃料炼制过程的相关数据。

### 调研

（1）2018年6月，编制组同中石化经济技术研究院优化咨询中心就航空燃料碳排放生命周期计算模型等问题进行了调研和交流，会上听取中石化在传统航煤和替代燃料碳排放全生命周期计算方面的工作，并交流了CORSIA制定的相关情况。

（2）2018年7月，编制组同中石油化工研究院生物质燃料与新能源研究室就航空燃料生命周期计算模型等问题进行了探讨，会上听取中石油在化石航煤和航空替代燃料全生命周期计算方面的工作，包括航空生物燃料全生命周期分析模型、系统边界及建立生命周期数据库，了解到中石油的计算参考了美国GREET模型，建立了系统边界，并计算了高中低三种产率下共计18种情形的小桐子航空生物航煤的LCA值。

（3）2018年12月，编制组到浙江宁波调研和收集中石化镇海炼化分公司传统航煤LCA数据，镇海炼化介绍了现有生产传统航煤工艺流程，以及在建的生物航煤装置的设计参数，并提供给编制组工艺路线图、物料平衡表、能量平衡表和环评报告等相关资料。

### 开题评审

2019年7月16日，中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）组织召开了《航空替代燃料可持续性要求》开题评审会，专家委员会听取了项目开题汇报，一致认为该标准项目目标明确、内容完整、计划合理、实施方案可行，一致同意开题，并提出以下意见：

（1）该标准的编制应充分考虑可持续性标准在国内的适用性；

（2）标准发布前，应充分征求民航局业务主管部门、行业协会、燃料相关生产供应企业、航空公司及研究机构等相关方的意见，确保标准的适用性。

### 标准起草

2018年8月至2023年5月，开展标准起草工作（期间由于疫情原因工作有停滞）。

（1）2018年11月，编制组成员参加清华大学《生物质能可持续性评价技术研究》课题研讨会。通过此次讨论，了解到清华大学在生物质能全生命周期碳足迹方面的研究和积累，对编制本标准起到了推动作用。

（2）2019年4月29日至2019年5月3日，编制组成员参加2019年国际民航组织（ICAO）航空替代燃料研讨会，对国外各相关利益方（航空公司、机场、油料商、政府、科研机构等）共同参与SAF行业发展的模式进行了解和思考，为确定标准中可持续要素提供参考。

（3）2019年9月15日至2019年9月22日，编制组成员参加2019年国际民航组织航空环保委员会航空燃料第二次专家组会议，及时了解和掌握ICAO的CORSIA合格燃料的可持续性标准制订情况，为确定标准中可持续要素提供参考。

（4）2019年11月21日，编制组在成都召开“全生命周期分析（life cycle assessment，LCA）理论在航空燃料可持续性评估中的应用研讨会”，LCA理论是开发我国新型绿色燃料、应对国际航空减排压力的有利工具。此次会议上来自国内外高校、石化企业和航空公司的十余位专家就下一步如何推动国产航空替代燃料发展、打造绿色民航进行了研讨，为本标准的制订工作提供了重要的技术支撑。

（5）2020年8月，编制组成员使用国产LCA软件对收集到的炼厂工艺数据进行初步计算，了解到生物航煤加工过程中排放大于传统航煤，由于其燃料阶段排放为零，所以生物航煤相对于传统航煤还是有巨大的减排优势，为确定10%的减排阈值提供了数据支撑。

（6）2020年9月，编制组完成了《航空替代燃料可持续性要求》行业标准草稿，并于发往中国质量认证中心、中国农业大学、清华大学、中国可再生能源学会、启真检测认证（上海）有限公司、上海道兰新能源环保科技有限公司、青岛碧沃德生物科技有限公司、绿航时代（北京）科技发展有限责任公司、四川大学、中国石油化工集团有限公司科技处、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、丹麦科技大学、中国科学院广州能源研究所、中国南方航空股份有限公司、南开大学、航科院、中国合格评定国家认可委员会、佛山环境与能源研究院、中国航空运输协会航空环境保护委员会等19家单位征求意见，收到18家单位的77条意见，采纳了61条，形成了草案修改稿，由于疫情原因，未能召集专家开展线下标准评审会。

（7）2022年11月，使用1号生物航煤复产后的运行数据再次进行了LCA计算，结果与采用工艺参数计算的值有区别，但是仍然支撑2020年8月计算后得出的结论，仍然采用10%的减排阈值。

### 中期评审

2023年2月9日，航科院民航法规与标准化研究所组织召开了《航空替代燃料可持续性要求》民航行业标准技术（中期）评审会。评审会听取了标准起草单位对《航空替代燃料可持续性要求》征求意见草案编写情况的汇报，并逐条评审，形成评审组意见如下：

（1）鉴于本标准的特殊性，建议保留与国标接轨的定性描述；

（2）“规范性引用文件”建议增加相关行业已有标准和规范；

（3）“术语和定义”建议参考国际通行表述；

（4）建议删除“基本要求”部分，并将具体内容体现在后续相应条款中；

（5）优化“可持续性要求”指标设置。

评审组一致同意《航空替代燃料可持续性要求》通过技术评审，建议标准起草单位尽快根据上述意见进行修改完善，形成标准征求意见稿，广泛征求意见。

### 形成标准征求意见稿

2023年2月至6月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成标准征求意见稿。

# 编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

## 标准编写原则

编制组在充分研究和梳理国内外生物质能可持续性标准和国内实际情况的基础上，参考了民航相关规章要求、国际组织相关材料，按照通用性、指导性、协调性、兼容性等原则制定该标准。

### 通用性原则

本标准提出的可持续性要求适用于各类工艺的航空替代燃料，通用性强。

### 指导性原则

目前民航业内尚未有针对航空替代燃料的可持续性标准，本标准提出的方法能为各类航空燃料的可持续性评价起到指导作用。

### 协调性原则

本标准提出的要求与目前国内相关法律法规、民航规章、国际民航组织标准、国际通用的相关标准等无冲突。

### 兼容性原则

本标准既满足国际民航业通行标准，又适用于国内实际情况。

## 标准主要内容

本标准共包括6章正文。

第1、2、3章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4章对环境可持续性要求进行描述，包括温室气体、水、大气、土壤、碳储量、废弃物及生物多样性等7个要素及指标要求，其中对温室气体有10%的减排阈值要求。

第5章对社会可持续性要求进行描述，包括劳动权、土地使用权和水权等3个要素及指标要求，主要为定性要求。

第6章对经济可持续性要求进行描述，从微观和宏观方面对航空替代燃料经营上提出要求，包括企业经营和当地经济发展等2个要素及指标要求，主要为定性要求。

最后为参考文献。

# 是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

# 主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

## 主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

编制组从2016年起对国内外现有生物质燃料的可持续性标准进行持续跟踪和收集，在2019年初，已经完成可持续性标准的收集工作，表1中列出了国内外现有可持续性标准，表2、表3和表4列出了各类要素。

表1现有生物质燃料可持续性标准

| 名称 | 发布机构 | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| ISO 13065生物能源可持续性标准 | 国际标准组织（ISO） | 2015 |
| EU RED可再生能源指令 | 欧盟（EU） | 2009 |
| US RFS2可再生燃料标准 | 美国（US） | 2010 |
| GBEP生物质能可持续指标 | 全球生物燃料合作伙伴（GBEP） | 2011 |
| RSB原则与标准 | 可持续生物燃料圆桌会议（RSB） | 2016 |
| ISCC要求 | 国际可持续碳认证（ISCC） | 2016 |
| RB/T 175《生物质能可持续性认证要求》 | 中国国家认证认可监督管理委员会 | 2018 |
| CORSIA 可持续性标准 | 国际民航组织（ICAO） | 2018 |

表2可持续性标准主要环境要素

| 名称 | 温室气体 | 水资源 | 大气 | 生物多样性 | 土壤 | 碳储量 | 废弃物 | 能源效率 | 土地生产能力 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| EU RED | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| US RFS2 | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| GBEP | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
| RSB | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| ISCC |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| RB/T 175 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| CORSIA | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

表3可持续性标准主要社会要素

| 名称 | 土地权利和土地利用 | 粮食安全 | 人权 | 劳动权 | 用水权 | 合法性 | 规划监督和持续改进 | 农村与社会发展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| EU RED | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| US RFS2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| GBEP | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |
| RSB | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| ISCC | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| RB/T 175 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |

表4可持续性标准主要经济要素

| 名称 | 经济 可持 续性 | 良好 管理 措施 | 符合性 | 价格 和食 品 | 收入 变化 | 工作 机会 | 培训和再认证 | 基础设 施和物流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| EU RED |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| US RFS2 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| GBEP |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| RSB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISCC |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| RB/T 175 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

编制组在完成前期资料收集和整理以后，通过文献调查、现场调研、建模计算等方式对表2、表3和表4所列出的各类可持续性标准要求分别进行了研究，确立关键性指标。

### 温室气体（greenhouse gas，GHG）

温室气体指标是各可持续性标准要求的核心，也是唯一可量化的指标，涉及LCA计算方法、减排阈值、生产工艺、原料种类等方面。编制组对该指标开展了文献调研和市场调查，了解国内航空替代燃料生产现状和原料来源，采用符合国际标准的国内计算模型对传统航煤生产的实际数据进行了计算和验证，最终根据调研和计算结果设定合理的温室气体排放阈值。

编制组对表2中可持续性标准的温室气体要素进行了调研，结果见表5；对现有公开发布的传统航空燃料基准值进行了调研，结果见表6。

表5温室气体

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 减少人为温室气体排放。 | 经营者提供关于生命周期温室气体排放和消除的信息。 | （1）经营者提供足够的数据，依据ISO/TS 14067计算一个生命周期阶段中的GHG排放和GHG消除； （2）生物质能产品的部分碳足迹按一个或以上流程的GHG排放和GHG消除之和计算，表示为每个交付单位的二氧化碳当量； （3）生命周期碳足迹按GHG排放和GHG消除之和计算，表示为交付的每兆焦耳能量和每个功能单位的二氧化碳当量。 |
| CORSIA | 相对于传统航空燃料，可持续航空燃料具有更低的碳排放。 | 相对于传统航空燃料，可持续航空燃料从生命周期角度应至少减排10%。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应识别其生产经营活动相关的温室气体源，开展温室气体排放核算； （2）生物质能温室气体排放核算应依据ISO/TS 14067； （3）生物质能生命周期温室气体排放应低于所替代的化石能源的生命周期温室气体排放； （4）生物质能经营者应制定温室气体排放控制管理方案，并对方案实施有效性进行年度评估。 |
| GBEP | — | — | 按照国家或社区层面选择的方法，使用GBEP通用方法框架分析生命周期生物能源生产和使用过程中的温室气体排放。 |
| RSB 3.0 | 相比化石燃料，生物燃料通过显著减少生命周期GHG排放，为气候变化治理做出贡献。 | （1）生物燃料应满足国家和（或）地区和（或）当地规定的所有适用GHG抵消要求。 | （1）参与经营者应采用适用规定中要求的方法，报告生物质、中间产品或成品的生命周期GHG排放量； （2）参与经营者应确保满足适用规定中提出的GHG排放减少阈值。 |
|  |  | （2）生物燃料的生命周期GHG排放量应采用“油井到车轮”的系统边界计算得出，包括土地用途变更产生的GHG排放，包括但不限于地上和地下碳库变化，计算时还应鼓励使用副产品、剩余物和废物，使生物燃料的生命周期GHG排放减少。 | （1）参与经营者应采用下列选项之一，报告生物质、中间产品或成品的生命周期GHG排放量： 《RSB GHG计算方法》（RSBSTD-01-003-01）或欧盟可再生能源指令方法，使用RSB计算工具或进行单独计算； Biograce GHG计算工具； 美国阿贡国家实验室开发和维护的交通温室气体、规定排放量和能源使用（GREET）模型； 在加拿大交易的蔗糖乙醇和UCO生物柴油GHGenius模型； 《欧盟可再生能源指令》附录V（2009/28/EC）中规定的默认值（如果满足该指令定义的原材料、工艺、过程能量和原产国等规格）； 满足下列条件，由RSB董事会批准的其他方法： ——基于独立的有关组织所进行的敏感性分析做出决定； ——已经咨询过RSB成员，考虑了其意见。 如果秘书处认为没有必要进行敏感性分析（例如使用的计算器与其他计算器类似），董事会可以在没有成员对此方法提出异议的情况下批准该计算器（而不用进行敏感性分析）。 （2）对于使用下列物质的供应链，经营者应使用现行RSB GHG方法或英国天然气和电力市场办公室的供应链固体和气体生物质计算工具： 林业采伐剩余物：梢、枝（干）、幼树（胸径小于5英寸/12.7 cm的树木）； 林业加工副产品和剩余物：锯末、刨花、树皮、浮油/浮油松香和棕色酒精； 短轮作矮林（例如白杨、柳树）。 3）对于其他林业产品产出的能源产品，经营者应使用GHG会计方法： 该方法考虑不符合事实的情况，即：将生物质能生产与没有生物质能需求的情况相对比（包括森林基准情况和传统木材产品基准）； 该方法碳固存建模时间范围不超过20年； 该方法已取得RSB董事会就该用途的批准。在决定之前，应咨询RSB成员，并考虑其意见。 RSB董事会还可批准地区原材料的具体默认值。 |
|  |  | （3）生物燃料应比化石燃料基准生命周期温室气体排放量平均少50%（新装置应少60%）。 | （1）按照准则中方法计算得出的生物燃料生命周期温室气体排放量应比适用的化石燃料基准平均少50%； （2）新装置（即2015年10月5日后投产的装置）生产的生物能源生命周期温室气体排放量应比适用的化石燃料基准少60%。 |
| RED | — | — | 使用生物燃料应该减少至少35%温室气体排放（2017年1月1日以后应减少至少50%，2018年1月1日以后应减少至少60%）。 |
| RFS2 | — | — | 生物燃料生命周期温室气体排放至少比基准排放减少20%。 |

从表4可以看出，各类标准对于温室气体的核心要求是LCA值的计算方法和相对于传统燃料的减排阈值。根据公开文件，各国将传统航空燃料LCA值作为减排基准值，介于83.8-100gCO2e/MJ（我国为100gCO2e/MJ）之间，减排阈值则根据不同标准要求，从10%-60%不等。

目前计算方法广泛基于国际标准ISO/TS 14067《温室气体——产品碳足迹：量化要求和指导》（Greenhouse gases—Carbon footprint of products—Requirements and guidelines for quantification），ISO/TS 14067引用ISO 14040《环境管理—生命周期评价：原则与框架》（Life cycle assessment-Principles and framework）和ISO 14044《环境管理—生命周期评价：要求与指南》（Life cycle assessment-Requirements and guidelines）两个标准，我国已经将这个标准分别转化为国家标准GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》和GB/T 24044《环境管理 生命周期评价 要求与指南》，国外主要采用美国阿贡实验室的GREET模型进行计算。本项目采用具有自主知识产权的eFootprint计算模型，对国内某航煤炼制企业3号航煤的LCA值进行了计算，将获得的数据同国内外默认值进行对比，最终结果见表6。

表6  3号喷气燃料LCA值

|  | LCA值(gCO2e/MJ) |
| --- | --- |
| 3号喷气燃料 | 89.4 |
| 国内默认值 | 100 |
| ICAO基准值 | 89 |

从结果可知，该炼制企业3号航煤的实际LCA数值较国内默认值更小，考虑全国炼厂平均水平，差异可以接受。

根据以上研究结果，考虑到LCA计算的重要性，编制组将温室气体排放作为本标准的要素之一，为了满足国际标准，同时考虑国内航空替代燃料发展的实际情况，促进行业发展，并参考ICAO标准，将减排阈值设定为10%。

### 水

水资源分为地面水和地下水。地面水是指存在于陆地表面的河流（江河、运河及渠道）、湖泊、水库等地表水体以及入海河口和近岸海域。地下水是指地面以下饱和含水层中的重力水。本项目结合国内相关法律法规及环境评价要求进行了文献调研，并对对水资源这一环境要素实际情况进行了考察，做出了相关研究结论。

编制组对表2中可持续性标准的水资源要素进行了调研，结果见表7。

表7水

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 保护水资源。 | 经营者提供抽水和排水导致水的数量和质量问题是如何解决的信息。 | （1）说明用于识别水数量所受潜在影响的程序，包括水枯竭和其他关键化学、物理和（或）生物参数方面的考虑，说明用于识别水质量所受潜在影响的程序，包括富营养化、氧气耗尽和其他关键化学、物理和（或）生物参数方面的考量，水数量和质量所受的影响应在水源和受纳水体方面进行解决； （2）列举通过指标1要求的程序，在所识别的水源处抽水所带来的影响； （3）列举通过应用指标1要求的程序，在所识别的受纳水体处排水所带来的影响； （4）描述为解决指标2和指标3中识别的影响问题所采取的措施； （5）报告用于测量因解决指标2和指标3中识别的影响所产生效应的关键参数或度量的绝对值或净值。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料经营活动宜维持或改善水质，提高可用性。 | （1）操作规程应维持或增强水质量。 | — |
|  |  | （2）操作规程应实行有效用水和避免地表或者地下水资源的枯竭。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物经营者应根据经营规模和强度，评估和识别经营过程对当地水资源的影响，制定并实施水资源利用方案，并对方案实施的有效性进行年度评估，保证经营活动不会影响当地和下游生活用水和其他产业的正常用水； （2）生物质能经营者应对经营产生的污水进行处理或回收，污水排放量及污染物排放浓度符合国家或地方环保要求； （3）应评估和识别经营过程对受纳水体水质的影响，着重考虑受纳水体溶氧量、水体富营养化等关键指标和过程； （4）能源植物种植应采取措施保护受纳水体，包括但不限于： 制定养分管理计划，并采用配方施肥、使用有机肥等最佳农作实践； 采用病虫草害综合防治措施，优先采用物理、生物防治等绿色防控方法，使用低毒、高效生物农药。 |
| GBEP | — | — | （1）将用于生物能源原料栽培的化肥和杀虫剂对水道和水体的污染物负荷表示为流域农业生产总量中污染物负荷的百分比； （2）将可归因于生物能源处理废水的水道和水体的污染物负荷表示为流域农业处理废水总量污染物负荷的百分比。 |
| RSB 3.0 | 经营活动维持或改善地表水和地下水资源质量和增加水资源数量，尊重此前的形式水权或习惯水权。 | （1）经营活动应尊重当地和原住民社区的现有水权。 | （1）经营活动用水不应牺牲依赖同一水源生存的社区用水需求； （2）经营者应在影响评估程序的筛选工作期间评估经营活动对当地社区和生态系统内水可用性的潜在影响，并对任何负面影响进行治理； （3）牵涉到法律纠纷的水资源，通过协商谈判与受影响的利益相关方达成一致意见，在解决法律纠纷之前，不应用于经营活动； （4）如果筛选工作发现有必要进行水评估（见RSB-GUI-01-009-01），经营者应： 识别下游或地下水使用方，确定现有形式水权或习惯水权； 评估和书面归档经营活动对现有形式水权或习惯水权的潜在影响； 通过环境和社会管理计划尊重和保护所有现有形式水权或习惯水权，防止侵权。 |
|  |  | （2）经营活动应包括水管理计划，其目的在于高效用水，维持或提高经营活动用水资源的质量。 | （1）经营者应制定和执行水管理计划，并将其纳入环境和社会管理计划； （2）水管理计划应包含良好水管理规程，优化水的使用，包括： 雨水灌溉作物：确保雨水收集和使用的作业方法（例如使用覆盖作物、作物留茬等）； 人工灌溉作物：确保贮水和输水系统妥善管理的作业方法（例如使用节水灌溉技术）； 经营者应采用节水作业方法，提高用水效率，减少用水量和（或）水浪费量； （3）水管理计划应向公众公开，除非受到知识产权方面的国家法律或国际协定限制； （4）水管理计划应符合当地降水条件，不应与任何当地或地区谁管理计划相冲突，应将接受经营场地直接径流的邻近区域纳入考虑。任何对邻近区域产生的负面影响应进行治理； （5）经营者应对水管理计划的有效性进行年度监督； （6）水管理计划应包括适应经营活动规模和强度的废水再利用或循环步骤。 |
|  |  | （3）经营活动不应构成超出补给能力而导致的地表水或地下水资源枯竭的成因。 | （1）经营活动用水的取用不应超出水源地下水位、水道或水库的补给能力； （2）不应在长期存在淡水紧张区域设立人工灌溉作物和淡水密集型经营系统，除非： 实施科学合理的作业方法； 采取有效的治理程序，不与本标准中其他要求相冲突，保证水位稳定； （3）经营者从天然水道抽水的规模不应改变水道在经营活动启动之前的自然流向或理化生物平衡； （4）如果筛选工作发现有必要进行水评估（见RSB-GUI-01-009-01），经营者应： 识别重要含水层回灌区、当地地下水位、水道补给能力，以及生态系统的用水需求。应对经营活动对任何上述方面的潜在影响进行评估，对任何负面影响进行治理； 经当地专家和社区同意，定义经营活动用水资源的利用和份额；应咨询任何用水者委员会。 |
|  |  | （4）经营活动应促进地表水资源和地下水资源质量的改善或维持。 | （1）如无法定机关专门授权，不应在重要含水层回灌区域进行经营活动； （2）经营者应采取最科学最合理的作业方法维持或改善经营活动所用的地表水和地下水资源的质量，使其达到当地持续供水体系、生态系统功用和生态服务的最优水平； （3）应采取切实预防措施，防止径流泛滥、淋洗和地表水资源和地下水资源污染，尤其要预防化学制剂和生物制剂污染； （4）经营场地与地表水资源和地下水资源之间应设立缓冲区； （5）如果在筛选工作中发现有必要进行水评估（见RSB-GUI-01-009-01），参与经营者应在考虑当地经济、气候、水文和生态条件的基础上确定维持该系统所需的最优水质水平； （6）对于现有经营活动，认证之前发生，参与经营者负有直接责任的水资源劣化应进行逆转治理，必要时经营者（小规模经营者除外）应参与流域规模的水质改善项目； （7）含有潜在有机和矿物污染物的废水或径流应进行处理或循环，防止对人类、野生生物和自然分段（水、土壤）产生任何负面影响。 |

编制组对可持续性标准中水资源要素进行了研究，其要求主要涉及对生物质燃料经营中水资源的保护、维持及改进，对水资源可能产生的负面影响进行评估，并设定相关程序采取防范措施几个方面。编制组同时对我国相关法律法规和标准进行了研究，我国环评标准HJ 169—2018《建设项目环境风险评价技术导则》中要求，应根据HJ 2.3—2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》和HJ 610《环境影响评价技术导则 地下水环境》对地表水和地下水进行环境影响评价，防止水污染，评价结论应满足GB/T 14848《地下水质量标准》和GB/T 3838《地表水环境质量标准》等或国家（行业、地方）相关标准要求。由此可见，国内外的标准要求均将水资源视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。

根据以上研究结果，编制组将水资源作为本标准的要素之一，并与国内相关法规和标准保持一致。

### 大气

编制组对表2中可持续性标准的大气要素进行了调研，结果见表8。

表8大气

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 促进空气质量的改善。 | 经营者提供如何解决大气排放的信息。 | （1）描述具有影响的潜在大气排放源和污染物的识别程序，包括对硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）、挥发性有机化合物（VOC）、一氧化碳（CO）、氨（NH3）和重金属的考虑； （2）列举通过应用指标1的程序，所识别的潜在大气排放源、排放速率和影响； （3）描述为解决指标2中列出的已识别大气排放物和影响所采取的措施； （4）报告关键参数或度量的值和趋势，这些参数和度量用于测量因解决指标2中识别的影响所产生的效应。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料的生产应尽量减少对空气质量的负面影响。 | （1）应避免或消除土地清除或收割时的露天燃烧。 | — |
|  |  | （2）应限制空气污染排放。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应识别其生产经营活动相关的大气污染源，评估生物质能经营活动对空气质量的影响； （2）生物质能经营者应对生物质能经营中排放的主要大气污染物，包括氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、挥发性有机物、一氧化碳、二英等进行定期检测，大气污染物排放应符合国家和地区排放控制要求；生物质能经营者应提供环境影响评估报告或相应检测数据； （3）生物质能经营者应制定大气污染物排放管理方案，并对方案实施有效性进行年度评估； （4）生物质能经营不应对废弃物进行露天焚烧。 |
| GBEP | — | — | 与其他能源相比，生物能源原料生产、加工、原料运输、中间产品和最终产品的排放和使用产生的非温室气体空气污染物。 |
| RSB 3.0 | 尽量减少供应链中经营活动产生的空气污染 | （1）应通过空气管理计划对经营活动的空气污染排放源进行识别，尽量减少空气污染物的排放。 | （1）应将适应经营活动规模和强度的排放控制计划纳入环境和社会管理计划（EMP），对一氧化碳、氮氧化物、有机挥发物、颗粒物、硫化物、二恶英和已认定为对环境和人类健康有潜在危害的其他物质等主要空气污染物进行识别。该计划应识别所有潜在空气污染源并说明其性质，以及采取的任何空气污染治理策略，或未采用此类策略的理由。 （2）经营者应对可用最优技术进行考察，并在当地条件允许的情况下，根据经营活动的规模和强度，尽最大可能运用这些技术减少空气污染。 |
|  |  | （2）经营活动应避免，如果可能，杜绝露天焚烧剩余物、废料或副产品，或露天烧荒。 | （1）应制定计划，在认证后三年内逐步取消任何露天焚烧树叶、秸秆和其他农业剩余物的活动。如果工人健康和安全受到威胁，或当地没有可用或成本可接受的其他替代方案，如果焚烧可防止自然火灾，或在长期可行性方面作物的耕作要求定期焚烧，而没有任何等效的替代方案，则可以进行有限的露天焚烧。 （2）逐步取消焚烧的计划实施完成后，不应再进行农业剩余物和副产品露天焚烧。 |

编制组对可持续性标准中大气资源要素进行了研究，其要求主要涉及对生物质燃料经营中大气排放源和污染物的识别、如何评估生产活动对大气环境的影响、大气污染物排放管理方案以及如何减少空气污染的措施几个方面。

编制组同时对我国相关法律法规和标准进行了研究，我国环评标准HJ 169—2018《建设项目环境风险评价技术导则》中要求，应根据HJ 2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》对空气进行环境影响评价，评价结论应满足GB 3095《环境空气质量标准》或国家（行业、地方）相关标准要求。GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》也同样规定了石油炼制过程中污染物排放要求。

由此可见，国内外的标准要求均将大气视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。根据以上研究结果，编制组将大气作为本标准的要素之一，并与国内相关法规和标准保持一致。

### 噪声

编制组对国内外可持续性标准进行了调研，均并未将噪声列入可持续性标准，考虑到国内民航局《民用航空飞行活动二氧化碳排放监测、报告和核查管理暂行办法》附件5《可持续航空燃料标准规范》中对噪声有明确规定，因此考虑同国内规章保持一致，将噪声作为本标准的指标之一。

中期评审后编制组根据专家意见优化指标设置，考虑到噪声不易监控，所以不将噪声作为本标准的指标之一。

### 生物多样性

编制组对表2中可持续性标准的生物多样性要素进行了调研，结果见表9。

表9生物多样性

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 促进对生物多样性的积极影响，减少消极影响。 | （1）经营者提供如何处理经营区域内接受评估的流程和受到经营者直接影响的环境生物多样性值的信息。 | （1）描述生物多样性所受潜在影响的识别程序，包括生态系统、栖息地、已识别的当地、地区性或全球性珍稀濒危物种，包括由于生物多样性保护所导致的活动限制方面的信息； （2）列举通过应用指标1的程序，识别的生物多样性所受到的影响； （3）描述为处理指标2中识别的生物多样性影响所采取的措施，包括处理生物多样性保护限制的措施； （4）报告用于测量因解决指标2中识别的影响所产生效应的关键参数或度量的值。 |
|  |  | （2）经营者提供如何根据国际自然保户联盟（IUCN）第I – III类适用国家法律法规，清除指定的生物多样性保护区内生物质的信息。 | （1）提供允许清除生物质的指定生物多样性保护区的位置图，在图上标明指定保护区的位置和面积（公顷）（包括指定保护区的毗连和非毗连部分）； （2）提供地图说明： 允许清除生物质的指定生物多样性保护区的位置； 经营者清除生物质的区域。 （3）描述经营者清除生物质如何（有害或有利地）影响保护区管理部门规定的生物多样性目标以及直接影响环境； （4）从管理部门获取允许在保护区开展经营的文件。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料应保持或加强生物多样性、保护和生态系统服务 | （1）可持续航空燃料不应来自受保护区域或具有高生物多样性价值的土地上的生物质，除非证明该行为不影响保护。 | — |
|  |  | （2）应选择栽培低入侵风险原料，应出于预防目的，对非本地栽培的物种和改良微生物的不受控制的传播采用适当的控制。 | — |
|  |  | （3）操作规程应避免对生物多样性、生态服务系统和文化、自然遗产的不利影响 | — |
|  |  | （4）可持续航空燃料生产不应来自2008年1月1日后转为优先保护价值的土地上的生物质。 | — |
| ISCC | 保护具有高生物多样性和高碳储量的土地。 | — | 不能从具有高生物多样性的土地上生产生物质。 |
| GBEP | — | — | （1）转换为生物能源生产的高生物多样性价值或关键生态系统的国家公认区域的面积和百分比； （2）按风险类别划分，用于生产生物能源的土地的面积和百分比； （3）使用国家认可的保护方法用于生物能源生产的土地的面积和百分比。 |
| RED | — | — | 生物燃料不应从自2008年1月1日以后从具有高生物多样性价值的土地上获得原料，即没有明显的人类活动迹象，生态过程不受明显干扰的原始森林和其他林地。 |
| RSPO | 环境责任，保护自然资源和生物多样性 | （1）识别种植园和榨油厂管理中有环境影响的环节（包括再植），制定、执行和监督负面影响处理计划和正面影响促进计划，证明持续改进。 | （1）应编制环境影响评估（EIA）文件； （2）影响识别如要求对现有作业方法进行修改，从而治理负面影响，应在综合管理计划中制定和实施修改时间表。管理计划应确定相关责任人； （3）该计划应包含一份适应操作变化的监督协议，并进行实施，从而对治理措施的有效性进行监督。至少每隔两年应对该计划进行复核，体现监督结果以及可能具有正面和负面环境影响的操作变化。 |
|  |  | （2）应确定种植园中存在的或可能受种植园或榨油厂管理所影响的珍稀、受威胁或濒危物种和其他高保护价值栖息地（如有）的状况，并对经营活动进行管理，确保这些物种和栖息地的状况得到维持和（或）改善。 | （1）高保护价值（HCV）评估中应对信息进行核对，包括种植区域本身以及相关更大范围景观级别的考虑（例如野生生物走廊）； （2）如果有珍稀、受威胁或濒危（RTE）物种或HCV存在，或受到种植园或榨油厂经营活动的影响，应通过管理计划采取合理的措施，努力维持和（或）改善这些物种和HCV的状况； （3）应制定计划，对工作人员进行定期RTE物种状况教育；如果发现任何为企业工作的个人从事这些物种的捕捉、伤害、采集或屠杀，应根据企业规定和国家法律执行相应的纪律处罚； （4）制定管理计划后，应对其进行监督： 应编制受种植园或榨油厂经营活动影响的HCV和RTE物种状况文件，并进行报告； 监督结果应反馈到管理计划中。 5）如果发现有当地社区享有相关权利的HCV闲置地，应有证据证明有谈判协议为HCV和这些权利提供最优保护。 |

编制组对可持续性标准中生物多样性要素进行了研究，其要求主要涉及生物多样性所受潜在影响的识别、如何评估生产活动对生物多样性的影响、经验活动中保护物种和栖息地管理方案以及如何维持和改善保护物种栖息地的措施几个方面。

编制组同时对我国相关法律法规和标准进行了研究，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》《野生动植物资源管理制度》《中华人民共和国自然保护区保护条例》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《农业野生植物保护办法》等法律法规，我国对于生物多样性的要求有明确的要求。

由此可见，国内外的标准要求均将生物多样性视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。根据以上研究结果，编制组将生物多样性作为本标准的要素之一，并与国内相关法规和标准保持一致。

### 土壤

土壤是指受自然或人为因素作用的，由矿物质、有机质、水、空气、生物有机体等组成的陆地表面疏松综合体，包括陆地表层能够生长植物的土壤层和污染物能够影响的松散层等。本项目对土壤资源这一环境要素结合国内相关法律法规及环境评价要求进行了文献调研，并对实际情况进行了考察，做出了相关研究结论。

编制组对表2中可持续性标准的土壤要素进行了调研，结果见表10。

表10土壤

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 保护土壤质量和生产力。 | 经营者提供如何解决土壤质量和生产力问题的信息。 | （1）说明用于识别土壤质量和生产力所受潜在影响的程序，包括有机碳、养分、持水量、其他关键化学、物理和（或）生物参数，以及盐碱化的考虑； （2）列举通过应用指标1的程序，所识别的土壤质量和生产力所受影响； （3）描述为解决指标2中识别的土壤质量（化学、物理和生物）和生产力影响问题所采取的措施； （4）描述识别水土流失潜在动因所用的程序，包括降雨、径流和（或）风造成的潜在流失； （5）列举指标4中识别的水土流失的动因，描述为解决这些问题所采取的措施； （6）报告关键化学、物理和生物参数或度量的值和趋势，该参数或度量用于测量解决指标2中识别的影响所带来的后续影响和指标5中识别的动因。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料的生产应保持或提高土壤健康。 | 农业和林业原料生产或者残留物收集最佳管理操作应维持或提高土壤健康。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应评估和识别生物质能经营活动对土壤质量和生产力的潜在影响，因地制宜采取措施保持土壤质量，防止土壤退化和水土流失，这些措施包括并不限于: 坡改梯，冬季种植覆盖作物，设置防风林带，种植多年生植物缓冲带，采用免耕、少耕、作物秸秆覆盖等保护性耕作措施； 灌溉水矿化度高时，注意灌排结合，防止土壤次生盐渍化； 为增加土壤有机质来源，在田间保留一定比例的有机残体。 （2）生物质能经营者宜在项目开始及经营过程中定期监测与土壤质量有关的指标，包括有机碳、养分、保水力、盐渍化、土壤紧实度变化、重金属、多环芳烃等污染物，缓冲性变化，土壤酸化及微生物群和微动物群变化等。 |
| GBEP | — | — | 保持或改善土壤质量，特别是土壤有机碳的土地占种植或收获生物能源原料的土地总面积的百分比。 |
| RSB 3.0 | 经营活动实施旨在逆转土壤退化和（或）维持土壤健康的作业方法。 | 经营者应采取相关作业方法，维持或改善土壤的物理、化学和生物状况。 | （1）应通过原材料生产场地的设计和可持续作业方法的使用尽量减少土壤侵蚀，改善流域规模上的土壤物理健康； （2）经营者应采取措施保护原材料生产场地的土壤结构（包括防止板结），维持或改善土壤有机物； （3）利用农业和林业剩余物进行原材料生产（包括木质纤维素材料）不应牺牲土壤长期稳定性和有机物含量； （4）经营者应采取相关作业方法，维持和改善土壤养分平衡，减少硝酸盐污染； （5）经营者应采取措施改善土壤健康，例如下列保护性农业作业方法： 直播或直种：种植作物时不用机械整备苗床，尽量减少土壤扰动； 通过地表覆盖物或种植覆盖作物进行永久性土被维护，保护土壤表层； 多样化和合理的作物轮作和群从（一年生作物）以及植物群从（多年生作物）； （6）如果筛选工作发现有必要进行土壤影响评估（RSB-GUI-01-008-01），经营者应： 制定土壤管理计划，并将其纳入环境和社会管理计划（ESMP）； 定期在原材料生产场地的采集土壤样本，评定土壤管理计划对于有机物含量的作用。如果在监督期间认为土壤管理计划中包含的作业方法无法维持最优含量的土壤有机物，应探寻其他作业方法。 |

编制组对可持续性标准中土壤资源要素进行了研究，其要求主要涉及对生物质燃料经营中土壤生产力的保护、维持及改进，用于识别土壤生产力中关键理化指标的识别程序，对可能产生的负面影响进行评估，并设定相关程序采取防范措施几个方面。

编制组同时对我国相关法律法规和标准进行了研究，我国环评标准HJ 169—2018《建设项目环境风险评价技术导则》中要求，应根据HJ 964—2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》对土壤进行环境影响评价，防止土壤盐化、酸化、碱化，评价结论应满足GB15618《土壤环境质量标准》和GB 36600《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》等或国家（行业、地方）相关标准要求。

由此可见，国内外的标准要求均将土壤资源视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。根据以上研究结果，编制组将土壤资源作为本标准的要素之一，并与国内相关法规和标准保持一致。

### 碳储量

编制组对表2中可持续性标准的碳储量指标进行了调研，结果见表11。

表11碳储量

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| CORSIA | 可持续航空燃料不宜从高碳储量的土地上获取生物质原料。 | （1）可持续航空燃料不应从自2008年1月1日以后转为原始森林、湿地、泥炭地的土地上获得生物质原料，也不能对这些土地产生降级危害。 | — |
|  |  | （2）根据IPCC土地目录的定义，自2008年1月1日以后的土地利用变化，应计算其直接土地利用变化（DLUC）的排放值，如果该值超过了默认的间接土地利用排放值（ILUC），应用DLUC替代ILUC。 | — |
| RB/T 175 | — | — | 生物质能经营不应占用天然林、天然草原、自然保护区、湿地和泥炭地等高生物多样性土地和高碳储量土地。 |
| ISCC | 保护具有高生物多样性和高碳储量的土地。 | — | （1）不能从具有高碳储量的土地上生产生物质； （2）不能从泥炭地上生产生物质。 |
| RED | — | — | 生物燃料不应从自2008年1月1日以后转为原始森林、湿地、泥炭地以及面积超过一公顷，树木高度超过五米，树冠覆盖率介乎10%至30%的土地上获得原料。 |

编制组对可持续性标准中碳储存要素进行了研究，其要求主要涉及不从高碳储存的土地获得生物质原料和保护高碳储量土地等方面。

由此可见，国际民航业将碳储存视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。根据以上研究结果，编制组将碳储存作为本标准的要素之一，并与相关法规和标准保持一致。

### 废弃物

编制组对表2中可持续性标准的废弃物指标进行了调研，结果见表12。

表12废弃物

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 促进废弃物的责任管理。 | 经营者提供如何处理废弃物的信息。 | （1）描述产生的废弃物对人类健康和环境的潜在影响的识别程序； （2）列举通过应用指标1的程序，识别的产生的废弃物的潜在影响； （3）描述为处理指标2中识别的潜在影响而采取的措施，包括搬运、分离、储存、复用、循环、回收和废弃； （4）对于采取措施处理指标2中识别的影响所产生的效应，应报告量化这一效应的关键参数或度量的值； （5）列举作为指标3中所述措施处理对象的废弃物，报告每年产生所列废弃物的数量，以质量或体积数/生产单位计； （6）分别报告指标5中识别的每种废弃物中复用、循环、回收或废弃的比例。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料的生产应推进负责任的废弃物和化学物质的使用。 | （1）操作规程应确保适当地存储、处理生产过程中的废弃物及使用的化学品，以保护环境降低对人的风险。 | — |
|  |  | （2）操作规程应：避免或限制根据斯德哥尔摩公约、鹿特丹公约和蒙特利尔议定书所特定的植物保护产品（如农药）；避免世界卫生组织（WHO）目录中1a和1b类农药；应遵守使用说明和推广良好耕作方法，如综合病虫害管理，以促进负责任地使用植物保护产品。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应制定废弃物管理方案，涵盖分离、储存、处理、再利用等各个环节； （2）生物质能经营者应对产生的废弃物分类管理，并采取措施实现废弃物的减量化、资源化、无害化； （3）生物质能经营者应提供生物质能废弃物可能对空气、土壤、水和生物多样性的影响清单，并提出降低影响的方案； （4）对于自建污染处理设施的生物质能经营者，处理设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投产使用；对废弃物收集、储存、运输的场所、设备和设施进行定期维护。对于将污染物处理外包的生物质能经营者，应选择有资质的污染处理企业。 |
| RSB 3.0 | 经营活动中使用科技，尽量提高生产效率，提升社会和环境效益，尽量减少对环境和人类的损害风险。 | （1）经营活动中所用科技的信息应完全公开，除非受到知识产权方面的国家法律或国际协定限制。 | （1）符合本准则和按照本准则进行审核时，应对专利技术进行保护，防止竞争者获取，并尊重知识产权； （2）经营者应披露所用科技中具有危害性或潜在危害性的科技，并应要求向公众公开。 |
|  |  | （2）经营活动中使用的转基因植物、微生物和藻类等科技应尽量减少对环境和人类的危害风险，提升长期环境和（或）社会效益。 | （1）转基因生物体的使用应遵守相关国家或国际指南、法律、协定、特定作物管理体系，以及当地和社区共存协议或理解； （2）经营者应证明，相比非GMO植物，转基因植物的使用具有明确的环境或社会效益，例如可在不肥沃的土壤的土地种植，或投入更少（水、肥料、农药）。转基因植物的使用不应导致农药用量增加； （3）对于新设经营活动开始实施之前，经营者应提供证据，证明其使用的危害性科技不与任何RSB原则和准则相冲突； （4）使用GMO的经营者应采取措施防止转基因物质发生迁移，并与邻居、主管机关和自然保护机关，以及当地利益相关方合作，实施监督和防范措施。应采取针对特定作物和特定科技的治理策略； （5）在提供具体GMO信息（包括相关风险和各国对于该科技的决定）之前，应咨询根据《卡塔纳赫生物安全议定书》设立的生物安全信息交换机制或根据法律设立的任何其他此类信息交换机制； （6）只要任何其他作物相比本地作物的产量更低且（或）环境和（或）社会效益更小，那么原材料生产商在新设经营活动中应使用本地作物。 |
|  |  | （3）经营活动中使用的微生物如对环境或人类可能构成风险因素，应妥善防堵，避免泄漏到环境中。 | （1）对人类健康或环境构成风险（致病、突变、污染等）的转基因微生物或任何微生物不应泄漏到加工/生产装置以外。用于加工的任何此类生物在废弃之前应予以销毁或充分灭活（即使其丧失任何潜在危害性）； （2）使用该类科技的经营者应制定计划（并纳入ESMP），涵盖任何此类微生物意外传播到环境时的充分监控和应急程序。 |
|  |  | （4）应采取科学合理的作业方法进行生物燃料、肥料和化学品的储存、搬运、使用和废弃。 | （1）经营者应实施有效的害虫集中管理技术（IPM），并进行监控，使目标作物的虫害减少，并尽量降低对人类健康和环境的风险； （2）不应使用WHO 1a和1b清单中记录的任何化学品。应列出所使用的《鹿特丹公约》附录III、《斯德哥尔摩持续性有机污染物公约》（POP）和《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》中记录的化学品（类型和年用量），并在ESMP中说明在认证之后三年内逐步停止使用任何此类化学品的计划； （3）应按照生产商的安全说明进行化学品的储存、搬运、使用和废弃； （4）应保留农药使用记录，其中至少包括为何使用农业的原因、用于防止害虫的名称、农药产品的规格、有效成分的含量、每公顷用量、地点、日期、目标作物和使用次数； （5）农药的搬运、储存和废弃应符合FAO地面和空中喷洒农药规程指南； （6）肥料应以对人类和环境安全的方式进行储存； （7）认证之后三年内不应使用《鹿特丹公约》附录III、《斯德哥尔摩持续性有机污染物公约》和《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》中记录的任何化学品； （8）经营者宜将废弃物和副产品用做材料或用于产生能源。在下列情况中，经营者应只将废弃物和（或）副产品用于产生能源： 不可能用作材料（例如没有相关市场）； 其使用符合RSB原则10（空气质量），相比其他用途能够带来温室气体方面的好处。 |
|  |  | （5）原材料加工和生物燃料或生物材料生产装置的剩余物、废弃物和副产品应妥善管理，避免损害土壤、水和空气的物理、化学和生物条件。 | （1）ESMP中应纳入废弃物和副产品管理计划，确保废弃物和副产品装在合适的容器中搬运和（或）废弃，防止任何环境污染和损害人类健康； （2）这些产物不应与加工和生产装置以外的土壤、水源和空气直接接触，除非生产商或原产国（例如EU、ASEAN、ALENA）的指南中正式说明其对环境和人类无害，否则，任何其他情况下必须按照生产商的建议和原产国（例如EU、ASEAN、ALENA）的指南进行搬运和废弃； （3）对于新建和扩建经营活动，其设计应包括必要的，符合准则10b的加工废弃物和副产品安全焚烧基础设施； （4）对于现有经营活动，应制定策略，建造必要的，符合准则10b的加工废弃物和副产品安全焚烧基础设施； （5）应采取措施，实施清洁高效的程序，将剩余物、废弃物或副产品转化为符合经营活动规模和强度的能源。转化程序应始终在合适的设施中进行，尽量减少公认对环境和人类健康有潜在危害的物质造成空气污染。发酵或焚烧产生的固体剩余物在废弃时，不得危害土壤和水状况，或应根据国家规定进行； （6）对于大中规模经营者，副产品或废弃物也应由加工/生产装再利用，或转移到其他行业利用，只要副产品或废弃物的利用可能改善系统整体能源平衡、降低温室气体排放和（或）提高经济可行性，而不会违反本标准的其他原则或准则。 |
| RFS2 | — | — | （1）可再生燃料生产商应提供废弃物处理装置的位置； （2）可再生燃料生产商应提供废弃物处理计划，如垃圾收集和分类； （3）在合理可行的范围内，可再生燃料生产商就可循环再造的纸张、硬纸板、塑胶、橡胶、纺织品、金属及玻璃废物进行分类，并提供下列文件： 在可再生燃料生产者收到废物之前发生的回收程度和性质； 确定适用于从废物流中清除回收物料的可用回收技术和做法； 选定的技术或实践的标识，包括对这种选择的解释，以及其他技术或实践没有入选的原因。 （4）与都市废物循环再造物料有关的合约； （5）生产商证明回收工作是按照与回收和废物管理有关的适用州和地方法律的目标和要求进行的。 |

编制组对可持续性标准中废弃物要素进行了研究，其要求主要涉及废弃物的处理、如何避免废弃物对环境造成不良影响、针对城市废弃物的分类及循环利用等几个方面。

编制组同时对我国相关法律法规和标准进行了研究，《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》以及各地的《城市生活垃圾管理办法》也同样规定了对废弃物处理的要求。

由此可见，国内外的标准要求均将废弃物视为一个重要的环境要素，在生产经营活动中不可忽视。根据以上研究结果，编制组将废弃物作为本标准的要素之一，并与国内相关法规和标准保持一致。

### 能源效率

编制组对表2中可持续性标准的能源效率指标进行了调研，结果见表13。

表13能源效率

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 促进能源资源的有效利用。 | 经营者提供如何处理能源利用和效率的信息。 | （1）提供： 足够的数据，以便计算出一个生命周期阶段流程产出的生物质能单位的流程运行和维护所需的能源单位； 运行和维护为一个或以上流程提供生物质能单位的流程所需的能源单位； 生命周期过程中产生单位生物质能的流程进行运行和维护所需的能源单位数，表示为兆焦耳能量输入/产生的兆焦耳能量，和兆焦耳能量输入/功能单位。 （2）描述为处理指标1中考虑的流程的能量效率问题所采取的措施。 |
| GBEP | — | — | （1）生物能源价值链同其他能源的能量比，包括原料生产，原料的加工转化，生物能源利用和/或生命周期分析； （2）生物能源对一次能源供应多样性的影响； （3）可利用生物能源的能力与每一种重要利用途径的实际能源使用能力的比率；可使用生物能源或其他燃料的容量同总容量的比率。 |

编制组对可持续性标准中能源效率要素进行了研究，其要求主要涉及促进能源有效利用方面，涉及的标准不多，同环境可持续性没有直接联系，编制组不将能源效率作为本标准的要素之一。

### 土地生产能力

编制组对表2中可持续性标准的土地生产能力指标进行了调研，结果见表14。

表14土地生产能力

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | （1）将用于生物能源原料生产的土地总面积与全国总面积和农业经营林地面积进行比较； （2）生物能源来自产量增加、残留物、废物、退化或受污染土地的百分比； （3）直接由生物能源原料生产导致的土地利用类型之间的年净转化率包括以下： 可耕地和永久性农作物，永久性草场、牧场和管理森林； 天然森林和草原（包括稀树草原，不包括永久的草地和牧场），泥炭地和湿地。 |

编制组对可持续性标准中土地生产能力要素进行了研究，其要求主要涉及直接由生物能源原料生产导致的土地利用类型转化方面，涉及的标准不多，同环境可持续性没有直接联系。编制组不将土地生产能力作为本标准的要素之一。

### 生态环境

编制组对表2中可持续性标准的生态环境指标进行了调研，结果见表15。

表15生态环境

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应评估和识别经营活动对经营区内生物多样性、重要生态系统和珍稀、濒危物种及其栖息地产生潜在的负面影响，并提出针对性的措施，避免和减缓识别出的负面影响。措施包括并不限于: 如经营场地损害了周围生态系统之间的连接，应建立生态走廊； 不对经营场地内现有的生态走廊进行开发，采用适当的缓冲区环绕其周围予以保护； 生物质原料收集宜避开野生动物的繁殖期。 |
|  |  |  | （2）生物质能经营不应引入具有高度入侵性的物种，并制定监测和控制计划，防止入侵物种扩散。 |
| RSPO | 负责任地发展新种植活动 | （1）开展新种植或经营活动，或扩大现有活动之前进行综合性、多方参与的独立社会和环境影响评估，将评估结果纳入规划、管理和经营活动中。 | （1）应编制独立社会和环境影响评估（SEIA）文件，该评估采用多方参与的方法，包括受影响的利益相关方； （2）应制定和实施合理的管理规划和操作程序，避免或处理识别的潜在负面影响； （3）开发中如果包括种植户合作计划，应特别关注计划的影响以及计划管理方式的影响。 |
|  |  | （2）在新种植活动中采用土地调查和地形信息进行场地规划，将结果纳入规划和经营活动中。 | （1）应有足以确定土地对油棕种植是否具有长期宜耕性的土壤宜耕图或土壤调查，并纳入规划和经营活动考虑中； （2）应有足以指导排水灌溉系统、道路和其他基础设施规划的地形信息，并纳入规划和经营活动考虑中。 |
|  |  | （3）2005年11月之后的新种植活动未占用原始森林或任何要求保持或提高一项或多项高保护价值的区域。 | （1）应有证据证明2005年11月之后的新种植活动未占用原始森林或任何要求保持或提高一项或多项高保护价值（HCV）的区域。新种植活动的规划和管理应最大程度确保识别的HCV得到保持和（或）提高； （2）任何改造或新种植活动之前应进行全面HCV评估，包括与利益相关方协商，评估内容应包括土地使用变更分析，确定2005年11月之后的植被变化，应利用分析与代理人一道体现HCV状态的变化； （3）应记录土地准备和开工日期； （4）应制定行动计划，对按照HCV评估发现所采取的作业行动进行描述，并引用种植商的相关作业程序； （5）应与社区协商，识别受影响社区要求用于满足其基本需求的区域，考虑拟定经营活动对生计所产生的潜在积极和消极变化，并将这些区域纳入HCV评估和管理计划中。 |
|  |  | （4）避免在陡峭地形和（或）边角土地和脆弱土壤（包括泥炭地）上规划大规模种植。 | （1）应有注明边角土地和脆弱土壤（包括坡度过大土壤和泥炭地）的地图，用于识别需要避开的区域； （2）如果提议在脆弱土壤和边角土地（包括泥炭地）上进行有限种植，应制定计划对这些土地进行保护，避免造成不良影响。 |
|  |  | （5）在未经当地人自由、事先、知情同意的情况下，未在当地人可证明其具有法定权利、习惯权利或使用权的土地上开展新种植活动。通过制度文件处理这一问题，该制度能够使上述当地人和其他利益相关方通过代表机构表达自身观点。 | 应有证据证明，受影响的当地人理解：他们在初步讨论之前和期间，在信息收集和相关协商阶段期间，在谈判期间，在与种植商/榨油商签订协议生效之前，有权拒绝在计划在其土地上进行的经营活动。 |
|  |  | （6）如果可以证明当地人享有法定权利、习惯权利和使用权，且其在自由、事先、知情同意及谈判协议基础上同意任何征地和放弃权利，对其进行相应补偿。 | （1）应有可证明的法定权利、习惯权利和使用权的识别和评估文件； （2）应制定识别有权获得补偿人群的制度； （3）应制定公平补偿计算和分配制度（货币补偿或其他方式）； （4）由于种植园扩建而丧失土地通行权和权利的社区应有机会享受种植园开发带来的利益； （5）任何索赔的过程和结果应形成文件，对公众公开； （6）应有证据证明受影响社区和权利所有人能够获得独立于项目推动方，关于拟开展经营活动对其土地的法律、经济、环境和社会影响方面的信息和建议。 |
|  |  | （7）避免使用烧荒进行土地准备和再植，ASEAN指南或其他地区最佳作业方法中确定的特殊情况除外。 | （1）除了在2003年《ASEAN零烧荒政策实施指南》或其他地区的类似指南中确定的特殊情况外，不得采用烧荒的方式进行土地准备； （2）如果在特殊情况中必须使用烧荒进行再植土地准备，则应有证据表明，2003年《ASEAN零烧荒政策实施指南》或其他地区的类似指南中规定的受控烧荒已经得到事前批准。 |
|  |  | （8）设计新种植园开发，尽量减少净温室气体排放。 | （1）应识别和预测计划开发区中对主要由开发活动产生的碳库和主要潜在排放源； （2）应有计划尽量减少净GHG排放，考虑避免使用高碳库土地区域和（或）封存方案。 |

编制组对可持续性标准中生态环境要素进行了研究，其要求主要涉及生物多样性、温室气体、高碳存储土地等方面，与其它可持续性要素重复。编制组不将生态环境作为本标准的要素之一。

### 土地权利和土地利用

编制组对表3中土地权利和土地利用要素进行了调研，结果见表16。

表16土地权利和土地利用

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 尊重土地使用权。 | 经营者提供如何处理土地使用权的信息。 | （1）当使用传统的土地使用权时，是否有归档的文件，证明履行了协商和获取自由、提前且经过告知的土地使用权同意的手续，是否有归档的文件证明这一过程的结果如何； （2）当国家有关部门已经认定，接受评估的流程所导致的土地用途变更对当地粮食安全存在直接效应，是否有证据可以证明已取得当地利益相关方的自由、提前且经过告知的同意； （3）当已经根据指标2取得当地利益相关方的同意，请描述当地所指的区域，以及该区域的确定流程。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料生产应尊重土地使用权，包括固有的和习惯的权利。 | 可持续航空燃料生产应尊重现有土地权利和土地使用权，包括土著人民的权利，不管正式还是非正式。 | — |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者使用土地应具有土地承包权和/或土地经营权的合法文件； （2）生物质能经营者应对自身经营期内土地使用边界、范围、土地利用变更等信息进行持续记录并保留相关证据。 |
| GBEP | — | — | 用于新生物能源的土地总面积和土地利用类型的百分比： （1）更改所有权的法律文件或监管当局规定的程序； （2）为确定法定权利的现行的国内法律制度和/或社会公认的做法。 |
| RSB 3.0 | 经营活动尊重土地权和土地使用权 | （1）应评估、记录和确定现有的正式和非正式土地使用权和土地使用权。只有明确了这些权利，才应确定使用土地进行经营活动的权利。 | （1）在RSB影响评估程序的筛选工作中如发现经营活动对现有土地权和土地使用权存在负面影响，经营者应进行土地权评估（RSBGUI-01-012-01）； （2）牵涉到法律纠纷的土地，在通过自由、事先、知情同意和协商谈判与受影响的土地使用方解决了法律纠纷之前，不应用于经营活动。 |
|  |  | （2）自由、事先、知情同意应构成所有谈判协议的基础，以便土地使用者或土地所有者进行任何补偿、征用或自愿放弃权利。 | （1）生物燃料、生物材料或生物质经营活动不应出现任何非自愿安置； （2）对于自由、事先、知情同意的申诉，应按照《影响评估指南》（RSBGUI-01-002-01）办理； （3）对于基于自愿买卖的自愿放弃和（或）取得土地权利和土地使用权，当地人民应得到公平、公正、及时的补偿； （4）对于自愿放弃和（或）征用的赔偿应包括合理的平衡措施，保障相关人群以独立而有尊严的方式维持生计的能力； （5）所有土地和资产价值应由独立、具有资质的土地评估专家来评估； （6）对于待售土地的交易，应建立在自愿买卖的基础上； （7）经营活动中不应允许胁迫变更现有土地权利或土地使用权的情况发生； （8）如果法治不健全，应就裁决和纠纷事项咨询国际和地区司法机关； （9）如果利益相关方之间存在土地权属协议纠纷，不应对经营活动进行认证。 |

根据我国法律，土地归国家所有，任何组织和公民只有使用权，考虑到原料种植中土地使用的重要性，将土地使用权作为可持续性的要素之一。

### 粮食安全

编制组对表3中当地粮食安全要素进行了调研，结果见表17。

表17粮食安全

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| CORSIA | 可持续航空燃料生产应在粮食短缺地区促进粮食安全。 | 粮食短缺地区的可持续航空燃料生产商应解决当地粮食安全的风险。 | — |
| RSB 3.0 | 经营活动确保人类享有充足粮食的权利，改善粮食不安全地区的粮食安全。 | （1）经营活动应评估其地区和周边的粮食安全风险，应对其造成的任何负面影响进行治理。 | （1）在RSB影响评估程序的筛选工作中如发现对粮食不安全地区的粮食安全存在直接影响，参与经营者应根据《RSB粮食安全评估指南》（RSB GUI-01-006-01）进行粮食安全评估； （2）粮食安全评估的范围应包含经营活动对土地、水、劳动力和基础设施等粮食安全较差要求存在的额外影响； （3）如果粮食安全评估发现经营活动存在粮食安全风险，应通过ESMP制定治理方案并予以实施； （4）按照RSB原则5（农村和社会发展）制定的粮食安全问题治理措施应纳入按照准则1制定的措施。 |
|  |  | （2）经营活动应增强粮食不安全地区内受到直接影响的利益相关方的粮食安全。 | （1）对于存在现有粮食安全风险和问题的地区，经营者应通过保留产粮土地、增加产粮、提供机会让工人进行家庭级别的粮食生产、赞助农业支持计划和活动和（或）为当地市场生产增值性粮食副产品等方式增强受直接影响的利益相关方的粮食安全； （2）地区粮食安全增强措施应纳入按照RSB原则5（农村和社会发展）制定的农村和社会发展措施中。 |

根据我国农业部《农业生物质能产业发展规划（2007-2015）》，明确提出我国农业生物质能产业实行“不与人争粮，不与粮争地”的原则，不作为可持续性要素单独列出。

### 人权

编制组对表3中人权要素进行了调研，结果见表18。

表18人权

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 尊重人权。 | 经营者提供如何处理世界人权宣言的信息。 | （1）经营者的高层管理人员已批准，且在内部和外部向工作人员、业务伙伴和其他相关方宣讲其对于与其经营、产品或服务直接关联的人权期望； （2）经营者在其组织中的操作要求或规程体现了指标1中批准和宣讲的所述人权期望。 |
| CORSIA | 尊重人权和劳动权。 | 可持续航空燃料生产应尊重人权和劳动权 | — |
| ISCC | 遵守人权、劳工和土地权利 | （1）农村与社会发展 | （1）具备关于人权方面良好社会实践的自我声明； （2）避免对环境、社会、经济和文化造成负面影响； （3）生物质生产不应损害粮食安全； （4）公平和透明的农业承包； （5）农场/种植园居民享有基本服务； （6）所有生活在农场/种植园的儿童都有机会接受优质小学教育； （7）雇主向工人及其家属和/或社区提供其他形式的社会福利； （8）工人和受影响社区必须能够提出投诉； （9）在发生社会冲突时，可以进行调解。 |
|  |  | （2）雇佣条件 | （1）无强迫劳动； （2）遵守与危险活动有关的限制； （3）无歧视； （4）就业条件符合平等原则； （5）尊重工人； （6）为所有工人提供公平的法律合同； （7）雇用条件符合法律规定和/或集体谈判协定； （8）最低工资应符合法律或行业最低标准； （9）经选举产生的工人或工会应代表工人的利益； （10）允许劳动组织和集体谈判工作条件； （11）有专人负责职工的健康、安全及良好的社会行为； （12）管理层公开与员工沟通； （13）所有雇员的记录都是可用的； （14）记录工作时间和加班时间。 |
| GBEP | — | — | 从事生物质能从传统用途向现代生物能源转变的过程中，妇女和儿童收集生物质平均无偿时间的变化。 |
| RSB 3.0 | 经营活动不侵犯人权或劳动权，而是促进工人体面劳动和幸福感 | （1）工人应享有结社自由、组织权和集体谈判权。 | 在法律禁止集体谈判或成立工会的国家，经营者不应干涉工人建立代表机制，而应在不违反法律的条件下为工人设立机制与用人单位沟通。 |
|  |  | （2）不应发生奴工或强迫用工的情况。参与经营者不应涉及或支持强迫用工、强制用工、债役用工、贩卖人口用工或ILO第29号公约中定义的其他非自愿劳动。 | （1）不应要求工人将其身份证件交由用人单位或第三方保管； （2）不得扣留工人部分工资； （3）不应强迫工人配偶和子女在经营活动中工作； （4）应允许工人按照劳动合同正当地给出离职通知后离职； （5）应允许工人值班结束后自由离开企业场地。 |
|  |  | （3）不应出现童工现象，家庭农场除外，此时农场工作不得与儿童的学校教育相冲突，不得威胁儿童的健康。 | （1）学龄为国家法定年龄或14岁，以年长者为准； （2）不允许出现ILO第138号公约定义的危险性童工； （3）家庭小型农场中儿童从事的工作只能在成年人监督之下，且工作不与儿童的学校教育相冲突，且不威胁儿童健康时才是允许的。 |
|  |  | （4）工人在就业或机会上应免受任何性别、年龄、工资、工作条件和社会福利方面的歧视。 | （1）固定员工、合同工、小种植户和种植户雇员应免受ILO第111号公约规定的歧视； （2）应鼓励所有工人进行职业发展； （3）工作场所对于妇女应是安全的；无性骚扰和其他歧视和不正当对待；应促进妇女就业、技能培训、招聘和职业发展，确保工作和职业发展中具有更多的性别平等。 |

编制组对可持续性标准中人权要素进行了研究，根据我国宪法，每个公民均享有人权和劳动权，一旦受到侵犯，均可诉诸法律裁决，无需作为本标准的要素之一。

### 劳动权

编制组对表3中劳动权要素进行了调研，结果见表19。

表19劳动权

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 尊重劳动权。 | （1）经营者提供如何处理强迫或强制劳动的信息。 | （1）描述处理强迫或强制劳动的政策、程序和规程； （2）有能力终止其雇佣关系，而不受雇主故意阻挠的雇员比例； （3）未能获得已挣得且有权领取的加班补偿的雇员比例。 |
|  |  | （2）经营者提供如何处理童工的信息。 | （1）描述处理童工的政策、程序和规程； （2）被相关法律定义为童工的数量； （3）从事正规工作的儿童数量； （4）从事轻量工作的儿童数量。 |
|  |  | （3）经营者提供如何处理集体谈判权的信息 | 描述如何处理法律赋予的集体谈判权，包括不干涉该权利的情况。 |
|  |  | （4）经营者提供如何处理社会保障、工作场所卫生和安全等工作条件的信息。 | （1）被具有法定执行力，规定了工资和工作条件的合同或同等文件所涵盖的雇员人数和比例； （2）描述如何对雇员进行安排工作培训的政策、程序和规程； （3）描述健康、安全和卫生政策、程序和规程； （4）描述对于歧视的政策、程序和规程； （5）已按照指标3和指标4得到培训的雇员比例。 |
| ISCC | 安全的工作条件 | （1）培训和能力 | （1）保留培训活动和参加者记录； （2）从事危险或复杂的工作可提供资质证书； （3）所有工人应接受适当的健康和安全培训，并根据风险评估接受指导； |
|  |  | （2）事故的预防和处理 | （1）农场/种植园有书面的健康、安全和卫生政策和程序（包括事故的风险评估）； （2）为工人配备适当的防护服； （3）清楚地识别潜在危险； （4）处理事故的程序和设备均为可用状态； （5）具备处理操作人员发生意外污染的设施。 |
| GBEP | — | — | 涉及生物能源生产过程中职业伤害、疾病、死亡事故的发生率。 |
| RSB 3.0 | 经营活动不侵犯人权或劳动权，而是促进工人体面劳动和幸福感 | （1）工人工资和工作条件应符合所有适用法律和国际公约以及所有相关集体协议。所在国政府如规定了最低工资，且适用于特定的行业，应予以遵守。如无最低工资规定，针对具体活动而支付的工资应每年与工人谈判协商确定。男女同工同酬。 | （1）工资应以现金或工人接受的其他形式支付； （2）经营者为固定工人或临时工人提供的任何房屋在修建和维护中应确保具有良好的卫生、健康和安全状况； （3）计件工作（按生产数量而不是工时计酬）的报酬率必须使工人在每天八小时工作时间至少平均能够挣到法定最低工资或可比地区工资（以高者为准）； （4）每周最长正常工作时间不得超过48小时，工人加班应是自愿的，但每周总工作时间不应超过80小时。 |
|  |  | （2）工人的职业安全和健康条件应符合国际公认标准。 | （1）没有国家法律和国际标准规定的合适防护措施和培训，不应让工人接触任何职业健康或安全危害； （2）经营者应制定适用于所有工人（包括承包商）的健康和安全方针。对于农业经营活动，该方针应符合ILO第184号公约《农业安全和健康》； （3）经营者应确保工人在进行规定作业时具备相应的技能，尽量降低健康和安全风险以及工作相关事故的风险； （4）经营者应确保工人： 得到工作相关健康和安全风险及其预防措施的培训，掌握相关知识，从而尽量降低健康和安全风险； 得到关于工作对环境和（或）社会产生的风险培训，掌握相关知识； 得到关于正确使用、运输、储存和拿取有害物质和废弃物的培训，掌握相关知识； 得到关于参与经营者的经营活动中所有其他具有职业健康和安全风险以及对环境和（或）社会产生的风险的培训，掌握相关知识； （5）经营者应执行和维护应急和事故处理程序和措施，并使其得到持续监督和改进。参与经营者确保所有工人理解事故和应急程序和措施，包括标记、符号、标志和其他安全相关音频和（或）视频信号的解读； （6）经营者应定期对所有工作相关事故记录进行维护和复核，调整事故和应急程序，尽量降低发生工作相关事故的风险； （7）经营者应确保在移动设施和农业经营场地附近等所有场所配备数量足够（即便于工人取用）和质量合格（即现行可用，定期维护，适用于处理相关危险和风险状况）的急救箱、灭火器和泄漏处置材料，并确保工人掌握此类设备及其使用的知识； （8）经营者应确保为工人配备并使其正确使用个人防护设备，保护工人免受与其作业相关的所有职业健康和安全危害的影响（例如搬运植物保护剂或操作带电设备等）； （9）经营者确保所有工人有途径使用洁净的卫生设施和饮用水； （10）经营者确保提供给工人的生活营地和住宿设施、卫生设施（例如厕所、淋浴室等）以及食品贮藏、烹调和配送设施在设计、建造和定期维护方面满足员工及其家属的基本需求，符合法定要求，确保安全和健康条件。 |
|  |  | （3）当采取第三方劳务合同用工时，经营者应通过相关机制保障本原则中所述人权和劳动权的平等实施。 | 经营者应识别在其经营职能范围内（原材料生产商、原材料加工商或工业生产商）的工作由经营直接影响之外的外部方承包的情形，并通过相关机制确保此类合同工在这一过程中享有本原则中所述固定员工的相同权利。 |
|  |  | （4）经营者应为所有工人和合同工提供和维持透明、通畅的申诉机制。 | 申诉机制应形成处理投诉和申诉的书面制度，具备下列特点： （1）与工人和合同工沟通过该机制，便于其使用。 （2）应及时告知收到和处理任何申诉。 （3）所有申诉记录予以保存，包括处理方法和程序结果。 |

编制组对可持续性标准中劳动权要素进行了研究，考虑其重要性，将其作为一个可持续性要素。

### 水权

水权包括所有权和用水权，编制组对表3中水权要素进行了调研，结果见表20。

表20水权

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 尊重用水权。 | 缺水国家的经营者提供如何处理人员用水和粮食生产用水的信息。 | （1）对于受影响的当地社区内水可用性所受的潜在影响，描述这种潜在影响的识别程序，包括人员用水和粮食生产用水对水的数量和质量的影响； （2）描述受影响当地社区的确定流程； （3）列举通过应用指标1的程序，识别的潜在影响； （4）描述与当地利益相关方就水可用性进行协商，并获取其自由、事先且经过告知的同意； （5）描述为处理中所列举的潜在影响而采取指标3的措施，包括政策、程序和规程。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料生产应优先考虑正式或习惯的用水权利。 | 可持续航空燃料生产应尊重本地和原住民社区的现有用水权利。 | — |
| GBEP | — | — | （1）从国家确定的用于生产和加工生物能源原料的流域中抽取的水，以实际可再生水资源总量(TARWR)和每年总水量(TAWW)的百分比表示，并分列为可再生和不可再生水源； （2）用于生产和加工每单位生物能源产出的生物能源原料的国家确定的流域的水量，分列为可再生和不可再生水源。 |

编制组对可持续性标准中水权要素进行了研究，主要集中在尊重用水权、考虑各地用水习惯、尊重原住民社区现有用水权利等方面。

编制组对国内相关法律法规也做了研究，根据《中华人民共和国民法典》规定，不动产权利人应当为相邻权利人用水、排水提供必要的便利，考虑到企业经营中用水权的重要性，项目中将用水作为可持续性指标进行要求。

### 合法性

编制组对表3中合法性要素进行了调研，结果见表21。

表21合法性

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSB 3.0 | 遵守所有适用的法律和法规。 | 经营应当遵守经营所在国家的所有适用法律和法规，并遵守相关国际法和协定。 | 经营者应当实施和维护相关程序确保所有相关的法律法规符合以下要求： （1）适用于相关的国际、国家和地区法规的合法登记或等同体系； （2）确保人员了解到法规体系的培训系统，并可以通过合法途径得到注册； 包含所有符合性证据的登记册(例如许可证、牌照、租赁证明、特许权等)和保证辅助条件得到满足的程序。 一个确保禁止所有形式的贿赂、商业利益冲突和欺诈行为的体系，包括由管理层制定的书面政策以及适当的员工培训。 |
| ISCC | 遵守法律和国际条约。 | （1）土地使用的合法性。 | — |
|  |  | （2）遵守适用的法律和条约。 | — |
| RSB 3.0 | 经营活动符合所有适用的法律法规。 | 经营活动应符合其所在国的所有适用法律法规以及相关国际法律和协定。 | 经营者应执行和维持相关制度，确保所有相关法律法规得到遵守，其中包括： （1）包含所有相关、适用的国际、国家和地区法律法规的法律清单或同等制度； （2）确保员工具有法律法规意识，能够查阅法律清单的培训制度； （3）包含所有合规性证据的清单（例如准许、许可证、租赁凭据、特许证等）以及确保满足附加条款的制度； （4）确保严禁所有形式的贿赂、商业利益冲突和欺诈行为的制度，包括管理层书面政策和相关员工培训。 |
| RSPO | 遵守适用法律法规。 | （1）符合所有适用的当地、国家法律法规和正式生效的国际法律法规。 | （1）应有证据表明，符合相关法定要求； （2）应对内含书面法定要求信息的文件制度进行维护； （3）应实施确保合规性的机制； （4）应实施追踪法律变更的制度。 |
|  |  | （2）证明拥有土地使用权，不存在当地人民宣称其对相关土地享有法定权利、习惯权利或使用权，并合法质疑企业的土地使用权。 | （1）应有文件证明法定土地所有权或承租权、土地权属历史以及实际合法使用； （2）应明确勘定法定权利边界，并保持其清晰可见； （3）如果现在或过去存在纠纷，应具有其他合法取得土地权属的证据，以及曾向前任土地所有者和土地占有者做出合理补偿，且补偿已经依据自由、事先、知情同意（FPIC）得到认可的证据； （4）不应存在大规模土地纠纷，除非实施了可接受纠纷解决过程的要求，且获得相关方的同意； （5）关于土地的任何纠纷或争议，应邀请受影响的各方参与标注争议区域的范围（如果可行，应包括邻近社区）； （6）为避免纠纷升级，不应存在证据证明，在当前和规划棕榈油经营活动中，曾使用暴力维持和平和秩序。 |
|  |  | （3）土地用于油棕经营，在没有自由、事先、知情同意的情况下不得构成对其他使用者法定权利、习惯权利以及使用权的削减。 | （1）应邀请相关方（如果可行，包括邻近社区和相关主管部门）参与共同绘制具有合适比例尺，标明已确认法定权利、习惯权利或使用权范围的地图； （2）应具有谈判协议，其中详细说明自由、事先、知情同意（FPIC）的具体情况，其中应包括： 证明已经通过与社区内所有受影响各方协商讨论制定计划的证据，已向所有受影响群体提供该资料的证据，其中包括帮助其参与决策的步骤信息； 社区决定同意或暂不同意经营活动时，企业尊重社区做此决定的证据； 受影响社区已经理解，允许在其土地上进行经营活动将产生的法律、经济、环境和社会影响，并同意此经营活动的证据，包括企业土地所有权、特许证、租约到期后对社区土地法律状况的影响； （3）所有相关资料应采用合适的格式和语言，包括影响评估、利益分享提议和法律安排； （4）应有证据证明：社区自行选择了代理机构或代表人（包括律师）。 |

合法性是对每个企业和公民的基本要求，同时各国家和地区的法律各有不同，不作为本标准可持续性要求之一。

### 规划监督和持续改进

编制组对表3中规划监督和持续改进要素进行了调研，结果见表22。

表22规划监督和持续改进

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSB 3.0 | 通过公开、透明、协商性的影响评估和管理程序以及经济可行性分析对可持续性经营活动进行规划、实施和持续改进。 | （1）经营活动应采用影响评估程序，对影响和风险进行评估，通过编制可行高效的实施、治理、监督和评定计划，确保可持续性。 | （1）如果国家、地区或当地法律要求进行影响评估，其程序应纳入RSB影响评估程序中，避免重复评估，但应以级别更高、复杂程度更高的评估标准为准； （2）各种规模的所有新开展、现有经营活动，以及扩建经营活动都要求进行筛选，确定是否需要进行专业性社会或环境影响评估（例如粮食安全评估、保护影响评估、土壤影响评估等）。筛选工作应根据《筛选指南》（RSB-GUI-01-002-02）进行； （3）如有要求，参与经营者应根据经营活动的规模和强度按照《RSB影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）进行相应的专业性环境或社会影响评估； （4）如有要求，筛选工作中确定的专业性环境或社会影响评估应由具备相关资质的专业人员进行； （5）筛选工作中如发现经营活动将产生显著的社会影响，应由当地专家进行社会影响评估，确保当地习俗、语言、惯例和本土知识得到尊重和利用； （6）在所有经营活动中，应根据《RSB ESMP指南》（RSB-GUI-01-002-05）编制环境和社会管理计划（ESMP），并确保其符合所有RSB原则和准则。如有逐步实施的要求，应详细说明； （7）准则中如有特别说明，应按照《RSB影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）将影响评估程序延伸到直接经营区域范围以外，例如粮食安全、水的管理和使用、生态系统影响、生物多样性和保护； （8）如果出现《参与经营者标准》（RSBSTD-30-001）中定义的多名经营者申请认证的情况，经营者应联合进行RSB影响评估和管理程序。 |
|  |  | （2）自由、事先、知情同意（FPIC）应构成所有利益相关方协商程序的基础，使协商时注意到性别问题，产生促进共识的谈判协议。 | （1）FPIC为利益相关方的参与和谈判协议提供程序性条件的同时，共识应成为决策工具，适用于所有情况，并按照《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）进行实施； （2）影响评估推动者应邀请所有受影响的当地利益相关方、当地领导、社区代表、原住民群体代表以及所有利益相关方参与协商程序； （3）参与的范围应根据《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）中规定的经营活动范围所决定； （4）相关政府机关应纳入利益相关方程序，确保程序在合法要求方面具备高效； （5）负责进行影响评估的责任方应根据《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）进行利益相关方分析，并对分析成果进行归档； （6）应使用《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）中规定的参与方法，确保利益相关方进行有意义的参与。应特别注意确保妇女、儿童、老年人、原住民和弱势群体能够有意义地参与到会议和谈判中来。影响评估推动者如发现有必要，应组织非正式交流会，使当地社区对可能对其存在直接影响的程序有所了解，从而促进有意义的参与； （7）应按照《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01），通过符合当地条件的渠道，及时、公开、透明、免费向利益相关方发放说明利益相关方意见的文件； （8）管理文件应向公众公开，除非涉及到商业机密、专利因素或信息披露会导致负面环境或社会后果； （9）参与经营者应按照《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）努力达成共识，使个人或单一问题团体无法阻碍共识。应根据《影响评估指南》（RSB-GUI-01-002-01）打破僵局。 |
|  |  | （3）经营者应为受直接影响的当地社区提供和维持透明、通畅的申诉机制。 | 申诉机制应形成处理投诉和申诉的书面制度，具备下列特点： （1）与受直接影响的当地社区沟通过该机制，便于当地社区使用； （2）应及时告知收到和处理任何申诉； （3）受影响方之间的谈判应作为争议解决机制的基础，所做的决定应基于共识； （4）所有申诉记录予以保存，包括处理方法和程序结果。 |
|  |  | （4）生物燃料经营者应备好充足的资源，确保符合RSB标准。 | 经营者应安排充足的人手和预算实施RSB标准和持续监督RSB标准的合规情况。 |
| ISCC | 良好的管理实践和持续改进。 | （1）经济稳定 | （1）具备基本财务文件； （2）商业规划； （3）良好的客户关系。 |
|  |  | （2）管理 | （1）建立每个生产单元的记录系统； （2）保证每一个生产单元的持续改进； （3）保存记录； （4）分包商必须完全遵守ISCC的可持续发展要求。 |
| RSPO | 承诺在关键活动领域进行持续改进。 | 种植商和榨油商以合适的语言和形式向利益相关方提供与RSPO准则相关的，充足的环境、社会和法律信息，促进决策中的有效参与。 | 持续改进行动计划应按照种植商/榨油厂产生的主要社会和环境影响以及机遇为基础进行实施，包括这些原则和标准中涵盖的指标。其中至少应包括，但不仅限于： （1）减少农药的使用； （2）环境影响； （3）减少废弃物； （4）污染和温室气体（GHG）排放； （5）社会影响； （6）优化供应基地产量。 |

编制组对规划监督和持续改进要素进行了研究，其要求更多涉及企业经营本身，与外界环境、经济等相关性不大，同时与废弃物、温室气体等要素重复。根据以上研究，不将规划监督和持续改进作为可持续性要求之一。

### 农村与社会发展

编制组对表3中农村与社会发展要素进行了调研，结果见表23。

表23农村与社会发展

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者宜通过经营活动促进当地经济发展与效益提升，如对促进就业、税收贡献等； （2）生物质能经营者应能提供就业岗位并优先雇佣当地劳动力； （3）生物质能经营者应为弱势群体提供参与工作的机会，并配套相关职业技能培训和能力建设措施。 |
| CORSIA | 可持续航空燃料应该对贫困地区的社会经济发展有所贡献。 | 可持续航空燃料应该在贫困地区改善社会经济状况。 | — |
| RSB 3.0 | 经营为贫困地区的当地人口、农业人口和原住民及社区的经济社会发展做出贡献。 | （1）贫困地区受经营活动影响的当地利益相关方的社会经济状况应得到改善。 | （1）根据《社会影响评估指南》（RSB-GUI-01-005-01）进行社会影响评估期间，如在社会经济基准调查中发现开展经营活动的当地存在大量失业或不充分就业劳动力，经营活动应着力优化创造就业的潜力； （2）参与经营者应评估如何在外来劳动力、季节性劳动力和临时工基础上促进和引进固定工和当地劳动力； （3）如果通过RSB影响评估或监督程序确定，实施机械化在环境、经济和社会方面是最优选择，应以对现有工人公平合理的方式从劳动密集型作业转变到机械化作业，即对尽可能多的现有工人进行再培训，使其在机械化作业过程中获得就业； （4）每隔三年，应将社会影响评估程序下进行的基准调查所确定的社会和经济指标的实测改善列为回顾目标； （5）如有必要，经营者应提供技能培训，确保本准则的切实实施。在制定方案，满足本准则要求时，应具备文化敏感性，尊重现有社会结构； （6）经营活动开始三年内应实施至少一项显著优化当地利益相关方福利的措施，例如： 创造一年期和（或）长期就业机会； 建立合作社和小微信贷计划等治理结构，支持为小规模农户及农村社区赋能； 使用当地生产的生物能源为当地贫困社区提供现代能源供应； 参股期权、当地所有权、与当地社区成立合资企业和合营企业； 为当地社区提供社会福利，例如修建或维护诊所、房屋、医院和学校。 |
|  |  | （2）应设计和实施贫困地区专项措施，照顾经营活动中涉及的妇女、青少年、原住民社区以及弱势群体，并鼓励他们的参与。 | （1）基准社会调查中应将贫困地区的农村贫困妇女数据单独分列，以便为此类目标人群设计专门方案； （2）要求进行培训和能力建设，使本原则落到实处。培训需针对工人，以及监督聘用协议和工作指导的管理层。 |
| RSPO | 负责任地关照员工以及受种植商和榨油商影响的个人和社区。 | （1）以共同参与的形式识别种植园和榨油厂管理中有社会影响的环节（包括再植），制定、执行和监督负面影响处理计划和正面影响促进计划，证明持续改进。 | （1）应编制社会影响评估（SIA）文件（包括会议记录）； （2）应有证据证明已经在受影响各方参与的条件下进行了评估； （3）应与受影响的各方协商，编制负面影响避免或处理计划文件、正面影响促进计划文件、已识别影响的监督计划文件，并建立相关时间表，明确实施责任； （4）至少每两年应对计划进行复核，如果复核认定需对当前操作方法进行更好，应在必要的情况下进行更新。应有证据证明复核内容包括受影响各方的参与； （5）应特别关注小型农户合作计划的影响（如果种植园经营活动包括这一计划）。 |
|  |  | （2）种植商和（或）榨油商、当地社区和其他受影响或利益相关方之间有公开透明的沟通协商方法。 | （1）应编制协商和沟通程序文件； （2）应任命一名管理官员专门负责这些问题； （3）应对利益相关方清单、所有沟通记录进行维护，包括收到确认书和确保受影响各方理解的确认书，以及应对利益相关方输入而采取的行动记录。 |
|  |  | （3）有各方赞同的投诉和申诉处理制度文件，已投入实施，并得到所有相关方的认可。 | （1）该制度向所有受影响各方公开，应有效、及时、合理地解决争议，确保投诉和举报人的匿名状态（如经要求）； （2）应有争议解决过程和结果的文件。 |
|  |  | （4）对丧失法定权利、习惯权利或使用权任何补偿谈判都按照制度文件来处理，该制度能使原住民、当地社区和其他利益相关方能够通过自己的代表机构表达自己的观点。 | （1）应制定识别法定权利、习惯权利或使用权的程序，以及识别有权享受补偿人群的程序； （2）应以共同参与的形式制定、实施、监督和评估用于计算补偿额和公平分配补偿（货币补偿或其他形式）的程序，并根据评估结果采取改正措施。该程序应考虑：不同性别在主张土地权利、所有权和通行权的能力方面的差异，外来工与长期居住社区之间的差异，种群群体举证法定土地所有权与全体共有权的差异； （3）任何谈判协议和补偿主张的过程和结果应形成文件，并具有受影响各方参与的证据，且向公众公开。 |
|  |  | （5）员工和合同工的报酬和条件始终符合法律最低标准或行业最低标准，且足以提供体面生活工资。 | （1）应有报酬和条款文件； （2）应以工人能够理解的语言或有管理官员仔细向其宣读详细说明就业报酬和条件的劳动法、工会协议或直接就业合同（例如工作时间、工资扣减、加班、病假、度假权利、产假、辞退原因、辞职通知期限等）； （3）种植商和榨油商应提供达到或超过国家标准的，合格住房、供水、医疗、教育和福利设施（如果没有或无法享受此类公共设施）； （4）种植商和榨油商应尽力（并可证明其尽力程度）监督和改善工人获得合格、充足和经济实惠食物的途径。 |
|  |  | （6）用人单位尊重所有工作人员选择成立和加入工会和集体谈判的权利。如果法律限制自由结社和集体谈判，用人单位为所有此类工作人员创造条件，以同等独立和自由的方式结社和谈判。 | （1）应有以当地语言为媒介的公告，声明结社自由； （2）应编写与工会或工人代表会谈的会议纪要文件。 |
|  |  | （7）不聘用或剥削童工。 | 应有文件证据证明符合最低用工年龄要求。 |
|  |  | （8）禁止基于种族、种姓、来源国、宗教、残疾、性别、性取向、工会成员、政治组织关系或年龄的任何形式的歧视。 | （1）宜编制向公众公开的平等机会政策文件，其中包括识别当地环境中相关/受影响群体； （2）应提供证据证明员工、当地社区和妇女等群体以及外来工未受到过歧视； （3）应证明招聘选择、聘用和升职是基于相关岗位所需的技能、能力、素质和身体健康。 |
|  |  | （9）工作场所无骚扰或不正当对待，保护生育权。 | （1）应实施防止性骚扰和其他所有形式骚扰和暴力的政策，并向各级员工宣贯； （2）应实施保护生育权（尤其是妇女）的政策，并向各级员工宣贯； （3）应制定和实施尊重匿名权，保护投诉（如有要求）的具体申诉机制，并向各级工作人员宣贯。 |
|  |  | （10）种植商和榨油商公平透明地对对待小型农户和其他当地企业。 | （1）应向公众公布鲜棕果穗（FFB）的当前价格和历史价格； （2）应有证据证明种植商/榨油商已经对FFB的定价进行了解释。FFB的定价机制和投入/服务宜形成文件（如果这些是由榨油厂或种植园控制的环节）； （3）应有证据证明所有各方理解其签订的合同协议，且合同是公平、合法和透明的； （4）应及时支付同意的款项。 |
|  |  | （11）如果合适，种植商和榨油商为当地可持续发展做出贡献。 | （1）应证明对当地发展的贡献，贡献情况基于咨询当地社区的结果； （2）如果有合作计划小型农户，应有证据证明已经调配精力和（或）资源提高小型农户的生产力。 |
|  |  | （12）没有任何形式的强迫用工或使用贩卖劳动力。 | （1）应有证据证明，没有任何形式的强迫用工或使用贩卖劳动力； （2）如果适用，应证明未发生过合同替换； （3）如果雇佣了临时工或外来工，应制定和实施特殊劳工政策和程序。 |
|  |  | （13）种植商和榨油商尊重人权。 | 应将尊重人权政策写入文件，并向各级员工和业务组织宣贯。 |

编制组对农村与社会发展要素进行了研究，其要求更多涉及企业经营本身，与外界环境相关性不大，同时与人权、劳动权等要素重复。根据以上研究，不将规划监督和持续改进作为可持续性要求之一。

### 经济可持续性

编制组对表4中经济可持续性进行了调研，结果见表24。

表24经济可持续性

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13065 | 以经济和财务上可行的方式进行生物质能生产和贸易。 | （1）经营者提供关于欺诈、欺骗或不诚信商业和消费行为的信息。 | （1）经营者是否有程序对关于欺诈、欺骗或不诚信商业和消费行为方面的潜在问题进行识别； （2）对于使用指标1中程序所识别的欺诈、欺骗或不诚信商业和消费行为方面的问题，经营者能否描述所采取的响应措施； （3）对于指标2中采取的措施，经营者能否说明用于描述其效应的关键参数和度量，以及所进行的评估。 |
|  |  | （2）经营者提供金融风险方面的信息。 | （1）经营者是否有程序对潜在的财务风险进行识别； （2）针对使用指标1中程序所识别的财务风险，经营者可否描述所采取的相应措施； （3）对于指标2中采取的措施，经营者能否说明用于描述其效应的关键参数和度量，以及所进行的评估。 |
| RB/T 175 | — | — | （1）生物质能经营者应建立稳定的采购及产品销售渠道，并宜有持续的收益； （2）生物质能经营者应识别经营过程中的潜在财务风险，并采取相关措施进行防范； （3）生物质能经营者应建立相关制度，识别潜在的关于虚假、欺骗或不诚实的商业和消费行为。 |
| GBEP | — | — | 每单位生物能源生产的总附加值占国内生产总值的百分比。 |
| RSPO | 坚持经济和财务长期可行性 | （1）实施了旨在实现经济和财务长期可行性的管理计划。 | （1）应编制商业计划或管理计划文件（至少三年期），其中包括（如果合适）合作计划小型农户的商业案例，商业计划或管理计划的内容宜包含： 对种植材料质量的关注； 作物预测 = 鲜棕果穗（FFB）产量趋势； 榨油厂提取率 = 油脂提取率（OER）趋势； 生产成本 = 每吨原棕油（CPO）成本趋势； 预测价格； 财务指标。 （2）应制定至少展望五年（如有必要，可更长，以体现对脆弱土壤的管理）的年度再植规划以及年度总结。 |

编制组对经济可持续性要素进行了研究，作为可持续性三大维度之一，具有重要的作用。根据以上研究，分别从宏观和微观角度，将企业经营和当地经济发展作为可持续性要求之一。

### 良好管理措施

编制组对表4中良好管理措施要素进行了调研，结果见表25。

表25良好管理措施

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSPO | 种植商和榨油商采取合适的最优作业方法 | （1）编制合理的操作程序文件，按照规定执行和监督。 | （1）应编制生产场地和榨油厂标准操作程序（SOP）文件； （2）应建立相关机制，检查是否按照规定执行程序； （3）如果合适，应对监督记录以及采取的行动记录进行维护，并使记录可用； （4）榨油厂应记录所有购自第三方的鲜棕果穗（FFB）的来源。 |
|  |  | （2）作业时维护土壤肥力（或增强土壤肥力，如果可能），使其保持在能够确保最优产量和持续产出的水平。 | （1）应有证据证明，执行了标准操作程序（SOP）中包含的良好农业作业方法，从而对土壤肥力进行管理，使其达到能够确保最优产量和持续产出的水平（如果可能）； （2）应对肥料投入记录进行维护； （3）应有定期组织和土壤取样证据，对营养物质状况的变化进行监控； （4）应制定营养物质循环策略，其中可包括重新种植后空棕果穗（EFB）、棕榈油榨油厂排放水（POME）和棕榈残渣的利用。 |
|  |  | （3）作业最大程度减少和控制土壤侵蚀和退化。 | （1）应有所有脆弱土壤的分布图； （2）应制定超出特定（土壤和气候条件）限制条件的坡地种植管理策略； （3）应制定道路维护计划； （4）应尽量减少泥炭地沉降，并对其进行监控。应编制水和地被物管理计划文件； （5）在泥炭地上进行再植之前，要求进行排水能力评估，确定油棕榈种植必需的排水措施的长期可行性； （6）应针对其他脆弱和问题土壤（例如沙地、低有机物含量土地、酸碱地）制定管理策略。 |
|  |  | （4）作业维持地表水和地下水的质量和可用性。 | （1）应制定投入实施的水管理计划； （2）应证明对水道和湿地的保护，包括对相关河岸植被段和其他缓冲区（见国家最佳做法和国家指南）的维护和恢复； （3）应按照国家规定（标准2.1和5.6）对榨油厂排放水进行妥善处理，使其达到要求的水准，并对排水质量进行定期监控，尤其是符合生化需氧量（BOD）方面的水准和质量； （4）应对榨油厂每吨鲜棕果穗（FFB）用水量（见标准5.6）进行监控。 |
|  |  | （5）采用合理的虫害集中管理技术，有效管理虫害、疾病、杂草和入侵物种。 | （1）应对虫害集中管理（IPM）计划的实施进行监督； （2）应证明为涉及到IPM实施的相关方进行了培训。 |
|  |  | （6）使用农药的方式不危害健康或环境。 | （1）应证明所使用的所有农药的合理性。应使用专门针对目标虫害、杂草或疾病，对非目标物种影响最小的产品（如果有这种产品存在）； （2）应提供农药使用记录（包括其有效成分及其LD50、使用面积、每公顷有效成分用量和使用次数）； （3）作为计划的一部分，应尽可能减少使用任何农药，并符合虫害集中管理（IPM）计划。不应使用预防性农药，但国家最佳作业方法指南中确定的特殊情况除外； （4）不得使用世界卫生组织分类法中的1A或1B类农药，或斯德哥尔摩公约或鹿特丹公约中列出的农药，以及百草枯，但国家最佳作业方法指南中识别的特殊情况除外。作为计划的一部分，应尽量减少直至完全停用此类农药，只在上述特殊情况中才使用； （5）农药只应由完成必要培训的人员拿取、使用或施用，且始终按照产品标牌施用。应提供和使用合适的安全和施用设备。工人应切实遵守、采用和理解产品上贴的所有安全防范措施； （6）所有农药的储存应符合认可的最佳作业方法。所有农药容器应妥善处置，不应用于其他用途； （7）农药的施用应采用能够最大程度降低风险和影响的成熟方法； （8）只有在具有书面理由的时候，才能采用航空方式施用农药。航空施用农药之前，应在合理的时限内，向社区通报所有相关信息； （9）应证明员工和相关小型农户的农药取用知识技能得到了保持，包括提供了合适的信息资料； （10）应证明工人和管理人员按照其完全理解的程序进行废料的妥善处置； （11）应证明农药操作人员有年度专项医疗监护，且具有处理相关健康状况的书面措施； （12）怀孕或哺育期妇女不得从事任何农药相关工作。 |
|  |  | （7）编制职业健康和安全计划文件，并有效宣传，切实执行。 | （1）应制定健康和安全政策。应制定和实施涵盖所有活动的健康和安全计划文件，并监测其有效性； （2）所有具有健康和安全问题的操作应进行风险评估，制定和实施相关程序和措施文件，处理识别的问题。工人应务必遵照执行产品上所贴的所有安全防范措施； （3）操作中涉及到的所有工人应接受合格的安全工作规范培训。应给工作场地的所有工人配备有效且合适的防护设备，对所有具有潜在危害的操作进行防护，例如农药施用、操作机械、土地准备、收获以及烧荒（如有采用）； （4）应确定责任人，保存责任人与工人之间定期会议的记录。这些会议上应对所有各方的健康、安全和福利担忧进行讨论，并记录提出的任何问题； （5）应具有事故和应急程序，所有工人应完全理解相关指示。事故程序应有以员工所使用语言书写的版本。现场和其他操作时宜有接受过急救培训的指定人员到场，工作场所应配备急救设备。应保持并定期总结所有事故记录； （6）应给所有工人提供医疗服务，并购买意外险； （7）职业伤害应采用工时损失事故（LTA）矩阵进行记录。 |
|  |  | （8）正确培训所有工作人员、工人、小型农户和合同工。 | （1）应有正式培训计划，涵盖RSPO原则和标准的所有方面，包括定期评估培训需求和计划文件； （2）应保存每位员工的培训记录。 |

编制组对良好管理措施要素进行了研究，该要素并未广泛被各标准采用，且与土壤、水、劳动权等要素重复，不作为本标准的可持续性要求之一。

### 符合性

编制组对表4中符合性要素进行了调研，结果见表26。

表26符合性

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RFS2 | — | — | 可再生燃料出口商必须在每年2月28日前向EPA提交年度合规报告，包含以下信息： （1）名称； （2）环保署公司登记号码； （3）国内炼油商是否在遵守规定； （4）环保署设施登记号码； （5）报告年度中所有产品的生产量和进口额； （6）本报告年度的可再生燃料配比责任量（RVO）； （7）上年结转的RVO； （8）按可再生燃料类别，即纤维素生物燃料、生物柴油、先进生物燃料、可再生燃料和纤维素柴油划分的本年总可再生燃料身份码（RINs）； （9）按照可再生燃料类别划分的上一年度总RINs； （10）用于满足纤维素RVO的总纤维素生物燃料豁免额度； （11）在本报告年度内，所有已过期的RINs的名单； （12）下一年度的任何RVO赤字； （13）其它需要的任何信息。 |

编制组对符合性这一要素进行了分析，该要素涉及标准较少，未被广泛采用，且不涉及环境、经济、社会等要求，主要针对企业运营中的要求。根据以上研究，编制组不将该要素列入可持续性要求。

### 价格和食品

编制组对表4中价格和食品要素进行了调研，结果见表27。

表27价格和食品

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | 在国家、地区和/或家庭层面，生物能源利用和国内生产对主要粮食作物的供应和价格水平的影响，考虑以下方面： （1）对食品、饲料和纤维的需求变化； （2）食品进出口的变化； （3）农业生产因天气状况而发生的变化； （4）石油和其他能源价格对农业成本的影响； （5）从国家、地区和/或家庭福利水平方面，食品价格波动和价格通胀对农产品价格的影响。 |

编制组对价格和食品这一要素进行了分析，该要素要求与粮食安全重复，不作为可持续性要素之一。

### 收入变化

编制组对表4中收入变化要素进行了调研，结果见表28。

表28收入变化

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | 由于生物能源生产而引起的收入变化的贡献： （1）相比类似的行业，在生物能源部门就业所支付的工资； （2）生物能源销售、实物交易和/或自用的净收入，包括原料、自雇家庭/个人生产的产品。 |

编制组对收入变化要素进行了分析，该要素主要涉及企业经营收入变化，与环境、社会等要素没有直接联系，并且未被各标准广泛应用。根据以上研究，编制组不将收入变化作为可持续性要素之一。

### 工作机会

编制组对表4中工作机会要素进行了调研，结果见表29。

表29工作机会

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | （1）由于生物能源的生产和使用而创造的就业机会，按以下方式分类： 熟练/不熟练； 临时/无限。 （2）生物能源行业的就业总人数和长期从事的百分比。 |

编制组对工作机会要素进行了调研，该要素与可持续性影响无直接联系，并且没有被其它可持续性标准广泛采用，编制组不将其作为可持续性要求之一。

### 培训和再认证

编制组对表4中培训和再认证要素进行了调研，结果见表30。

表30培训和再认证

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | 生物能源部门受过培训的工人的百分比，以及再培训合格工人占总就业人数的百分比。 |

编制组对培训和再认证要素进行了调研，该要素主要涉及企业人员培养方面，与环境影响无直接关系，并且未被其它标准广泛使用，不将其作为可持续性要求之一。

### 基础设施和物流

编制组对表4中基础设施和物流要素进行了调研，结果见表31。

表31基础设施和物流

| 标准 | 原则 | 准则 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBEP | — | — | 关键供应设施的数量和容量，并评估与之相关的生物能量的比例。 |

编制组对基础设施和物流要素进行了调研，该要素主要涉及当地基础设施建设，与环境影响无直接关系，并且未被其它标准广泛使用，不将其作为可持续性要求之一。

## 预期的经济效益

无。

## 预期的社会效益

本标准建立后可填补国内空白，指导航空燃料生产供应链条的各相关利益方开展研发应用，推进可持续航空燃料的行业深度发展，提升国内相关方从业人员的能力，支撑民航业国际谈判，可为民航绿色发展，助力实现双碳目标提供技术基础。

# 采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准不存在版权问题。

本标准制订过程中，深入研究了多个国内外生物质能可持续性标准，与目前唯一的航空替代燃料可持续性标准——ICAO的《CORSIA可持续航空燃料标准》的所有12个要素（温室气体、水、大气、土壤、碳储量、废弃物、生物多样性、人权和劳动权、土地利用权、用水权、社会发展和粮食安全）相比，编制组根据国内实际情况，涵盖了与ICAO标准相同的9个要素（温室气体、水、大气、土壤、碳储量、废弃物、生物多样性、用水、土地使用），并根据国内情况增加两个要素（企业经营、当地经济发展），其中环境可持续性各要素的指标要求除10%的温室气体减排阈值与ICAO相同外，其他主要参照国内环境标准的定量要求，对社会、经济可持续性要素则主要采取了定性指标要求，未参照ICAO的标准。

# 与有关的现行法律、行政法规、民航规章、国家标准和行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

本标准涉及的可持续性要求与中国民航《民用航空飞行活动二氧化碳排放 监测、报告和核查管理暂行办法》附件5《可持续航空燃料标准规范》所有要素和要求不冲突，并在此基础上增加了社会和经济可持续性要求。

# 重大不同意见的处理和依据

无。

# 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

# 废止现行有关标准的建议

无。

# 重要内容的解释和其他应说明的事项

无。