UDC

P                                            MH 501x-201x

****-**-**发布                          ****-**-**  施行

中国民用航空局   发布

中华人民共和国行业标准

民用运输机场选址规范

Specifications for Aerodrome Site Selection

（征求意见稿）

MH/T  501X-201x

主编单位： 中国民航机场建设集团公司

批准部门： 中国民用航空局

施行日期： 201x 年   月    日

中国民航出版社

201x  北  京

中 国 民 用 航 空 局

公告

201x年第  号

中国民用航空局关于发布

《民用运输机场选址规范》的公告

现发布《民用运输机场选址规范》（MH/T 501x-201x）行业标准，自201x年  月  日起施行。

本标准由中国民用航空局机场司负责管理和解释，由中国民航出版社出版发行。

中国民用航空局

201x年   月   日

## 前  言

本规范根据中国民用航空局安全能力建设要求，由中国民航机场建设集团公司主编完成。

本规范为首次编制，在编写过程中参考了国内外相关技术规范，总结和吸收了多年来民用运输机场的选址成果和经验，经多方面调研、征求意见和多次专家咨询，并反复讨论和修改后，审查定稿。本规范第一章由张立安、冀鹏编写，第二章、第三章由张立安、薛小刚编写，第四章由薛小刚、刘继军编写，第五章由薛小刚、刘继军、刘震起、徐军库编写，第六章由何运成编写，第七章由冀鹏、刘震起编写，附录A由刘继军编写、附录B由刘震起编写、附录C由薛小刚、刘继军编写，附录D由薛小刚编写。

本规范由主编单位负责日常管理。执行过程中如有意见和建议，请函告中国民航机场建设集团公司科技质量部（地址：北京市朝阳区北四环东路111号，邮编：100101，传真：010-64922708，电话：010-64922037，电子邮箱：kjzlb@cacc.com.cn），以便修订时参考。

主编单位：中国民航机场建设集团公司

主    编：

参编人员：

主    审：

参审人员：

## 目  次

1  总  则	- 1 -

2  基本要求	- 2 -

3  选址基本程序	- 4 -

4  初选	- 6 -

5  预选	- 9 -

6  航行服务研究	- 13 -

7  比选	- 15 -

附录A  气象资料统计用表	- 18 -

附录B  预选场址条件比较表	- 22 -

附录C  选址成果报告	- 25 -

附录D  地方政府和有关部门对场址的意见模板	- 33 -

标准用词说明	- 52 -

引用标准名录	- 53 -

## 1  总  则

1.0.1 为适应我国民用运输机场建设需要，规范民用运输机场选址工作，保证机场安全运行，满足机场可持续发展，使选址工作具有针对性和系统性，确保选址成果的科学性，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建和迁建民用运输机场的选址。军民合用机场除满足本规范外，还应满足军用机场使用要求。

1.0.3 机场选址应遵循空地结合、技术优先、经济合理、统筹兼顾的原则。

1.0.4 机场选址除应符合本规范外，尚应符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。

## 2  基本要求

2.1 场址在规划方面应满足下列要求：

2.1.1 场址应符合全国民用机场布局规划。

2.1.2 场址应与城市规划和各类保护区规划相协调。

2.2 场址在保证飞行安全方面应满足下列要求：

2.2.1 机场的进离场航线及所使用空域不得与周边机场及现有空域存在不可协调的矛盾和冲突。

2.2.2 场址净空和气象条件应满足机场安全运行的要求。

2.2.3 场址应避开各类禁区、限制区，宜避开各类对建设和运营有重大影响的区域，如洪水淹没区、城市泄洪区、采空区等。

2.2.4 场址与易燃易爆、产生大量烟雾以及电磁干扰等设施应保持必要的安全距离。

2.3 场址在社会服务及环境方面应满足下列要求：

2.3.1 场址宜与服务对象距离适中，地面交通便利，便于旅客出行。

2.3.2 机场起落航线宜避开城市上空，减小飞机噪音对环境的影响。

2.3.3 场址应满足生态、环境保护及文物保护要求，场地不宜压覆矿产资源。

2.4 场址在建设条件方面应满足下列要求：

2.4.1 场址地域范围应满足机场近期建设和远期发展的需要。

2.4.2 场址应具备建设导航、通信、监视台站和助航灯光设施的条件。

2.4.3 场址应具备建设供电、供水、供热、供气、供油、通信、交通、排水等配套设施的条件。

2.4.4 场址工程地质、水文地质和电磁环境相对良好，地形、地貌相对简单，土石方工程量相对较少。

【条文说明】在工程地质条件方面，应避开活动性地震断层、泥石流发育区域。宜避开以下区域：不良地质现象发育且对场地稳定性有直接危害或潜在威胁的或地基土性质严重不良的区域（如：高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区）。对建筑物有地震危险的区域（如：设防烈度高于九度的地震区）；洪水或地下水对建筑物有严重不良影响的区域（如：有滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地区、坝或堤决溃后可能淹没的地区）；未稳定的地下采空区（如：采矿陷落（错动）区界限内、大型尾矿库及废料场（库）的坝下方）。

2.4.5 场址应节约用地、合理用地，充分利用荒地、劣地，不占或尽量少占耕地和林地，拆迁量较少。

2.4.6 工程投资经济合理。

## 3  选址基本程序

3.1 机场的定位和规模

3.1.1 选址工作开展之前，应首先分析机场的服务对象和范围，明确机场定位。

【条文说明】由于用地规模与机场的定位有直接关系，因此在机场选址开展之前，需明确机场的定位。

3.1.2中型及以上机场应初步预测近、远期客货吞吐量，并据此确定机场规划跑道数量；小型机场可通过类比同类机场估测旅客吞吐量。

【条文说明】机场的分类方法详见《民用机场总体规划规范》（MH 5002）。

对于小型机场来说，一般为一条跑道，由于客、货吞吐量比较小，预测没有实际意义，所以仅做类比估测。

3.1.3 结合主要使用机型和航程，提出机场飞行区指标、跑道数量、长度及构型；

3.1.4 初步确定机场近、远期用地规模。

【条文说明】机场项目建设用地除满足机场近、远期发展以外，还需符合《民用航空运输机场工程项目建设用地指标》（建标[2015]157号）的有关规定。

3.2 选址基本阶段

3.2.1选址工作分为初选、预选、比选三个阶段。

3.2.2初选阶段主要工作是在主要服务对象周围较大地域范围内，通过图上作业、现场踏勘，寻找具有可能建设民用运输机场的场址。初选的重点是选址方向和范围的确定。

3.2.3预选阶段主要工作是对初选场址进行筛选，选择场址条件相对较好的作为预选场址。对预选场址的地面建设和空中运行条件进一步研究论证，估算工程量和投资。预选的重点是场址各个因素的分析。

3.2.4比选阶段主要工作是对预选场址空中和地面的技术经济条件进行综合分析论证后，从中推荐首选场址。比选的重点是对关键要素进行评价。

## 4  初选

4.1 一般规定

4.1.1 初选场址的数量宜不少于5个。

【条文说明】提出初选场址数量的要求，是为了保证场址选择时，对于有可能作为机场场址的地域范围都作了考虑。当初选场址数量由于各种限制因素实在难以满足上述要求时，经充分论证可以减少。

4.1.2 应收集和分析当地的风速风向统计资料，结合地形初步确定跑道方位。

【条文说明】跑道方位应使拟使用该机场的飞机的机场利用率不少于95%。

4.1.3 应收集当地1:5万地形图，结合现有的城市规划、自然保护区规划、边境线、禁区及限制区等，确定适宜的选址方向和范围，并提出初选场址。

4.2 初选关键因素要求

4.2.1 气象资料的收集应符合下列要求：

1 调查和收集场址当地或附近气象台（站）的气象观测资料，主要包括：当地气候统计资料，以及与飞行密切相关的年平均风向风速、能见度、云高资料。

【条文说明】气象观测资料由当地气象部门提供，具体要求见附录A.1～A.4。

气象资料调查按照“一次收集、分阶段使用”的原则，在场址初选时除了收集与飞行密切相关的年平均风向风速、能见度、云高资料外，还应调查场址所在区域的气候统计资料，如：雷暴、气温、降水量等，以便宏观了解当地的气候情况，并为后续工作积累数据。

2 收集的气象资料应不少于连续5年，并说明气象台（站）经纬度坐标。

4.2.2机场场址与城市的距离应符合下列要求：

1 机场宜靠近中心市区，但应避开城市规划发展的区域和方向。

2 中型及以上机场距离城市中心的直线距离宜为20~30km、小型机场宜为10~20km。

【条文说明】机场和城市之间距离应使两者健康协调发展，上述距离是通过对国内外主要机场与城市距离统计分析后建议的。

对于大型机场，特别是选择第二机场时，由于各种因素的限制，上述距离可适当加大。对于小型机场，若其服务对象为经济和发展潜力较小的偏远地区县城或城镇时，从方便机场工作人员的生活以及与外界交流等活动角度考虑，上述距离可适当减少。

对于以货运为主的机场，选址应重点考虑地面交通因素，便于货物集散。

4.2.3机场场址不宜占用国家级自然保护区，不应进入上述保护区的核心区、缓冲区。

【条文说明】根据《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条“自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区”。第三十二条“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”。

4.2.4 机场场址应使其标称飞行航迹与边界线保持一定的距离。

【条文说明】《中华人民共和国飞行基本规则》第二十三条“国（边）境线至我方一侧10km之间地带上空禁止划设临时飞行空域”。参考目前国内新建机场情况，通常按照机场标称飞行航迹与边境线最小10km来控制机场场址。例如：抚远、绥芬河机场标称飞行航迹与边境线的距离均为10.1km。若机场标称飞行航迹与边境线的距离小于10km，必须征得有关部门的特别批准。例如：满洲里、黑河机场。

4.2.5 机场场址及进离场航线应避开各种禁区及限制区。

4.3 初选场址的确定

应在上述研究确定的选址方向和范围内，通过图上作业、现场踏勘，确定初选场址。

## 5  预选

5.1 一般规定

5.1.1预选场址数量宜不少于3个。

【条文说明】提出预选场址数量的要求，是为了保证推荐场址选择过程中，经过了优中选优的全面比较分析。当预选场址数量由于各种限制因素实在难以满足上述要求时，经充分论证可以酌情减少。

5.1.2预选场址应相互独立，具有一定的距离间隔，并且作为机场建设场址都是可行的。

【条文说明】 根据对以往选址工作的调研，为保证预选场址的可比性，各预选场址间距宜按内水平面不重合来控制，且在工程技术的某一方面如地形地貌、地质情况等具有显著差异。

5.2 预选场址确定

应从空中条件（如空域、净空条件等）和地面条件（如地形地貌、地质情况、地震断裂带、矿产资源压覆、占用土地性质等）进行综合分析将相对较差的初选场址排除，确定预选场址。

5.3 预选场址分析

对预选场址应从地理位置、跑道基本参数、气象条件、净空条件、空域条件、地形地貌条件、工程地质、水文地质条件、防洪排水条件、公用设施条件、交通条件、供油条件、电磁环境条件、地下矿藏及文物条件、环境条件、占用土地情况、拆迁或改建情况、主要建筑材料来源情况等方面进行综合分析。

5.3.1 场址地理位置的分析应包括下列内容：

1 说明场址与服务对象的相对关系、距离服务对象中心的直线距离和地面交通里程。

2 说明机场基准点经纬度。

3 说明场址与服务对象规划的符合度。

5.3.2 应说明初步确定的跑道真方位（标明磁差）、标高、纵坡等基本参数。

5.3.3 应分析气象观测资料的代表性，计算场址跑道风力负荷。

【条文说明】气象观测资料的代表性分析由当地气象部门负责，主要说明现有气象台（站）的观测数据（特别是风向风速数据）是否能够代表场址的气候情况。若不能，应由当地气象部门结合现有气象观测数据及地形地貌，初步提出场址的主导风向。

5.3.4 场址净空条件的分析应包括下列内容：

1 按照净空障碍物限制面、障碍物评价面（OAS）、平行进近障碍物评价面（PAOAS）、目视进近航段面（VSS）和一发失效应急程序要求评价机场周围净空障碍物情况，说明穿透每一个评价面的障碍物及其超高值。

2 结合航行服务需求提出净空处理要求，初步估算净空处理工程量。

5.3.5 场址空域条件的分析包括下列内容：

1 分析场址周围半径150公里（含）范围内的机场、空域（禁区、限制区、危险区、航路航线分布等）与场址的关系，以及航行上是否有冲突和矛盾。如有，应说明能否相互协调，并提出解决办法。

2 当场址邻近边境线时，应分析标称飞行航迹与边境线的关系。

5.3.6 场址地形地貌条件的分析应包括下列内容：

1 描述场址地形、地貌、地面高程和高差、地形坡度走向、河流及冲沟分布等；

2 描述场址可用长度及宽度，能否满足机场近、远期发展需要。

3 初步估算土石方工程量。

6.3.7 场址工程地质、水文地质条件的分析应包括下列内容：

1 说明场址区域地质构造、区域地层情况、场区地震烈度、地震断裂带位置和性质，分析对场址的影响。

2 说明场址岩土层的类型和工程性质。对特殊性土（湿陷性黄土、盐渍土、淤泥软土、膨胀土、冻土等）和不良地质作用（岩溶、滑坡、泥石流等）应重点分析，提出初步技术处理措施。

3 分析场区的水文地质构造、地下水的主要类型和特征，地下水位深度，地下水补给条件及变化规律，最大冻土深度、地下水对结构物的侵蚀性等。

5.3.8 应提出场址防洪、排水标准及措施。

【条文说明】防洪、排水设防标准应满足《民用机场排水设计规范》（MH/T 5036）中相关要求。

5.3.9 应说明场址供电、供水、供热、供气、通信等公用设施的条件和来源，提出初步建设方案。

5.3.10 应说明场址周围现有和规划的地面交通条件（包括公路、铁路、轨道交通等）、水路交通条件，提出机场与服务对象联络的基本交通方案。

5.3.11 应说明航油来源，提出航油供应的基本方案。

5.3.12 应说明拟建通信、导航、气象、监视设施台址周围电磁环境情况。

【条文说明】电磁环境分析应参照国家标准《航空无线电导航台（站）电磁环境要求》（GB 6364）和民航行业标准《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范》（MH/T 4003）的相关要求。

5.3.13 应说明场址地下矿藏及文物情况。当场址无法避开矿产资源区或文物时，应取得相关部门对场址的认可意见。

5.3.14 场址环境条件的分析应包括下列内容：

1 说明场址周围大气、水土、生态、海洋等自然环境情况。

2 初步分析飞机噪音对周围噪声敏感点（如住宅、学校、医院等）的影响。

3 初步分析场址周围群鸟活动对飞行的影响。

4 说明达标污水、雨水排放的接纳水体。

5.3.15 应说明场区内外占地面积、土地性质及分类情况。

【条文说明】土地性质应符合《土地管理法》有关规定，土地分类应符合《土地利用现状分类》有关规定。

5.3.16 应说明场址需要拆迁（或改建）的建（构）筑物、河流、道路、管线及其主要工程量，需要搬迁的居民户数及人数等情况。

【条文说明】拆迁（或改建）主要考虑两方面：一是由于机场自身用地引起的；一是由于机场运行引起的，如由于噪声引起的居民、学校等搬迁及由于机场净空等原因引起的高压输电线路、烟囱等拆迁或改建。

5.3.17 应调查了解当地主要建筑材料供应和利用情况。

## 6  航行服务研究

6.1 一般规定

6.1.1预选场址应进行航行服务研究。

6.1.2航行服务研究包含飞行程序、一发失效应急程序和飞机性能分析。

6.1.3应分析各预选场址飞行程序、一发失效应急程序和飞机性能，并进行优劣比较。

6.1.4考虑净空障碍物处理时，应综合障碍物分布、对飞行程序、一发失效应急程序和飞机性能的影响程度等因素，提出合理的处理方案，尽可能地减少障碍物处理量。

6.1.5 当净空条件复杂时，飞行程序离场梯度宜不大于5%；如大于5%，应对机场拟使用机型双发离场梯度进行性能分析论证。

6.2 飞行程序

6.2.1 飞行程序应包括下列内容：

1 邻近机场及空域状况、航线划设、场址气象条件、跑道构型、导航设施布局、净空条件、进离场及进近方案、净空障碍物处理方案。

2 对飞行程序结果进行评价，提出跑道位置和方位的优化建议。

6.2.2 对于净空条件复杂的山区场址，应对进离场、进近和复飞程序进行详细设计并评估。对于传统程序难以设计的场址，可以应用基于性能的导航技术（PBN）

进行场址论证。

【条文说明】一般需要保证能编制不少于两种PBN的程序。

6.3一发失效应急程序及飞机性能分析

6.3.1一发失效应急程序及飞机性能分析应包括下列内容：

1 气象条件、跑道构型、导航设施布局、净空条件、适航机型、规划航程、一发失效应急程序、跑道长度论证、飞机性能分析、净空障碍物处理方案。

2 对飞机性能结果进行评价，提出跑道位置和方位的优化建议。

6.3.2 应根据拟使用机型及规划航程，进行一发失效应急程序设计和飞机性能分析，初步确定近、远期跑道长度；

6.3.3海拔高度低于1500米且没有障碍物穿透进近面、起飞爬升面的场址，可不设计一发失效应急程序。

## 7  比选

7.1 一般规定

7.1.1 对预选场址应从区位及工程技术条件、航行服务、工程经济等方面进行综合比较，重点是各预选场址近期建设和运行的差异。对远期建设的重大问题进行概述。

7.1.2 对场址选择影响重大的因素和问题，需要进行专题论证。

【条文说明】如怒江机场的陡峭山体的边坡稳定性问题、三亚和大连新机场中的填海方案、北京新机场位于永定河的泄洪区问题等均进行过专题论证。

7.2 区位及工程技术条件比选

7.2.1各预选场址应从地理位置、跑道基本参数及场地发展条件、规划符合度、机场自然和技术条件、交通条件、公用设施配套条件、供油条件、用地情况、拆迁或改建情况、土石方工程量、环境条件、主要建筑材料来源等方面进行详细比较，见附录B.1。

7.2.2根据工程技术条件比较的结果，提出各预选场址的优先次序。

7.3 航行服务比选

7.3.1应对各预选场址从空域条件、净空条件、导航台布置条件、进离场程序方案、最低运行标准、飞机性能影响等方面进行航行服务比较。见附录B.2。

7.3.2应根据航行服务比较的结果，提出各预选场址的优先次序。

7.4 工程经济比选

7.4.1 各预选场址应主要从净空处理工程费用、场区土石方工程费用、地基处理工程费用、道面及附属工程费用、防洪及排水工程费用、助航灯光工程费用、空管工程费用、航站区工程费用、场外交通设施工程费用、场外公用设施工程费用、征地费用、拆迁改建及安置费用、其他费用等方面进行工程经济比较。见附录B.3。

7.4.2 应根据工程经济比较的结果，提出各预选场址的优先次序。

7.5首选场址

7.5.1在预选场址区位及工程技术条件、航行服务、工程经济各自比较的基础上，进行全面综合分析，提出首选场址。

7.5.2按照民航机场命名的相关管理规定，与建设单位协商后，提出对首选场址名称的建议。

【条文说明】根据《民用机场使用许可规定》（CCAR-139CA）第三十八条，运输机场名称应当由机场所在地城市（或地、州）名称后缀机场所在地具体地点名称组成。

7.5.3首选场址确定后，为确保气象资料的准确性，应在首选场址附近建立临时气象观测站，观测场址的风向风速、能见度、云高等与飞行密切相关的天气要素；

临时气象观测站观测时间应不少于连续1个完整年度。

【条文说明】临时气象观测站宜建设在跑道中心线两侧各500m、跑道两端各500m的矩形区域内，且尽量避免与机场建设相冲突。

气象要素统计方法参照《民用航空气象第7部分：气候资料整编分析》（MH/T 4016.7）。

7.5.4若首选场址地形地貌复杂，可能对导航台信号造成遮蔽影响时，应进行导航信号覆盖分析和专题研究。

## 附录A  气象资料统计用表

附表A.1  地方气候统计总表

地方气候统计总表

| 要素名称 | 累年要素值 | 累年 年平均 |
| --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 平均风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均能见度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天气现象 出现日数 | 雷暴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙尘暴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾霾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰雹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冻雨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气温 （℃） | 平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日最高平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日最低平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 极端最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 极端最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降水量 （mm） | 平均降水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大年降水量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 积雪深度 （mm） | 平均积雪深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大年积雪深度 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 资料年限 | 年～ 年（共 年） |
| 填表时间 | 年 月 |

【注】大风是指风力达8级（平均风速17m/s）及以上的风。

附表A.2  平均风向风速统计表

平均风向风速统计表

| 风向 平均风速 V(m/s) | 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 | 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 | 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 | 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5≤V≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3＜V≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5＜V≤7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7＜V≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10＜V≤13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13＜V≤17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V＞17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测站名称 |  | 资料年限 | 年～ 年（共 年） |
| 观测站位置 | 东经： | 填表时间 | 年 月 |
|  | 北纬： |  |  |
|  | 海拔： |  |  |

【注】1. 表中风向以次数为单位，观测时间至少为连续5年，每天观察的次数至少8次，观测时间间隔应相同；

2. 静风指平均风速小于0.5米/秒的气象条件。

附表A.3  能见度统计表

能见度统计表

| 月份 能见度(m) | 出现日数 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料年限 | 年～ 年（共 年） | 填表时间 | 年 月 |

【注】表中能见度的观测时间至少为连续5年。

附表A.4  云高统计表

云高统计表

| 月份 云高(m) | 出现日数 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测站标高 | m |
| 资料年限 | 年～ 年（共 年） | 填表时间 | 年 月 |

【注】云高是指云底距观测站标高的垂直距离，表中云高的观测时间至少为连续5年。

## 附录B  预选场址条件比较表

附表B.1  预选场址区位及工程技术条件比较表

预选场址区位及工程技术条件比较表

| 序号 | 比较内容 | 场址1 | 场址2 | 场址3 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置 | 场址与服务对象的相对关系、直线距离及地面交通距离 机场基准点坐标 |  |  |  |  |
| 2 | 跑道基本参数及场地发展条件 | 跑道长度、数量和构型 跑道方位、标高 场地发展条件 |  |  |  |  |
| 3 | 规划符合度 | 服务对象相关规划 城市总体规划 |  |  |  |  |
| 4 | 机场自然和技术条件 | 气象条件 净空条件 工程地质条件 水文地质条件 地形地貌条件 地震条件 电磁环境 排水、防洪条件 地下矿藏及文物 |  |  |  |  |
| 5 | 交通条件 | 服务对象至机场的交通方式及里程 |  |  |  |  |
| 6 | 公用设施配套条件 | 供水条件 供热条件 供电条件 供气条件 通信条件 排水、污物处理条件 |  |  |  |  |
| 7 | 供油条件 | 油源及配送方式 |  |  |  |  |
| 8 | 用地情况 | 占地面积、土地性质及分类情况 |  |  |  |  |
| 9 | 拆迁及改建情况 | 村庄、学校、住宅、道路及其他 |  |  |  |  |
| 10 | 土石方工程量 | 场区 净空处理区 |  |  |  |  |
| 11 | 环境条件 | 噪声影响 生态环境影响 |  |  |  |  |
| 12 | 主要建筑材料源 | 主要建筑材料供应情况 |  |  |  |  |
| 13 | 比较结论 |  |  |  |  |  |

附表B.2  预选场址航行服务条件比较表

预选场址航行服务条件比较表

| 序号 | 比较内容 | 场址1 | 场址2 | 场址3 | 比较 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空域条件 |  |  |  |  |
| 2 | 净空条件 | 飞行程序 |  |  |  |  |
| 3 |  | 飞机性能 |  |  |  |  |
| 4 | 净空处理 | 飞机程序 |  |  |  |  |
| 5 |  | 飞机性能 |  |  |  |  |
| 6 | 导航设施布置条件 |  |  |  |  |
| 7 | 起飞爬升梯度 |  |  |  |  |
| 8 | 下降角或梯度 |  |  |  |  |
| 9 | 复飞梯度 |  |  |  |  |
| 10 | 运行标准 |  |  |  |  |
| 11 | 满客载 |  |  |  |  |
| 12 | 满业载 |  |  |  |  |
| 13 | 总体评价 |  |  |  |  |
| 14 | 比较结论 |  |  |  |  |

附表B.3  预选场址工程经济比较表

预选场址工程经济比较表

| 序号 | 比较内容 | 估算工程投资（万元） | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场址1 | 场址2 | 场址3 |  |
| 1 | 净空处理工程费用 |  |  |  |  |
| 2 | 场区土石方工程费用 |  |  |  |  |
| 3 | 地基处理工程费用 |  |  |  |  |
| 4 | 道面及附属工程费用 |  |  |  |  |
| 5 | 防洪及排水工程费用 |  |  |  |  |
| 6 | 助航灯光工程费用 |  |  |  |  |
| 7 | 空管工程费用 |  |  |  |  |
| 8 | 航站区工程费用 |  |  |  |  |
| 9 | 场外交通设施工程费用 |  |  |  |  |
| 10 | 场外公用设施工程费用 | 供水 |  |  |  |  |
|  |  | 供热 |  |  |  |  |
|  |  | 供电 |  |  |  |  |
|  |  | 供气 |  |  |  |  |
|  |  | 通信 |  |  |  |  |
| 11 | 征地费用 |  |  |  |  |
| 12 | 拆迁改建及安置费用 |  |  |  |  |
| 13 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |

注：1. 航站区工程费用包括总图、建筑、工艺及配套设施费用；

2. 其他费用包括车辆及专用设备、工程建设其他费用、基本预备费等。

## 附录C  选址成果报告

一般来说，选址成果报告包括主报告、飞行程序报告、一发失效应急程序设计及飞机性能分析报告三部分。

《主  报  告》

一、主报告应包括以下内容：

1 概述

1.1 当地情况简介

1.2 选址工作情况

1.3 选址工作依据

1.4 选址工作内容

2 机场建设的必要性

3 机场的定位和建设标准

3.1 机场的定位

3.2 机场客、货吞吐量估测

3.3 机场拟用机型及航线规划

3.4 跑道长度和构型的确定

3.5 机场用地需求

4 初选场址情况介绍

4.1 选址原则

4.2 城市规划介绍

4.3 风速风向分析

4.4 初选工作概述

4.5 初选场址介绍及比选

5 预选场址的基本情况

5.1 地理位置

5.2 跑道基本参数

5.3 气象条件

5.4 净空条件

5.5 空域条件

5.6 地形地貌条件

5.7 工程地质、水文地质条件

5.8 防洪排水条件

5.9 公用设施条件（供电、供水、供热、供气、通信）

5.10 交通条件

5.11 供油条件

5.12 电磁环境条件

5.13 地下矿藏及文物条件

5.14 环境条件

5.15占用土地情况

5.16 拆迁或改建情况

5.17 主要建筑材料源情况

6 预选场址的航行服务研究

6.1 飞行程序主要结论

6.2 飞机性能分析主要结论

6.3 起飞一发失效应急程序主要结论

7 预选场址比选

7.1 工程技术条件比较分析和结论

7.2 工程经济比较分析和结论

7.3 航行服务比较分析和结论

7.4 推荐首选场址

7.5 首选场址命名

8 结论和建议

二、附件

1. 当地政府对预选场址意见的函

2. 军方主管部门对首选场址意见或军、地双方有关的书面协议

3. 当地气象部门对气象观测统计资料的说明

4 当地规划部门对预选场址意见的函

5. 当地国土部门对预选场址征地及拆迁意见的函

6. 当地地质矿产部门对预选场址地矿情况说明的函

7. 当地环保部门对预选场址意见的函

8. 当地地震部门对预选场址意见的函

9. 当地无线电管理部门出具预选场址电磁环境测试报告

10. 当地文物部门对预选场址文物保护情况说明的函

11. 当地水利部门对预选场址意见的函

12. 当地林业部门对预选场址意见的函

13. 当地交通部门对预选场址进场路方案说明的函

14. 当地供电部门对预选场址供电方案说明的函

15. 当地通信部门对预选场址通信方案说明的函

16. 当地供水部门对预选场址供水方案说明的函

17. 当地供热部门对预选场址供热方案说明的函

18. 当地供气部门对预选场址供气方案说明的函

19. 航油供应部门对预选场址供油方案说明的函

三、附图

- 邻近机场关系图（在行政区划图上示出150km范围内各机场的名称、位置、跑道真方位、距离拟建机场的直线距离和公路里程）

- 初选场址位置图（1/5万）

- 预选场址位置图（1/5万）

- 各预选场址净空障碍物限制图（1/5万）

- 预选场址总体方案布置图（示出与城市规划的关系、进场路、场外水、电、气、通信等公用设施路由及长度，1/5万）

- 预选场址进、离场航线规划图（1/25万或1/50万）

《飞行程序报告》

一、飞行程序报告应包括以下内容：

1 前言

2 设计依据

3 场址相关气象资料及分析

4 空域环境及邻近机场

5 预选场址评估

5.1预选场址一

5.2预选场址二

5.3预选场址三

5.4评估小结

6 预选场址飞行程序设计方案

6.1导航设施布局

6.2扇区划分

6.3过渡高度和过渡高度层

6.4进场程序

6.5等待程序

6.6仪表进近程序

6.7仪表离场程序

6.8目视盘旋

6.9小结

7 预选场址比选

- 结论与建议

8.1比选情况结果

8.2净空处理

8.3建议

二、附件

1. 场址参数

2. 气象统计资料

3. 人工构筑物资料

4. 军民航协调纪要

5. 其他资料

三、附图

1. 预选场址航路航线关系图

2. 预选场址扇区保护区图

3. 预选场址进场保护区图

4. 预选场址离场保护区图

5. 预选场址进近保护区图

6. 预选场址目视盘旋保护区图

《一发失效应急程序设计及飞机性能分析报告》

一、一发失效应急程序设计及飞机性能分析报告应包括以下内容：

1 前言

2 编制依据

3 场址资料

3.1机场概述

3.2 气象条件

4 机型介绍

4.1机型选择

4.2机型介绍

5 预选场址分析

5.1机场参数

5.2场址气温

5.3应考虑的障碍物（及起飞一发失效应急程序方案）

5.4 起飞性能分析

5.5 航线业载分析

6 预选场址比较

6.1净空障碍物（及处理）

6.2 起飞重量

6.3 航程

6.4 比选结论

7 预选场址跑道长度分析

8 结论与建议

8.1比选情况及结果

8.2净空障碍物处理

8.3跑道长度结论

8.4建议

二、附件

1场址参数

2气象统计资料

3人工构筑物资料

4其他资料

三、附图

1 保护区图

## 附录D  地方政府和有关部门对场址的意见模板

D.1当地政府对预选场址的意见

XX人民政府

关于XX机场预选场址的意见

一、同意将XX场址、XX场址、XX场址作为XX机场的预选场址。

二、同意将XX场址作为首选场址。

XX年XX月XX日（盖章）

D.2 军方主管部门对推荐首选场址意见或军、地双方有关的书面协议

（具体格式以军方出具文件为准，内容应对每个预选场址是否可行给出明确意见）

D.3 当地气象部门对预选场址气象情况的说明

XX气象局

关于XX机场预选场址所需气象资料的说明

一、当地气候条件综述。

二、预选场址范围或区域性气象观测台（站）至少连续5年的气象观测资料，填写内容及格式见附录A。

三、气象观测点的风向风速与所选场址的代表性分析，说明气象观测点的风向风速是否能够代表各预选场址的风向风速。若不能代表，应对各预选场址的风向风速进行初步分析。

XX年XX月XX日（盖章）

D.4 当地规划部门对预选场址的意见

XX规划局

关于XX机场预选场址的意见

一、同意XX机场预选场址位置，具体如下：

（一）预选场址一（XX场址）：位于XX市（或县）城区XX方位，距城市中心直线距离XX公里，场址符合《XX市（或县）城市总体规划》。

（二）预选场址二（XX场址）：（同上）。

（三）预选场址三（XX场址）：（同上）。

二、同意XX场址为首选场址。

XX年XX月XX日（盖章）

D.5 当地国土部门对预选场址征地及拆迁的意见

XX国土资源局

关于XX机场预选场址征地及拆迁的意见

一、预选场址一（XX场址）

（一）该场址符合XX市（县）土地利用总体规划，所占区域土地性质为国有（或集体所有），包括农用地XX亩（其中，耕地XX亩、草地XX亩…….）、建设用地XX亩、未利用地XX亩。农用地和未利用地可调整为建设用地，符合国家相关产业政策和土地政策。

（二）现场址范围内需拆迁住户X户，拆迁建筑物面积XX平方米、拆迁其他…….。

（三）征地拆迁所涉及相关费用等。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.6 当地交通部门对预选场址市政交通情况的说明

XX交通局

关于XX机场预选场址交通情况的说明

一、预选场址一（XX场址）：说明该场址进场路规划引接方案（包括现有引接道路的等级、使用状况，新建进场路的接入点位置、长度、等级等）及相关费用。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.7 当地环保部门对预选场址的意见

XX环保局

关于XX机场预选场址的意见

一、预选场址一（XX场址）

（一）说明场址范围及周围是否有自然保护区及生态保护目标，以及机场建设对生态环境的影响；

（二）说明对场址区域大气、噪声、污水等环境指标的控制要求；

（三）说明机场污水、污物的处理方式及引流方式要求。

（四）如场址无法引入城市供热管网，提出对机场自建热源方式的建议。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.8 当地地震部门对预选场址的意见

XX地震局

关于XX机场预选场址的意见

一、预选场址一（XX场址）

1. 说明场址范围内是否有地震断裂带通过。

2. 如场址附近有地震断裂带，说明其与场址的方位关系及距离，并提供位置关系图。

3. 说明地震断裂带对场址的影响，以及能否建设机场。

4. 场址地震动峰值加速度和基本设防烈度。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.9 当地无线电管理部门出具的预选场址电磁环境的说明

XX无线电管理委员会

关于XX机场预选场址的电磁环境的说明

编制内容及要求按照《民用机场与地面航空无线台（站）电磁环境测试规范》（AP-118-TM-2013-01）执行。

XX年XX月XX日（盖章）

D.10 当地地质矿产部门出具的预选场址压覆矿产情况的说明

XX国土资源局

关于XX机场预选场址压覆矿产情况的说明

一、预选场址一（XX场址）

说明场址范围内是否压覆重要矿藏。如有，应出具未来不开采的书面承诺。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.11 当地文物部门出具的预选场址文物保护情况的说明

XX文物局

关于XX机场预选场址文物遗址情况的说明

一、预选场址一（XX场址）

通过实地勘测，场址范围内未发现地表、地下文物和重点遗址等古迹。

或者

通过实地勘测，场址范围内发现XX等古迹，是否同意建设机场。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.12 当地水利部门出具的预选场址的意见

XX水利局

关于XX机场预选场址的意见

一、预选场址一（XX场址）

1. 说明场址周围河道分布情况及洪水位标高；

2. 说明场址周围水库分布情况及设防标准；

3. 分析上述情况对机场建设的影响。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.13 当地林业部门出具的预选场址的意见

XX林业局

关于XX机场预选场址的意见

一、预选场址一（XX场址）

1. 说明场址周围及进离场航路范围内有无珍稀鸟类和候鸟群聚集地。若存在以上情况，须对动植物资源保护与机场建设、运营的相互影响进行初步分析说明，尤其是对鸟类保护与机场安全运行的相互影响进行分析说明。

2. 对场址占用林地的意见，并说明补偿标准。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.14 当地电力部门对预选场址供电方案的说明

XX电力公司

关于XX机场预选场址供电方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

1. 场址周围输电线路分布情况，包括线路路由（附图）、电压等级、敷设方式、架空线标准杆高等。

2. 场址周围电源点情况说明，包括名称、位置、电压等级、主接线形式、主变容量、备用出线间隔数量、至机场场址的直线距离。

3. 场址供电方案，包括推荐的电源点、供电电压等级、供电线路路由（附图）及长度、敷设方式、投资估算。

4. 需要拆迁高压线的方案及相关费用。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.15 当地通信部门对预选场址通信方案的说明

XX通信公司

关于XX机场预选场址通信方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

1. 说明场址周围通信设施资源（含线路设施和交换设施），包括位置、起止点、用途、容量、通信质量及可靠性等。

2. 提供通信方案、中继方式、中继线路及路由（附图）、中继线路长度等。

3. 相关费用说明（包括线路投资、设备设施投资及入网收费标准等）。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.16 当地供水部门对预选场址供水方案的说明

XX供水公司

关于XX机场预选场址供水方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

1. 建议的供水方式。

2. 如采用城市供水，请说明供水方案，包括接入点位置、管径、高程、压力、管线路由（附图）、长度及相关费用。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.17 当地供热部门对预选场址供热方案的说明

XX热力公司

关于XX机场预选场址供热方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

1. 建议机场采用的供热热源；

2. 如采用城市供热，请说明供热方案，包括接入点位置、管径、高程、压力、供回水温度、管线路由（附图）、长度及相关费用。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.18 当地供气部门对预选场址供气方案的说明

XX燃气公司

关于XX机场预选场址供气方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

说明供气方案，包括接入点位置、管径、压力、管线路由（附图）、长度及相关费用。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

D.19 航油部门对保障机场供油条件的说明

XX航油公司

关于XX机场航油供应方案的说明

一、预选场址一（XX场址）

说明航油供应方案，包括油源及运输方式。

二、预选场址二（XX场址）：（同上）。

三、预选场址三（XX场址）：（同上）。

XX年XX月XX日（盖章）

## 标准用词说明

1　为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：
　　正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
　　正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的词：
　　正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

[1] 《民用机场飞行区技术标准》（MH 5001）
　　[2] 《民用机场总体规划规范》（MH 5002）

[3] 《民用机场排水设计规范》（MH/T 5036）

[4] 《航空无线电导航台（站）电磁环境要求》（GB 6364）

[5]  《民用航空通信导航监视台(站)设置场地规范》（MH/T 4003）

[6] 《民用航空气象》（MH 4016）

# Text boxes

MH

中华人民共和国行业标准

民用运输机场选址规范

Specifications for Aerodrome Site Selection

（征求意见稿）