CCAR-53《民用航空用化学产品适航规定》修订情况说明

1. CCAR-53部修订的背景

中国民用航空规章《民用航空用化学产品适航管理规定》(CCAR-53)用于民用航空用化学产品的适航管理，保障民用航空安全，维护民用航空化学产品生产活动秩序。该规章于2004年10月12日由中国民用航空局发布，2005年1月1日实施。规章对提高我国民用航空用化学品适航管理水平、促进民用航空用航空化学品的国产化起到重要作用。

随着航空工业和航空运输业的发展，以及人们对航空安全认识的深化，民用航空用化学品的适航性越来越被重视。

目前，随着《民用航空产品和零部件适航审定规定》（CCAR-21）修订，原《民用航空用化学产品适航管理规定》（CCAR-53）中的管理内容将并入改版后的CCAR-21，并将民用航空用化学产品作为航空零部件的一部分进行管理，规范了民用航空用化学产品的设计生产批准工作。因此，基于民航局适航规章体系调整的要求，结合民用航空用化学产品合格审定需要，有必要将原CCAR-53修订为技术规章，在规章中明确民用航空用化学产品的分类和性能等方面的要求，以此规范设计、生产，促进民用航空用化学产品的国产化和健康发展。

2. 和现行CCAR-53部相比，新版53部的突出特点

首先，原53部中关于民用航空用化学产品的管理性内容并入新修订的CCAR-21。

其次，修订后的规章扩充了民用航空用化学产品的定义，对民用航空用化学产品提出了总体要求，包括设计及生产要求和航化产品使用说明书的要求。

再次，修订后的规章根据民用航空用化学品的定义，按种类规定了原材料要求和性能要求。

最后，在民用航空用化学品的性能要求方面明确了理化性能、材料相容性、使用性能、稳定性能、环保性能和其他要求等方面的条款。

3. 新版53部修订的原则和编写理念

新版53部修订按照实事求是、保障民航安全和促进行业发展的原则进行编写。适航审定部门在参考国际通行技术标准的基础上，结合我国民航和航化行业的实际情况进行编写起草工作，充分反映了适航审定系统和工业企业实践经验和技术积累，发挥了规章编写的自主性。该规章同时也根据建设民航强国、促进民用航空产品国产化、真情服务企业的指导精神进行编写。

4. 新版53部征求意见稿的结构

新版53部规章分为A分部总则、B分部飞机除冰/防冰液、C分部道面除冰/防冰剂、D分部飞机清洗剂、E分部飞机褪漆剂、F分部飞机空气清新剂和除臭剂、G分部飞机杀虫剂、H分部飞机消毒剂、I分部抛光剂、J分部飞机除锈剂、K分部飞机涂料、L分部飞机防腐剂、M分部飞机密封剂、N分部飞机胶粘剂、O分部其他和P分部附则等十六个章节共33条。

其中，A分部“总则”规定了适用范围、概述、设计及生产要求、使用说明书，扩充了民用航空用化学产品的定义。从B分部到O分部，按照A分部“总则”中第53.3条民用航空用化学产品的分类对每个种类的民用航空用化学品的原材料和性能提出了具体要求。P分部“附则”规定了本规章的施行日期。

5. 新版53部征求意见稿与原53部的差异

新版53部征求意见稿主要从技术角度对民用航空用化学产品的设计、生产等方面提出要求，是一部技术规章。取消了原53部的审查与决定、延续与变更、监督检查、罚则等管理性质的相关章节。