工 作 手 册

中国民用航空局空管行业管理办公室

编    号:WM-TM-20XX-00X

下发日期：2022年X月X日

搜寻援救民用航空器工作手册

搜寻援救民用航空器工作手册

目录

第一章  总则

1 依据和目的

2 适用范围

第二章  组织机构与职责

3组织机构

4协调机制

4.1国际合作

4.2国内合作

4.3 接收遇险信息联络点

5职责分工

5.1搜救管理部门

5.1.1 民航局

5.1.2 地区管理局

5.1.3 监管局

5.1.4 地方政府

5.1.5国家海上搜救组织

5.2 搜救协调部门

5.2.1 民航局搜救协调中心

5.2.2 地区搜救协调中心

5.2.3 搜救协调分中心

5.3 搜救单位

5.3.1 民航企事业单位

5.3.2 政府部门搜救单位

第三章  搜救管理

6 搜救预案和工作计划

6.1 搜救预案

6.2 搜救工作手册

7 人员

8 培训

9 设施、设备、资料

9.1 设施和设备

9.2 资料

10 演练和演习

11 交流

第四章  搜救实施

12关于紧急情况的信息

13 情况不明阶段

14 告警阶段

15 遇险阶段

16 搜寻区的确定及协调通报

17对于位置不明的航空器进行搜救行动

18向已宣布处于紧急阶段的航空器传送信息

19 行动结束

20 总结评估

附录1搜救协调中心值班电话

附录2 空中搜寻飞行方式

附录3 搜寻援救信号的发送与识别

附录4 空投供应品和救生设备的标识

附录5可提供援助的搜救单位资源清单

第一章 总则

1 依据和目的

本手册依据《中华人民共和国搜寻援救民用航空器规定》制定，目的是明确各单位、部门的职责，逐步完善民航搜寻援救体系，提高民航应急处置能力，规范和指导搜寻援救（以下简称搜救）民用航空器工作，确保搜救行动及时、有效地进行，最大限度地避免或者减少人员伤亡。

2 适用范围

本手册适用于参与我国搜救活动的民航单位和个人。

民用运输机场及其邻近区域内突发事件的应急救援处置和相关的应急救援管理工作从其规定。

第二章 组织机构与职责

3 组织机构

搜救是应急救援工作的一部分，在各地方人民政府、民航各级管理部门的组织领导下开展工作。

搜救体系分为三级机构：搜救管理部门、搜救协调部门和搜救单位。

搜救管理部门包括：中国民用航空局(以下简称民航局)、中国民用航空地区管理局(以下简称地区管理局)、中国民用航空安全监督管理局(以下简称监管局)、各省（市、自治区）人民政府、国家海上搜救组织等。

搜救协调部门包括：搜救协调中心、搜救协调分中心。民航局运行监控中心作为民航局搜救协调中心，各地区空管局运行管理中心作为本地区搜救协调中心，民航各空管分局作为搜救协调分中心，承担搜救协调工作。

搜救单位包括：地方人民政府公安、消防、医疗救护及相关部门，解放军、武警部队，航空公司、航空俱乐部、飞行院校等航空器运营人、不属于国家海上搜救组织的其它海上搜救力量。

我国按空域划分为11个搜救区，分别对应相应的民航飞行情报区，包括：北京搜救区（北京飞行情报区）、沈阳搜救区（沈阳飞行情报区）、上海搜救区（上海飞行情报区）、武汉搜救区（武汉飞行情报区）、广州搜救区（广州飞行情报区）、三亚搜救区（三亚飞行情报区）、昆明搜救区（昆明飞行情报区）、兰州搜救区（兰州飞行情报区）、乌鲁木齐搜救区（乌鲁木齐飞行情报区）、香港搜救区（香港飞行情报区）、台北搜救区（台北飞行情报区）。

各地区空管局运行管理中心作为各搜救区的搜救协调中心，华北空管局运行管理中心（北京搜救区）、华东空管局运行管理中心（上海搜救区）、西北空管局运行管理中心（兰州搜救区）、西南空管局运行管理中心（昆明搜救区）、中南空管局运行管理中心（武汉搜救区，广州搜救区，三亚搜救区）、东北空管局运行管理中心（沈阳搜救区）、新疆空管局运行管理中心（乌鲁木齐搜救区）；香港和台北搜救协调中心见中华人民共和国航空资料汇编（AIP）等相关资料。

搜救体系组织机构图

4 协调机制

搜救工作需要相关各方高度配合、密切合作。为此，我国与相临国家、地区之间，国内相关单位、组织之间应当建立协调机制，明确职责分工，建立信息通报程序，确保搜救工作顺利进行。

4.1 国际合作

按照国际民航组织要求，为加强与周边国家和地区的搜救交流合作，提高搜救能力，民航局经国务院授权，代表我国政府与周边国家和地区签署双边搜救协议。

各搜救协调中心应加强与邻国搜救协调中心协调，签订单位间搜救工作协议。

4.2 国内合作

民航各地区管理局应当与本地区各省（市、自治区）人民政府有关部门沟通协调，就相互间信息通报、协调程序达成一致。若涉及海上搜救，还应与当地海上搜救组织沟通协调，明确信息通报、协调程序。

援救协调中心应与相关搜救协调部门和搜救单位协调合作。

4.3 接收遇险信息联络点

中国海上搜救中心作为全球卫星搜救系统 （Cospas-Sarsat）中国指定的单一搜救联络点(SPOC)，24 小时接收全球卫星搜救系统(Cospas-Sarsat )遇险数据。全球卫星搜救系统(Cospas-Sarsat) 指定接收点的联系方式等相关信息在中华人民共和国航空资料汇编（AIP）中予以公布。

民航局搜救协调中心应与中国海上搜救中心沟通协调，建立遇险航空器识别信息及位置信息的交换机制，及时通报全球卫星搜救系统（Cospas-Sarsat）接收的遇险航空器紧急示位发射机（ELT）信息。

5 职责分工

5.1 搜救管理部门

5.1.1 民航局

民航局突发事件应急工作领导小组统一领导搜救协调工作，负责制定有关规章，审批民航各地区搜救协调预案。

民航局空管行业管理办公室指导、监督民航单位搜救工作，组织编写《搜寻援救民用航空器工作手册》，起草与其他国家政府间双边合作协议，组织开展国际交流合作。

5.1.2 地区管理局

各地区管理局应急处置领导小组统一领导本地区搜救协调工作。

各地区管理局负责管理本地区搜救协调工作，负责组织本地区民航搜救协调部门与当地政府有关部门协调工作，商议信息通报和协调程序，组织开展、监督检查本地区信息通报、人员培训等相关工作，组织制定本地区搜救协调预案。

5.1.3 监管局

各监管局应急处置领导小组统一领导本地区搜救协调工作。

各监管局负责本地区搜救工作的日常管理，组织制定本地区搜救协调预案，监督检查本地区搜救相关工作。

5.1.4地方政府

省（市、自治区）人民政府负责本行政区域内陆地搜救工作，各地区管理局和监管局予以协助。

5.1.5国家海上搜救组织

中国海上搜救中心及当地海上搜救组织负责海上搜救工作，有关部门予以配合。

5.2 搜救协调部门

5.2.1民航局搜救协调中心

民航局运行监控中心作为民航局搜救协调中心，提供民航搜救协调服务，制定搜救工作手册（包括搜救工作计划），承担日常值班工作，采取 24 小时值班制度；负责收集、分析中国海上搜救中心提供的 ELT信息，并转发相应的地区搜救协调中心；指导各地区搜救协调中心工作；及时向民航局突发事件应急工作领导小组报告情况；与周边国家（地区）搜救协调部门交换有关搜救的信息。

民航局运行监控中心在收到航空器搜救相关请求后，报告民航局，民航局根据《应急管理部 中国民用航空局关于建立应急联动工作机制的协议》，将需求报告应急部，由应急部协调地方政府根据需求向相关单位或人员提供包括航空器、船舶、人员或设备方面的帮助。

5.2.2地区搜救协调中心

各地区空管局运行管理中心作为各地区搜救协调中心，承担日常值班工作，采取 24 小时值班制度；参与本地区搜救预案的编写，制定搜救工作手册（包括搜救工作计划），具体落实与相关地方人民政府有关部门的信息通报、搜救协调工作。在搜救行动中，负责信息收集交换、搜救协调工作。

地区空管局运行管理中心在收到航空器搜救相关请求后，将需求报民航局运行监控中心，民航局运行监控中心收到后报告民航局，民航局根据《应急管理部 中国民用航空局关于建立应急联动工作机制的协议》，将需求报告应急部，由应急部协调地方政府根据需求向相关单位或人员提供包括航空器、船舶、人员或设备方面的帮助。

5.2.3搜救协调分中心

各空管分局作为搜救协调分中心，承担日常值班工作，采取24小时值班制度；参与制定搜救预案及日常工作程序，搜救工作手册（包括搜救工作计划），具体落实与当地人民政府有关部门的信息通报、搜救协调工作。在搜救行动中，提供遇险航空器信息，负责接收并向相关单位、组织通报信息、搜救协调工作。

5.3 搜救单位

5.3.1 民航企事业单位

航空公司、飞行院校和航空俱乐部等航空器运营人，应当对其签派和飞行人员进行搜救相关知识培训，积极响应地方政府和民航搜救协调部门的请求，参与搜救行动，尽可能向飞机事故幸存者提供援助；其飞行中的航空器，应当在不影响飞行安全的前提下，按照管制单位的要求参与搜救工作。

5.3.2 政府部门搜救单位

海上应急救助力量，地方人民政府公安、消防、医疗救护及相关部门，解放军，武警部队等其他搜救单位按照地方政府的要求参加搜救行动。

第三章 搜救管理

6 搜救预案和工作计划

6.1 搜救预案

各地区管理局应当组织制定适用于本地区的搜救预案。

各省（市、自治区）监管局应当组织制定适用于本地区的搜救预案。搜救预案可以单独成册，也可以作为突发事件应急处置预案的一个组成部分。各地区管理局、监管局应将搜救预案下发辖区内相关单位和人员，搜救预案相关单位和人员应熟悉搜救预案内容并认真履行职责。

6.2 搜救工作手册

各搜救协调中心应为其搜救区内执行的搜救工作编制详细的工作手册。搜救工作手册应适用于本地区的搜救预案。搜救手册应当包括本单位的搜救组织机构、职责、人员、设备配备、日常管理、协调程序、信息通报程序、搜救协调部门值班制度、人员培训、本单位搜救工作计划、演练等。搜救预案应当采用纸质版和电子版两种形式，利于使用和更新。

搜救协调中心工作计划应列出搜救人员将要采取行动的细节，包括在搜救区内执行搜救工作的方法、可供利用的通信系统及设施的使用、与其他援救协调中心联合采取的各项行动、可提供援助的搜救单位资源清单（参照附录5）、向航路上的航空器告警的方法、搜救人员的职责与权限、由于气象条件或其他原因，可能需要对设备做出的重新部署、获得与搜救工作相关的重要资料（如天气报告和预报、有关的航行通告等）的方法、从其他搜救协调中心获得可能需要的援助（包括人员或设备）的方法、帮助在水上迫降的遇险航空器与水上船只会合的方法、帮助搜救或其他航空器前往遇险航空器的方法、与各空中交通服务单位和其他有关机构帮助已知或认为受到非法干扰的航空器的合作行动、紧急示位发射机ELT（DT）处理程序、与地方政府和当地海上搜救组织的协调通报程序。搜救工作计划还应包括不属于搜救组织的飞机、船只和当地服务和设施参与搜救援助的合作方式。

搜救工作计划应为从事搜救工作的航空器、船舶及车辆（包括由其他国家所提供的）的检修与加油工作作好安排。

7 人员

搜救协调中心应24 小时全天配备能够满足搜救工作需要的、经过专业培训并能熟练使用无线电话通信语言的、熟悉协调和运行职能的搜救协调员。搜救协调员在１个日历周内的执勤时间不得超过40小时。

搜救协调员应当熟悉本地区搜救预案和本单位搜救计划，有能力评估相关资料和信息，能够胜任搜救协调工作，一般情况下搜救协调员由管制员担任。

搜救协调员应具备满足搜救工作的英语能力，能够在无线电通信中熟练使用英语与其它搜救协调中心、机长沟通。

8 培训

搜救协调中心应确保本单位搜救协调员每年接受不少于40小时的培训并保留培训记录。

搜救协调中心应对本单位搜救协调员制定培训大纲，培训大纲应当至少包括以下内容：搜救民用航空器的法律、法规、规范性文件和要求；国际民航组织搜救相关公约、标准、建议措施和文件；搜救协调预案；搜救工作计划；搜寻区的确定；搜寻方式和设备的选择使用；搜寻计划的制定；搜救任务讲解和协调；搜救通信（包括遇险时的通信）；搜救技术；搜救程序；航图；救生设备；目视扫探宽度；电子扫探宽度；应对公众和新闻媒体；记录整理和报告编写；搜救英语；搜救演练/演习培训。

9 设施、设备、资料

民航各搜救协调部门应根据搜救手册及应急预案配备必要的设施、设备、资料，并使之处于良好状态。

9.1设施和设备

设施应当包括日常办公场所和搜救指挥协调场所。

搜救协调中心应有能与下述单位进行迅速可靠的双向通信联络的工具：相关的空中交通服务单位、相关的搜救协调中心和搜救协调分中心、相关的定向和定位台、条件允许时能向区内水上船只告警并与其通信的海岸无线电台、地方政府、区内所有海上援救协调中心及毗邻地区航空、海上或联合援救协调中心、指定气象办公室或气象观测办公室、各搜救单位、各告警站、相关海上搜救单位。

各搜救协调分中心应有能与下述单位进行迅速可靠的双向通信的工具：相邻的援救分中心、气象室或气象观测室、搜救单位、告警站、相关当地海上搜救组织。

9.2资料

搜救协调中心必须随时备有关于其搜救区内的下述各项最新资料：各搜救单位、告警站；各空中交通服务单位；搜救工作所使用的通信工具；区域内从事搜救相关营运的所有经营人、或其指定代表的地址和电话号码；其他公共和私人资源，如在搜救中可能有帮助作用的医疗与运输设施。

10 演练和演习

各地区管理局应当按照搜救协调预案适时组织相关单位或部门进行演练和演习，以检验和熟悉搜救协调程序及机制；组织搜救协调中心参加地方政府组织的搜救演习。

为实现并保持搜救的最大效率，搜救协调中心应对搜救协调员提供正规训练并安排适当的搜救演练和演习，包括通信演练、协调演练、全面演习或实地演习。

演练和演习包含计划、执行和评估。演练或演习计划应清晰合理，程序明确；确保执行过程安全，组织有效，预案逼真，时间安排应合理。

演习或演练应建立评估机制，成立评估专家组，确保演练或演习结束后，由掌握搜救专业知识且具备评估能力的专家组和实际参加演练或演习人员共同开展评估，找出问题并制定相应整改建议；建立针对演习的永久性记录，并以此作为工作参考。

11 交流

民航局负责组织与周边国家、地区或其他组织进行定期或不定期的搜救协调工作交流；各地区管理局、监管局负责组织本地区内部交流或与其他地区相关单位进行沟通交流。

第四章  搜救实施

12关于紧急情况的信息

当任何部门或搜救组织有理由相信一架航空器处于紧急情况时，应当向有关援救协调中心立即提供所掌握的所有信息。

搜救协调中心在收到关于航空器处于紧急情况的情报时，必须立即评估此种情报并评估所需工作的程度。

当有关航空器处于紧急情况的情报是由空中交通服务单位以外的机构发来时，搜救协调中心应当确定此种情况相当于哪一个紧急阶段，并采取适用于该阶段的工作程序。

13 情况不明阶段

当航空器处于情况不明阶段时，管制部门应当设法与航空器建立或保持联系，了解航空器位置、状况和机组意图，按规定报告有关部门。

14 告警阶段

当航空器处于告警阶段时，管制部门应当立即通知搜救协调部门，并协助其进行搜寻；管制部门可以视情要求与告警航空器同航线的、后续路过的或附近的航空器，在保证安全的前提下，对告警航空器实施护航或跟随飞行。

15 遇险阶段

当航空器处于遇险阶段时，管制部门应当立即将遇险航空器的机型、位置、活动范围或迫降地点通知当地搜救协调部门。搜救协调部门逐级报告上级搜救协调中心。

民航局搜救协调中心接到通报后，应当立即报告民航局突发事件应急工作领导小组；协调中国海上搜救中心，寻求ELT信息,及时获取遇险航空器的位置和相关信息，并转发有关的搜救协调中心和单位。

民航地区搜救协调中心、搜救协调分中心应当按程序通报相关地方政府有关部门，做好搜救准备工作。

16 搜寻区的确定及协调通报

搜救协调部门应当会同管制部门，通过以下一种或几种途径确定遇险航空器的搜寻区：雷达信息；中国海上搜救中心提供的 ELT 信息；根据遇险航空器的最后位置、飞行计划、机型、天气情况等进行综合计算；在遇险航空器附近的其他航空器的观察报告或其他目击报告。

管制部门应当立即按照应急预案尽可能了解航空器遇险地区的天气情况，为参加空中搜寻的航空器提供相关服务及信息。

搜救协调部门应当协助执行空中搜寻任务的机组制定空中搜寻计划，协助开展搜救工作。

如果搜寻区在海上，搜救协调部门应当立即通报相关海上搜救单位，配合其开展搜救工作。

17对于位置不明的航空器进行搜救行动

当一架位置不明的航空器宣告其处于紧急阶段且位置不明并且可能位于两个或几个搜救区之一时，应按下列规定实施：

当一个搜救协调中心得到有紧急阶段的通知但不了解其他搜救协调中心在采取适当行动时，应按照有关规定担负启动适当行动的责任，并与邻近各搜救协调中心协商，以便指定一搜救协调中心此后继续负责；除非有关各搜救协调中心另有共同协议决定外，否则进行协调搜救行动的搜救协调中心，应是负责下述地区者：

(一) 航空器最后报告位置的地区；

(二) 当最后报告的位置是在两个搜救区的分界线上时，则是航空器前进方向的地区；

(三) 当航空器不具备双向无线电通信能力，则是该航空器预定飞往的地区；

(四) 全球卫星搜救系统（Cospas-Sarsat）所确定的遇险现场所在地区。

宣告遇险阶段后，负责全面协调的搜救协调中心必须将全部紧急情况及以后发展的情况通知所有可能参加行动的各搜救协调中心。同样，各搜救协调中心获悉有关紧急情况的任何情报后，应立即向全面负责的搜救协调中心报告。

18 向已宣布处于紧急阶段的航空器传送信息

负责搜救工作的搜救协调中心，应将开始搜救行动的信息通知该航空器飞行的飞行情报区内的空中交通服务单位，以便将此情报传达给该航空器。

19 行动结束

当发现遇险航空器并且幸存者已经被营救后，或在一定时间内找不到遇险航空器，有关地方政府确定进一步搜寻已无成功的明显可能，做出不再继续搜寻的决定后，搜寻任务结束。民航各搜救协调部门负责通知参与搜救行动的民航单位，宣布搜救行动结束。

20 总结评估

搜救行动结束后，各地区管理局应当及时组织有关单位进行总结、评估、存档，并将有关情况报民航局。每个搜救协调中心应对该地区内的实际搜救工作进行评价，评价应包括对所使用的工作程序和紧急、救生设备的有关意见以及改进这些工作程序及设备的建议。对其他国家可能有用的评价，应上报民航局搜救协调中心，经民航局搜救协调中心审核后提交国际民用航空组织。每个搜救协调中心应保存一份该地区内搜救相关工作记录。

附录1搜救协调中心值班电话

民航局搜救协调中心(运行监控中心)：010-64012907

华北空管局运行管理中心：010-64592304

东北空管局运行管理中心：024-89392236

华东空管局运行管理中心：021-51127200

中南空管局运行管理中心：020-86122551

西南空管局运行管理中心：028-85703838

西北空管局运行管理中心：029-88798279

新疆空管局运行管理中心：0991-3808777

附录2 空中搜寻飞行方式

- 扇面搜寻

- 扩大正方形搜寻

- 第二次扩大正方形搜寻

- 回返式航迹线搜寻

- 不回返式航迹线搜寻

- 平行扫地式搜寻

- 平行扫地式搜寻-依据双曲线导航方法

- 平行扫地式搜寻-依据测距仪

- 渐进一字形搜寻

- 等高线搜寻

附录3 搜救信号的发送与识别

遇险信号

- 采用任何方式用莫尔斯电码发出“SOS”；

- 使用枪支或其他爆炸物大约每隔一分钟击发一次；

- 用有雾信号装置发出的持续不断的声音；

- 一面方形旗子的上方或下方有一个球或类似球状的东西；

- 火焰，如从一个正在燃烧的油桶里冒出的火焰；

- 红色闪光，这种红光夜晚在50公里远的地方曾被看到；夜晚可以看到的平均距离为15公里，白天可以看到的平均距离约为1.5至3公里；

- 橙色烟雾，如果风速低于10节，白天的有效范围可达20公里，平均范围为12公里；

- 两臂在体侧伸直上下慢慢挥动；

- 将旗子颠倒；

- 晃动信号反射镜，该镜能照射的平均范围为8公里，但是有时能达到70公里；

- 通常是绿色或红色的染色水，这种染色水在15公里以内曾被看到，可看到的平均距离为4公里。

地对空信号

请求援助：V    指示方向：↑    请求医疗援助：X

否或否定：N    是或肯定： Y

空对地信号

信号板信号

附录4 空投供应品和救生设备的标识

彩色编码

- 红色：医疗物资和急救用品。

- 蓝色：食品和水。

- 黄色：毯子和防护服。

- 黑色：其他设备，例如炉子、斧头、指南针和炊具。

象形图

附录5 可提供援助的搜救单位资源清单

| 搜救单位 | 联系电话 | 地址 | 可提供的搜救资源 |
| --- | --- | --- | --- |