| ICS | 03.220.50 |
| --- | --- |
| CCS | V 54 |

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T XXXXX—XXXX

民用无人驾驶航空器空中交通服务要求

Requirements for civil unmaned aircraft air traffic service

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国民用航空局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  缩略语	4

5  民用无人驾驶航空器空中交通服务分类分级	4

5.1  基本原则	4

5.2  服务分类	5

5.3  服务分级	5

6  民用无人驾驶航空器空中交通服务提供要求	5

6.1  服务提供方	5

6.2  服务提供一般性要求	5

6.3  服务系统一般性要求	5

6.4  运行所需服务类型的确定	6

6.5  运行所需服务级别的确定	7

7  民用无人驾驶航空器管控服务要求	7

7.1  运行识别服务要求	8

7.2  运行风险评估服务要求	8

7.3  间隔控制服务要求	9

7.4  流量控制服务要求	10

8  民用无人驾驶航空器协同服务要求	11

8.1  登记注册服务要求	11

8.2  运行申请服务要求	11

8.3  空中交通管理机构协同服务要求	12

9  民用无人驾驶航空器信息服务要求	13

9.1  交通态势服务要求	13

9.2  运行环境服务要求	14

9.3  记录与统计分析服务要求	15

9.4  空域与航线规划设计服务要求	16

附录A（资料性）  民用无人驾驶航空器运行分类	18

附录B（资料性）  民用无人驾驶航空器空中交通服务清单示例	19

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民用航空局空管行业管理办公室提出。

本文件由中国民航科学技术研究院归口。

本文件起草单位：中国民用航空总局第二研究所、中国民航科学技术研究院、上海新金山世纪航空发展有限公司、深圳美团低空物流科技有限公司、北京航空航天大学。

本文件主要起草人：邹翔、杨非、胡鹏、李宁、张建平、薛彬、柏艺琴、杨俊伟、张霄霄、张伟、闫琰、马林。

民用无人驾驶航空器空中交通服务要求

范围

本文件规定了民用无人驾驶航空器空中交通服务的分类分级规则和服务提供要求。

本文件适用于向民用无人驾驶航空器运行提供的空中交通服务、相关服务系统的建设和运维，以及服务提供方的分类分级管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 35018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38152 无人驾驶航空器系统术语

MH/T 2008 无人机围栏

MH/T 4014 空中交通无线电通话用语

MH/T 4053 民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统数据接口规范

MH/T 4054 城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线规划设规范

ISO 23629-12 无人驾驶航空器系统交通管理第12部分：无人驾驶航空器系统交通管理服务提供方要求（UAS traffic management (UTM) Part 12: Requirements for UTM service providers）

术语和定义

GB/T 35018、GB/T 38152、MH/T 4014、MH/T 4053、MH/T 4054、ISO 23629-12界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

无人驾驶航空器空中交通服务  unmanned aircraft air traffic service

为满足民用无人驾驶航空器飞行需要，维护和促进民用无人驾驶航空器空中交通安全和效率，由民用无人驾驶航空器服务提供方通过与运行相关方之间的数据交互而实施的间隔保持、飞行引导、信息提供、管理咨询等活动。

无人驾驶航空器空中交通服务提供方  unmanned aircraft air traffic service provider

为民用无人驾驶航空器运行提供空中交通服务的机构。

民用无人驾驶航空器管控服务提供方  unmanned aircraft air traffic service provider – control

为民用无人驾驶航空器运行提供管控服务的机构。

民用无人驾驶航空器协同服务提供方  unmanned aircraft air traffic service provider – cooperate

为民用无人驾驶航空器运行提供协同服务的机构。

民用无人驾驶航空器信息服务提供方  unmanned aircraft air traffic service provider - information

为民用无人驾驶航空器运行提供信息服务的机构。

空中交通管理机构  air traffic management authority

军队和民用航空管理部门内负责有关责任区空中交通管理的机构。

民航空管管制范围 control area of civil air traffic management authority

民用航路及航线、民用机场进近管制区内的进离场航线以及获得批复的可引导区域、终端管制区和塔台管制范围。

[来源：AP-93-TM-2021-01，第五条]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SLA（Service Level Agreement）服务级别协议

UAS（Unmanned Aircraft Systems）无人驾驶航空器系统

USP（Unmanned Aircraft Air Traffic Service Provider）无人驾驶航空器空中交通服务提供方

USP-CTL（Unmanned Aircraft Air Traffic Service Provider - Control）无人驾驶航空器管控服务提供方

USP-COP（Unmanned Aircraft Air Traffic Service Provider - Cooperate）无人驾驶航空器协同服务提供方

USP-INF（Unmanned Aircraft Air Traffic Service Provider - Information）无人驾驶航空器信息服务提供方

UTC（Coordinated Universal Time）协调世界时

民用无人驾驶航空器空中交通服务分类分级

基本原则

民用无人驾驶航空器空中交通服务应遵守面向运行场景、基于运行风险的分类分级原则，总体分为管控、协同、信息三大类。民用无人驾驶航空器空中交通服务分类分级总体框架见图1，运行分类的具体示例见附录A。

民用无人驾驶航空器空中交通服务分类分级框架

服务分类

无人驾驶航空器管控服务

无人驾驶航空器管控服务包括但不限于：

- 运行识别服务；

运行风险评估服务；

间隔控制服务；

流量控制服务。

无人驾驶航空器协同服务

无人驾驶航空器协同服务包括但不限于：

- 登记注册服务；

- 计划申请服务；

- 空中交通管理机构协同服务。

无人驾驶航空器信息服务

无人驾驶航空器信息服务包括但不限于：

- 交通态势信息服务；

- 运行环境信息服务；

记录与统计分析服务；

空域与航线规划服务。

服务分级

对于各类服务，I级为最高级，III级为最低级，不同级别是以对应服务的不同性能或覆盖范围进行区分。

为保持分级策略的一致性，统一按I至III级进行设置，但对于个别服务，其不同级别的性能和覆盖范围没有区别。详见第7至9章对各服务的具体要求描述。

民用无人驾驶航空器空中交通服务提供要求

服务提供方

民用无人驾驶航空器空中交通服务由USP提供，USP分为USP-CTL、USP-COP和USP-INF。

- USP-CTL为运行人提供管控服务；

- USP-COP为运行人提供协同服务；

- USP-INF为运行人提供信息服务。

一个USP可以同时为USP-CTL、USP-COP和USP-INF。

服务提供一般性要求

总体要求

USP应与其服务的运行人签订服务水平协议（SLA），确保提供的服务达到无人驾驶航空器安全运行所需的水平，并明确其提供服务的范围、方式和内容。SLA中应以无人驾驶航空器空中交通服务清单的方式描述提供的具体服务内容，示例见附录B。

服务能力要求

各项服务能力要求具体见第7章至第9章。

服务系统一般性要求

总体要求

民用无人驾驶航空器空中交通服务系统应满足以下总体要求：

- 明确使用该系统的USP；

系统应按照模块化设计，以满足差异化服务功能的配置和应用需求；

系统应具备良好的扩展性，以满足系统升级和扩容的需要；

系统应具备良好的互用性，以满足设备互联集成的需要；

系统应配备至少一个冗余备份系统，确保系统7 × 24小时不间断运行；

系统应具备记录保存功能，以便可以对开展的所有活动进行适当存储和可靠的追溯；

系统应提供完善的系统管理功能；

系统应具备时间同步的功能，采用UTC时间。

信息安全要求

无人驾驶航空器空中交通服务系统应满足以下信息安全要求：

- 系统应通过第三方机构提供的信息安全能力测试；

提供管控服务的系统应符合信息系统安全等级保护第三级的规定，满足GB/T 22239—2019中第8章的要求；

提供协同和信息服务的系统应符合信息系统安全等级保护第二级的规定，满足GB/T 22239—2019中第7章的要求；

系统中重要数据，应采用加密等方法进行保护；

系统应建立防病毒机制，进行防病毒系统管理，及时安装系统补丁；

系统对灾难性事件应有应急措施；

系统应配有安全措施确保数据的存储安全；

系统应提供运行日志与操作日志功能，对异常运行与异常操作进行识别和告警。

功能性能要求

民用无人驾驶航空器交通服务系统应根据其使用主体的类型和等级，按照第6和第7章的相关要求配置功能模块，以保证该USP能够提供符合本标准要求的相应服务。

无人驾驶航空器交通服务系统应满足以下性能要求：

- 系统同时服务至少1000架民用无人驾驶航空器运行；

系统人机界面操作响应平均时间不大于250 ms，最长时间不大于500 ms；

系统时钟同步误差不大于100 ms；

系统对交通态势类和运行申请类数据保存至少12个月；

系统对外传输数据时如遇通信失效，应当暂存待发送数据，待通信恢复后补发。

数据及接口要求

USP利用民用无人驾驶航空器交通服务系统提供登记注册、运行动态、运行申请、空域及航线、运行环境等服务时所需的数据接口规范应满足MH/T 4053的要求。

USP利用民用无人驾驶航空器交通服务系统发布地理围栏数字化信息时，其数据规范应满足MH/T 2008的要求。

USP利用民用无人驾驶航空器交通服务系统发送数字化管制指令时可使用MH/T 4014定义的指令，并将无线电通话用语以数字化信息方式进行传输。

运行所需服务类型的确定

一般原则

民用无人驾驶航空器运行人选择所需空中交通服务类型可考虑以下因素：

- 运行空域类型；

民用无人驾驶航空器类型；

民用无人驾驶航空器性能；

民用无人驾驶航空器操控方式；

民用无人驾驶航空器运行任务类型；

地面人口密度；

空中交通复杂度；

气象因素；

环境因素，如地形地貌、电磁环境等；

自身经营状况；

其它因素。

按运行场景确定

民用无人驾驶航空器运行人选择所需空中交通服务类型可按照典型运行场景制定相应标准模式，包括但不限于：

- 海岛运行场景；

- 城市运行场景；

- 山区运行场景。

按运行空域确定

民用无人驾驶航空器运行人选择所需空中交通服务类型可按照典型运行空域制定相应标准模式，包括但不限于：

- 真高120 m以下的适飞空域；

- 真高120 m以上的非民航空管管制空域；

- 民用航空中低空管制空域、终端（进近）管制空域和机场塔台管制空域。

按服务对象确定

民用无人驾驶航空器运行人选择所需空中交通服务类型可按照典型服务对象制定相应标准模式，包括但不限于：

- 承担管理职能的监管机构；

- 实施视距内娱乐飞行的个人；

- 实施通用航空作业（如道路巡查、河道巡查、电力巡线、应急救援、森林防火、城市管理、国土测绘等）的机构；

- 实施物流运输的机构；

- 实施载人运输的机构。

专门要求

所有民用无人驾驶航空器运行人在运行前应接受登记注册服务，完成登记注册。

所有民用无人驾驶航空器运行人在运行中应接受交通态势服务，以感知周边态势，确保运行安全。

实施特定类运行所需服务还应包括：

- 运行申请服务；

- 运行环境服务；

空中交通机构协同服务。

运行所需服务级别的确定

民用无人驾驶航空器运行人所需空中交通服务等级可考虑以下因素：

- 地面和空中风险；

飞越的地理区域；

气象因素；

交通基础设施可达性；

USP的能力水平；

USP获得相应空中交通管理机构的授权情况；

自身经营状况。

民用无人驾驶航空器管控服务要求

运行识别服务要求

一般性要求

运行识别服务是通过相关通信技术手段识别飞行中民用无人驾驶航空器身份和飞行动态等信息，并按相关规定对外发送的服务。

运行识别传输方式通常分为无线广播和联网上报两种。

运行识别服务需确保传输信息的真实性、完整性和可靠性。

运行识别服务可由USP-CTL提供，也可由民用无人驾驶航空器生产制造商或其运行人自行提供。

数据要求

运行识别服务涉及的信息应包括：

- 民用无人驾驶航空器实名登记号；

民用无人驾驶航空器生产序列号；

民用无人驾驶航空器当前位置；

民用无人驾驶航空器当前高度；

民用无人驾驶航空器当前水平速度；

民用无人驾驶航空器当前垂直速度

民用无人驾驶航空器航迹角；

发送信息的时间戳。

数据传输要求

- 数据传输正确率应不低于99%；

数据传输平均延迟应不超过2 s；

数据传输频率不低于5 s/次。

数据传输安全要求

数据传输应当具备一定的防篡改能力。当采用联网上报民用无人驾驶航空器运行识别数据时，数据传输应采用Https协议，并按照无人驾驶航空器运行识别相关要求进行数据加密。

服务能力等级

运行识别服务能力等级应符合表1的要求。

民用无人驾驶航空器运行识别服务能力等级

| 指标 | 民用无人驾驶航空器运行识别服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 身份信息识别 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 飞行动态信息识别 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 传输数据加密 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 数据传输正确率 | 不低于99.99 % | 不低于99.9 % | 不低于99 % |
| 数据平均传输延误 | 不超过1 s | 不超过1.5 s | 不超过2 s |
| 数据传输频率 | 不低于1 s/次 | 不低于2 s/次 | 不低于5 s/次 |

运行风险评估服务要求

一般性要求

运行风险评估服务应满足以下一般性要求：

- 根据需要，可提供民用无人驾驶航空器飞行前风险评估服务，以为运行申请审批单位判定该申请是否能达到可接受的安全水平提供参考依据；

根据需要，可提供民用无人驾驶航空器飞行中风险评估服务，以为运行人提供必要的安全预警。

数据要求

飞行前风险评估服务所需数据应至少包括：

- 民用无人驾驶航空器实名登记号；

申请的飞行计划；

预计空中风险评估值；

预计地面风险评估值；

飞行计划风险评估结果；

风险缓解措施。

飞行中风险评估服务数据应至少包括：

民用无人驾驶航空器实名登记号；

无人驾驶航空器当前位置及状态；

无人驾驶航空器当前飞行计划中还未执行完的部分；

实时空中风险评估值；

实时地面风险评估值；

风险缓解措施。

评估时效性要求

提供飞行前风险评估的USP，应在接收到运行申请所有数据后30 s以内输出评估结果。提供飞行中风险评估的USP-COP，应当以不低于5 s/次的频率更新评估结果。

服务能力等级

运行风险评估服务能力等级应符合表2的要求。

运行风险评估服务能力等级

| 指标 | 运行风险评估服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 飞行前风险评估 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 飞行中风险评估 | 具备 | 不具备 | 不具备 |
| 飞行前评估时效性 | 不超过5 s | 不超过30 s | / |
| 飞行中评估时效性 | 不低于1 s/次 | 不低于5 s/次 | / |

间隔控制服务要求

一般性要求

安全与间隔服务是为确保飞行中的民用无人驾驶航空器合规飞行；确保其与周围航空器、管制空域边界、危险天气、周围障碍物等保持安全飞行间隔；确保其实际飞行轨迹与被批复的飞行计划保持一致性而提供的安全告警和间隔保持指令服务。

数据要求

间隔控制服务所涉及的信息应包括：

- 民用无人驾驶航空器实名登记号；

当前飞行计划；

告警触发方式，手动或自动；

民用无人驾驶航空器位置；

民用无人驾驶航空器高度；

民用无人驾驶航空器水平速度；

民用无人驾驶航空器垂直速度；

民用无人驾驶航空器航迹角；

告警信息，包括未实名登记飞行、无计划飞行、管制区违规侵入、管制区违规侵入预警、近地或障碍物危险接近预警；

指令信息，包括速度保持、高度保持、速度调整、高度调整、位置保持、偏航、降落、飞出当前空域、飞到指定位置等；

产生告警时间。

间隔控制服务所涉及的信息可包括：

告警信息，包括飞行计划一致性缺失、航空器间接近预警、危险天气接近预警。

预警提前量要求

民用无人驾驶航空器与其它航空器之间、与管制空域之间、与地面或障碍物之间、与危险天气之间的安全间隔预警触发提前量应不小于10 s。

间隔指令发送

I级USP-CTL应获得相关空中交通管理机构的授权，以在其服务范围内对运行人直接发送间隔保持指令。

服务能力等级

间隔控制服务能力等级应符合表3的要求。

民用无人驾驶航空器间隔控制服务能力等级

| 指标 | 民用无人驾驶航空器间隔控制服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 未实名登记飞行告警 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 无计划飞行告警 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 管制区违规侵入告警 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 管制区违规侵入预警 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 近地或障碍物危险接近预警 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 飞行计划一致性性监视 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 航空器间隔预警 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 危险天气间隔预警 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 间隔保持指令 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

流量控制服务要求

一般性要求

流量控制服务用于确保某一空域单元运行流量不超过预计容量；

流量控制服务包括运行流量预测、运行计划调整和运行引导服务。

运行计划调整服务是对运行人提交的飞行计划进行飞行前评估和必要的修改，运行引导服务是在运行中实时评估并引导运行人对其后续运行计划进行必要的修改。

数据要求

运行流量预测涉及数据应包括：

- 申请的运行计划；

正在运行的民用无人驾驶航空器态势。

运行计划调整服务涉及数据应包括：

申请的运行计划；

计划起飞时间调整信息；

计划运行空域（航线）调整信息；

计划运行高度调整信息；

计划运行速度调整信息；

计划降落场地调整信息。

运行引导服务涉及数据应包括：

执行中的运行计划；

计划运行空域（航线）调整信息；

计划运行高度调整信息；

计划运行速度调整信息；

计划降落场地调整信息。

运行计划调整与引导

I级USP-CTL应获得相关空中交通管理机构的授权，以在其服务范围内对运行人提交的运行计划直接进行起飞前调整，以及在运行过程中直接引导运行改变其后续运行计划。

服务能力等级

流量控制服务能力等级应符合表4的要求。

民用无人驾驶航空器流量控制服务能力等级

| 指标 | 民用无人驾驶航空器流量控制服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 流量预测 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 运行计划调整 | 具备 | 不具备 | 不具备 |
| 运行引导 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

民用无人驾驶航空器协同服务要求

登记注册服务要求

一般性要求

登记注册服务是向运行人提供登记和注册其拥有的民用无人驾驶航空器的服务。

提供登记注册服务的USP-INF应保证其接收的民用无人驾驶航空器信息及时按照相关标准提交至民航局无人驾驶航空器实名登记注册系统。

数据要求

当运行人为机构时，登记注册信息应至少包括：

- 机构名称；

统一社会信用代码或者统一社会信用代码等；

机构联系方式；

民用无人驾驶航空器产品型号；

民用无人驾驶航空器产品序号；

民用无人驾驶航空器主要使用目的。

当运行人为个人时，登记注册信息应至少包括：

个人姓名；

有效证件号（如身份证、护照号等）；

个人联系方式；

民用无人驾驶航空器产品型号；

民用无人驾驶航空器产品序号；

民用无人驾驶航空器主要使用目的。

服务能力等级

登记注册服务能力应符合表5的要求。

登记注册服务能力表

| 指标 | 登记注册服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 登记成功率 | 100 % | 100 % | 100 % |

运行申请服务要求

一般性要求

运行申请服务是向运行人提供运行申请过程中的申请材料制作、申请信息转发等服务。

在获得空中交通管理机构的申请批复后，USP-COP应及时将申请批复结果完整、准确地反馈给运行人。

按照相关规定获得空中交通管理机构授权进行运行申请审批的UTSP应当明确其被授权的空域范围和申请类型的种类，应当在完成运行风险评估后及时向提交申请的运行人反馈完整、准确的批复结果。

数据要求

运行申请服务的数据要求应包括以下内容：

- 运行人（申请人）相关资质及联系方式等信息；

操控员执照及联系方式等信息；

民用无人驾驶航空器的类型、数量、主要性能指标和登记注册信息；

飞行活动性质，执行国家规定的特殊通用航空任务飞行的还应提供有效批准文件；

计划飞行空域水平范围、垂直范围（包括计划飞行航线）；

计划飞行时间；

起飞、降落和备降机场（起降点）；

空地通信方法和信号传输频率；

导航方式；

自主飞行程度；

安装二次雷达应答机或者自动相关监视设备的，注明编码；

应急处置程序；

空中交通管理单位规定的其他内容。

服务优先权

对于应急救援、紧急物资运输等任务类型的运行申请，应当优先服务。当多个运行申请的优先权一致时，应遵循先到先服务的原则。

运行申请审批

I级USP-COP应获得相关空中交通管理机构的授权，以在其服务范围内直接对运行申请做出审批并将批复结果反馈至提交申请的民用无人驾驶航空器运行人。

服务能力等级

运行申请服务能力应符合表6的要求。

运行申请服务能力等级

| 指标 | 运行申请服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 运行申请及批复信息转发 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 运行申请信息初步核验 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 运行申请材料设计 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 运行申请审批 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

空中交通管理机构协同服务要求

一般性要求

空中交通管理机构协同服务是在民用无人驾驶航空器运行过程中，为建立运行人与相应空中交通管理机构之间的交互协同提供的双向数字化信息服务。

对在民航空管管制空域范围以外的运行，空中交通管理机构协同服务主要将相关民用无人驾驶航空器的运行动态信息转发至相应空中交通管理机构。

对在民航空管管制空域范围以内的运行，空中交通管理机构协同服务主要将相关民用无人驾驶航空器的运行动态信息转发至相应空中交通管理机构，并将空中交通管理机构的空中交通服务指令和信息以数字化方式转发至运行人。

数据要求

USP-COP向空中交通管理机构转发的数据应包括：

- 民用无人驾驶航空器的运行动态信息；

实施特定类运行的民用无人驾驶航空器的运行计划信息；

对民航空管管制空域范围内的运行，转发运行人返回的空中交通服务应答信息。

USP-COP向运行人转发的数据应包括：

对民航空管管制空域范围内的运行，转发空中交通管理机构发出的空中交通服务指令信息。

USP-COP与运行人间的双向通信数据应包括：

飞越民航空管管制空域范围边界时，传输空中交通服务移交信息。

数据传输要求

- 信息传输正确率应不低于99%。

交通态势类信息传输延迟应不超过2 s，数字化空中交通服务指令类信息传输延迟应不超过  1 s。

交通态势类数据更新频率应不低于5 s/次。

服务能力等级

空中交通管理机构协同服务能力等级应符合表7的要求。

空中交通管理机构协同服务能力等级

| 指标 | 空中交通管理机构协调服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 民用无人驾驶航空器交通态势 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 民用无人驾驶航空器运行计划 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 数字化空中交通服务指令 | 具备 | 不具备 | 不具备 |
| 数据传输正确率 | 不低于99.99 % | 不低于99.9 % | 不低于99 % |
| 数据传输延误 | 不超过1 s | 不超过2 s | 不超过2 s |
| 数据传输频率 | 不低于1 s/次 | 不低于2 s/次 | 不低于5 s/次 |

民用无人驾驶航空器信息服务要求

交通态势服务要求

一般性要求

交通态势服务是在运行过程中向运行相关方提供一定范围内其他民用无人驾驶航空器或有人通用航空器的动态信息。提供的交通态势信息覆盖的范围应由USP与其服务对象协商确定，并写入SLA。

交通态势信息可以来源于民用无人驾驶航空器系统、民用无人驾驶航空器系统生产制造商自有的信息系统、第三方运行识别服务机构或者民用无人驾驶航空器系统外挂的通信模块。

数据要求

交通态势服务应提供的信息应包括：

- 其它民用无人驾驶航空器数量；

其它民用无人驾驶航空器登记注册信息；

其它民用无人驾驶航空器位置；

其它民用无人驾驶航空器高度；

其它民用无人驾驶航空器水平速度；

其它民用无人驾驶航空器垂直速度；

其它民用无人驾驶航空器航迹角；

发送信息的时间戳。

交通态势信息服务可提供的信息包括：

其它民用无人驾驶航空器未来预测运行轨迹。

- 其它有人通用航空器数量；

其它有人通用航空器登记注册信息；

其它有人通用航空器位置；

其它有人通用航空器高度；

其它有人通用航空器水平速度；

其它有人通用航空器垂直速度；

其它有人通用航空器航迹角。

数据传输要求

数据传输应满足以下要求：

- 交通态势数据传输正确率应不低于99%。

交通态势数据传输延迟应不超过2 s。

交通态势数据更新频率应不低于5 s/次。

服务能力等级

交通态势服务能力等级应符合表8的要求。

交通态势服务能力等级

| 指标 | 交通态势服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 交通态势数据来源 | 无人驾驶航空器系统或其生产制造商自有的信息系统 | 无人驾驶航空器系统的外挂通信模块 | 第三方运行识别服务机构 |
| 数据传输正确率 | 不低于99.99 % | 不低于99.9 % | 不低于99 % |
| 数据传输延误 | 不超过1 s | 不超过2s | 不超过2 s |
| 数据传输频率 | 不低于1 s/次 | 不低于2 s/次 | 不低于5 s/次 |

运行环境服务要求

一般性要求

运行环境服务是向运行人提供与运行相关的各类环境信息，包括空域信息，地理围栏信息、地形及地面障碍物信息，通信、导航、监视设施信号覆盖信息，无线电干扰信息，地面人口密度信息，气象信息以及可能影响民用无人驾驶航空器飞行安全的其它信息。

对于在城市场景内的特定类运行，应提供地面人口密度信息。

可以通过电子或纸质地图、数据库、数据文件或实时数据报文等形式提供环境信息。

数据要求

提供的空域信息应包括：

空域类型；

空域形状；

空域数据；

空域底高；

空域顶高；

空域有效时段。

提供的地理围栏信息应满足MH/T 2008-2017的相关要求。

提供的地形及地面障碍物信息应包括：

障碍物位置；

障碍物最高高度；

障碍物基准高度；

障碍物类型；

障碍物形状；

障碍物产生时间；

障碍物消失时间；

障碍物持续时间。

提供的通信、导航、监视设施信号覆盖信息应包括：

通信设施覆盖范围；

导航设施覆盖范围；

监视设施覆盖范围。

提供的无线电干扰信息应包括：

区域无线电频率范围；

区域无线电频率使用时间；

区域无线台站分布情况；

区域无线电设备情况；

区域民用无人驾驶航空器反制设施设备情况。

提供的地面人口密度信息应包括：

区域属性；

区域面积；

动态人口总数；

动态人口密度；

数据分辨率；

数据更新频率；

人群集聚点分布；

数据来源。

提供的气象信息应包括：

温度；

湿度；

能见度；

积冰；

气压；

水平风速；

水平风向；

未来1小时预测降雨量；

未来3小时预测降雨量。

服务能力等级

运行环境服务能力等级应符合表9的要求。

运行环境服务能力等级

| 指标 | 运行环境服务能力等级 |
| --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 空域信息 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 地理围栏信息 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 气象信息 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 地形及地面障碍物信息 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 地面人口信息 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 通信、导航、监视设施 信号覆盖信息 | 具备 | 不具备 | 不具备 |
| 无线电干扰信息 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

记录与统计分析服务要求

一般性要求

记录与统计分析服务应至少满足以下要求：

- 应确保数据记录不会遭到破坏、篡改和盗窃；

数据记录应至少保存12个月；

应支持定制化的数据统计和分析需求；

应支持多种模式的飞行记录回溯需求。

数据要求

记录与统计分析服务涉及的信息应至少包括：

- 统计时段；

民用无人驾驶航空器飞行总架次；

民用无人驾驶航空器飞行总时间；

民用无人驾驶航空器平均飞行时长；

民用无人驾驶航空器飞行时长分布；

民用无人驾驶航空器飞行高度分布；

民用无人驾驶航空器飞行速度分布；

民用无人驾驶航空器飞行范围分布。

服务能力等级

记录与统计分析服务能力等级应符合表10的要求。

记录与统计分析服务能力等级

| 指标 | I级 | II级 | III级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据查询 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 记录回放 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 定制化数据统计分析 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

空域与航线规划设计服务要求

一般性要求

空域与航线规划设计服务是为规划和设计安全高效的民用无人驾驶航空器航线网络与起降场（点）等交通基础设施的服务。

空域与航线规划设计服务包括航线或航线网络规划设计服务、起降场（点）规划设计服务等。

针对城市物流场景设计航线网络时，应保证所涉及的航线满足MH/T 4054—2022的相关要求。

数据要求

航线或航线网络规划设计服务所需数据应至少包括：

- 航线网络拟覆盖的空域信息；

航线网络的结构；

航线的宽度；

航线的高度；

航线的长度；

航线的基准高度；

航线网络的交通规则；

航线网络的节点规模；

航线网络的节点位置；

航线网络的节点类型；

航线网络的时效性；

航线网络的规划目的；

适用的民用无人驾驶航空器飞行性能。

起降场（点）规划设计服务数据应至少包括：

起降场（点）位置；

起降场（点）规模；

起降场（点）类型；

起降场（点）起降条件。

服务能力等级

交通基础设施规划与设计服务能力等级应符合表11的要求。

交通基础设施规划与设计服务能力等级

| 指标 | I级 | II级 | III级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航线规划设计 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 航线网络规划设计 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 起降场（点）规划设计 | 具备 | 不具备 | 不具备 |

（资料性）
民用无人驾驶航空器运行分类

根据运行风险的不同，可将民用无人驾驶航空器运行分为开放、特定、审定三类，分别对应为低风险运行、中风险运行、高风险运行，具体描述如下：

- 开放类运行，特指民用微型、轻型无人驾驶航空器在其适飞空域内进行的视距内运行。开放类运行场景发生在距地面真高120 m以下的适飞空域范围内，且与有人驾驶航空器运行相互隔离，运行风险较低。开放类运行不需要在飞行实施前取得飞行管制部门或其它监管部门的许可。例如，个人使用民用微、轻型无人驾驶航空器在适飞空域范围内开展的娱乐飞行宜被视为开放类运行。

- 特定类运行，一般发生在民航空管管制范围以外（个别情况除外），且涉及与有人驾驶航空器（尤其是有人通用航空器）分享空域，其飞行风险大于开放类运行，但尚未达到需完全适用运输航空器运行规则的风险水平。进行特定类运行的民用无人驾驶航空器无需进行适航审定，但应在飞行实施前取得飞行管制部门或其授权USP的许可。飞行管制部门或被授权的USP将基于对运行任务类型、拟飞行空域或航线的交通复杂程度、无人驾驶航空器系统的可靠性、计划采用的风险减缓措施、运营人的资质和操控人员的资质和经验等因素的综合安全风险评估结果，判断是否批准运行申请。例如，使用民用轻小型无人驾驶航空器在城市超低空环境内开展的超视距物流或快递作业宜被视为特定类运行，即使该运行全程均在适飞空域范围内；使用民用轻小型无人驾驶航空器在民航空管管制范围内的运行，宜被视为特定类运行。

审定类运行，一般发生在民航空管管制范围以内，且与有人驾驶航空器（尤其是运输航空器）融合运行，其飞行风险较高，已经达到与传统运输航空同等水平。由于相关风险高，需要求运营人、操控员或机组以及无人驾驶航空器系统按照相关法规取得运营许可证、人员执照和航空器型号合格证。例如，使用民用大型无人驾驶航空器沿民航固定航路航线，或沿民航空管管制范围内临时航线的飞行宜被视为审定类运行。

（资料性）
民用无人驾驶航空器空中交通服务清单示例

民用无人驾驶航空器空中交通服务清单见表B.1。

民用无人驾驶航空器空中交通服务清单

| 服务类型 | 服务项目 | 提供服务 | 所需服务等级 | 所需服务能力描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控服务 | 运行识别 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 运行风险评估 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 间隔控制 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 流量控制 | □是 □否 |  |  |  |
| 协同服务 | 登记注册 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 运行申请 | □是 □否 |  |  | 特定类运行必选 |
|  | 空中交管理机构协同 | □是 □否 |  |  | 特定类运行必选 |
| 信息服务 | 交通态势 | □是 □否 |  |  | 所有运行必选 |
|  | 运行环境 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 记录与统计分析 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 空域与航线规划设计 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 其他服务 | □是 □否 |  |  |  |

参考文献

[1] CCAR-71 民用航空使用空域办法

[2] MD-TM-2016-04 民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法

[3] AC-92-2019-01 特定类无人驾驶航空器试运行管理规程（暂行）

[4] AC-93-TM-2019-01 轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定

[5] AC-93-TM-2022-01 民用微轻小型无人驾驶航空器系统运行识别概念（暂行）

[6] AP-93-TM-2021-01 通用航空空管运行规定

[7] Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM) – A Common Framework with Core Principles for Global Harmonization, Edition 3